КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДРОБИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ CК6-Е 700х500

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полумобильная дробильная установка CК6-Е 700х500 (Чехия)

Полумобильная дробильная установка RESTA CK 6 состоит из загрузочного бункера, вибрационного питателя с колосниковой поверхностью предварительного грохочения,  стальной сварной рамы, дробилки, приводимой в движение от электродвигателя,  выдающего ленточного конвейера и ленточного конвейера предварительного грохочения (альтернативно), листовых покрытий, мостиков, закрывающегося ящика для инструментов,  электрораспределительного щита и необходимых электроразводов.

Материал, предназначенный для переработки, погружается в загрузочный бункер установки колесным погрузчиком с шириной ковша до 3000 мм. Вибрационный  питатель, приводимый в действие от 2-х вибродвигателей, подает материал из загрузочного бункера в дробилку через каскадный колосник с зазором 40 мм. Отсортированный материал попадает через загрузочный лоток на продуктовый конвейер, либо на ленточный конвейер предварительного грохочения.  В дробилке материал дробится и в раздробленном виде попадает на выдающий ленточный конвейер готового продукта, который направляет дробленый материал на склад готового продукта, либо  в грохот.  Дробилка приводится в действие клиноременной передачей  электродвигателя с разбегом звезда -  треугольник. Электродвигатель дробилки, электробарабан ленточных конвейеров и  вибродвигатели   управляются, защищаются и блокируются от электрораспределительного щита.

Подаваемое количество материала плавно регулируется с помощью частотного преобразователя. Обслуживание установки производится с рабочей смотровой  площадки. Привод и ремённые передачи защищены открывающимися кожухами.

На оборудование при необходимости можно установить магнитный сепаратор, который отсортирует железо, содержащееся в  дробленом материале с помощью весов и ленточного конвейера предварительного грохочения материала. Указанный  конвейер с гидравлическим наклоном.

Технические параметры:

Полу-мобильная дробильная установка CК6-Е 700х500

| Продукт дробления: | Строительный мусор, железобетон, бетон, нерудные материалы с прочностью на сжатие до 200 МПа. |
| --- | --- |
| Размеры входного материала: | 500 мм. |
| Загрузочный бункер: | Объем 3,5 м3, футеровка материалом Hardox, наклон. Задний фронт и обе боковых стенки с помощью электрогидравлической станции, ширина насыпной стенки – 3,3 м3, .высота насыпной стенки от земли – 3 м. |
| Дробилка: | Щековая дробилка DCJ 710x500 мм, зазор - гидравлически-ручной, размер зазора 30-70 мм. Щеки из сплава марганец-сталь. |
| Фракция на выходе из дробилки: | От 0-50 мм – до 0-110 мм в зависимости от установленного зазора. |
| Производительность: | 30-60 т/ч в зависимости от размера установленной щели в дробилке и веса дробленного материала. |
| Привод дробилки: | Электродвигатель 37 кВт, 400 в/50 кГц. |
| Питатель: | Вибрационный, 720х3000 мм, регулировка вибрации с помощью частотного преобразователя, в зависимости от подаваемого материала, поверхность из сменных листов Hardox. |
| Зазор предварительного грохочения: | 40 мм, сменные колосники. |
| Ленточный конвейер готового продукта: | Ширина 650 мм, длина 8,5 м, привод с помощью электробарабана INTERROLL, гидравлический наклон с помощью электрогидравлическая станция. |
| Общая установленная мощность оборудования: | 50 кВт. |
| Общий вес: | 16 т. |

| Опции для СК6 700х500: | Стоимость в Евро, включая НДС |
| --- | --- |
| Полумобильная дробильная установка со щековой камерой СК6-Е 700х500 - ЭЛЕКТРО | 176 000,00 |
| Полумобильная дробильная установка со щековой камерой СК6-Е 700х500 – ДИЗЕЛЬ - ГЕНЕРАТОР | 190 000,00 |
| Боковой конвейер предварительного грохочения | 6 720,00 |
| Магнитный сепаратор | 11 200,00 |
| Изгибатель железа | 952,00 |
| Электронные конвейерные весы | 8 960,00 |
| Система пылеподавления | 3 360,00 |
| Тентовое перекрытие площадки оператора | 1 400,00 |

Все цены указаны с учетом НДС. Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

5. Условия поставки:

DDP, склад покупателя

6.  Срок поставки

90 дней со дня подписания  договора и получения авансового платежа.

7. Условия оплаты

Вышеуказанная общая стоимость  поставки будет оплачиваться следующим образом:

- 30%  - авансовый платеж;

- 60% - в течение 5 дней, с даты сообщения Продавца о готовности товара к отгрузке с завода-изготовителя;

- 10% - окончательный платеж после доставки оборудования.

- Гарантия 12 месяцев