ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНЫХ УСТАНОВОК

| ДРОБИЛЬНО СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ДСУ 30 | вариант 1 | вариант 2 |
| --- | --- | --- |
| Производительность, т/ч (м3/ч), при насыпной массе 1,7 т/м3 | 51 (30) | 51 (30) |
| Размер загружаемых кусков, наибольший, мм | 340 | 425 |
| Готовый продукт, мм | 0-5 = 15% | 0-5 =14% |
|  | 5-20 =30-35% | 5-20 =36% |
|  | 20-40 =20-40% | 20-40 = 50% |
| Мощность двигателей, кВт | 98 | 108 |
| Масса ТДСУ, т | 52,2 | 55,2 |
| Масса ПДСУ, т | 49,8 | 52,4 |
| Размер площадки под установку, м | 35х45 | 35х45 |

Оборудование ТРАНСПОРТИРУЕМАЯ  ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА:

1. Агрегат среднего дробления СМД-521 (вариант 1) или ДРО-694 (вариант 2).
2. Агрегат дробления и сортировки СМД-522.
3. Конвейер ДРО-911 - 3 шт.
4. Конвейер ДРО-912
4.1 Приемный проходной лоток
5. Конвейер ДРО-911
6. Агрегат управления У7810.4А.
7. ВРУ, кабели с электромонтажными изделиями и видимый контур заземления на установку в целом.

Оборудование ПДСУ:

1. Агрегат среднего дробления СМД-186 (вариант 1) или ДРО-695 (вариант 2).
2. Агрегат дробления и сортировки СМД-187
3. Конвейер ДРО-911 - 3 шт.
4-5. Транспортирование материала осуществляется конвейерами агрегатов СМД-186, СМД-187.
6. Агрегат управления У7810.4А.
7. ВРУ, кабели с электромонтажными изделиями и видимый контур заземления на установку в целом.

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ДСУ 60

В состав дробильно-сортировочной установки ДСУ-60 входит следующее оборудование:

1. Питатель ТК-16

2. Агрегат крупного дробления СМД-510 с дробилкой СМД-110(СМ-16Д)

3. Агрегат мелкого дробления с дробилкой СМД-166

4. Агрегат сортировки СМД-513 с грохотом ГИЛ-42 (2 шт.)

5. Конвейера подачи и пересыпки готовой продукции.

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ДСУ 90

В состав дробильно-сортировочной установки ДСУ-90 входит следующее оборудование:

1. Питатель вибрационный ДРО-586-10 или питатель пластинчатый ДРО-604-20

2. Агрегат крупного дробления СМД-510

3. Агрегат среднего дробления СМД-511

4. Агрегат мелкого дробления СМД-512

5. Агрегат сортировки с ситами 70х70, 40х40мм СМД-513А

6. Агрегат сортировки с ситами 20х20, 5х20мм СМД-513А-10

7. Конвейеры ДРО-913-70 (2шт.)

8. Конвейер ДРО-912-70 (2шт.)

9. Конвейер ДРО-912-10

10. Конвейер ДРО-912-90

11. Конвейер ДРО-912 (3шт.)

12. Агрегат управления У7810.4А

13. ВРУ, кабели с электромонтажными изделиями и видимый контур заземления на установку в целом

ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА ДСУ 150

В состав дробильно-сортировочной установки ДСУ-150 входит следующее оборудование:

1. Питатель пластинчатый ТК-16(ДРО-604)

2. Грохот инерционный ГИТ-52

3. Агрегат крупного дробления СМД-510 со спаренной дробилкой СМД-110(СМ-16Д)

4. Агрегат среднего дробления со спаренной дробилкой щековой СМД-109(СМ-741)

5. Агрегат среднего дробления СМД-511 со спаренной дробилкой СМД-108

6. Агрегат мелкого дробления СМД-512 с конусной дробилкой КМД-1200

7. Агрегат сортировки СМД-513 в составе грохота ГИС-52

8. Конвейер СМД-152-40 (1шт.)

9. Конвейер СМД-151-60 (8 шт.)

10. Агрегат управления У7810.4А

11. ВРУ,кабели с электромонтажными изделиями