| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕВАТОРОВ ШНЕКОВЫХ (ВИНТОВЫХ) |
| --- |
| КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И НАКЛОННЫЕ ШНЕКИ |
| Диаметр шнека, (мм)- 106 Производительность, (т/ч) от 1 до 2. Диаметр шнека, (мм) – 150 Производительность, (т/ч) от1 до 10 Диаметр шнека, (мм) – 200(250)Производительность, (т/ч) от 10 до 100. Диаметр шнека, (мм) – 300(400) Производительность, (т/ч) от 20 до 120.Конвейеры секционные корпус-труба или кожух. Кожух из листовой стали, закрыт сверху крышками. В качестве приводов используются двигатели и мотор- редуктора от 0,55 до 11 кВт. Конвейеры по желанию клиента изготавливаются для каждого конкретного случая или стандартные. |
| КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ УКВ-1 L-10м (передвижной с переменным углом наклона) |
| Производительность на зерне при мин. Высоте сброса,(т/ч) –100.Диаметр винта,(мм)-250; Длина винта,(мм)-10000; Мин. Высота сброса зерна, (мм) –2300;Макс. Высота сброса зерна,(мм)-7100;Габаритные размеры,(мм): Длина –10600; Ширина-2800;Высота-2800. Привод 7,5 кВт (клиноременная передача) Масса,(кг)-660 |
| КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ УКВ-1 е-12,5м (передвижной с переменным углом наклона) |
| САМОПОДАВАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ УСШ |
| Самоподаватель шнековый предназначен для подачи зерна из насыпи в различные транспортирующие средства. Зерно забирается шнеком непосредственно из насыпи и по трубе корпуса подается через патрубок на транспортирующее средство. | Производительность (при насыпной массе зерна 0,75 т/м куб.), (т/ч)-80; Высота сброса,(мм) – 850; Установленная мощность,(кВт) – 4; Габаритные размеры,(мм): Длина – 3900; Ширина – 1349; высота –1930 Масса, (кг)-235 |
| САМОПОДАВАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ УСВ произв. 80т/ч 5685*1474*3653, высота сброса 2500 мм |
| САМОХОДНЫЙ ПОГРУЗЧИК ПШН произв.60 т/ч, 5635*2500*3750, высота сброса 2590 |
| КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ – РАЗГРУЗЧИК Ж/Д ВАГОНОВ РХ-61 |
| Предназначен для без бункерной разгрузки ж/д вагонов – типа хоппер, для зерна, удобрений, песка, и др. на открытых площадках. Выгрузка происходит по следующей схеме: 1.Вагон-хоппер. 2. Разгрузчик РХ-61. 3.Конвейер винтовой передвижной УКВ-1. 4.Транспортное средство для перевозки. | Производительность, (т/ч) – 60; Расстояние от вагона,(мм) –2500; Высота выгрузки, (мм) – 900; Масса, (кг) – 750; Привод электрический: двигатель 4 (кВт); мотор – редукторы –2 шт. –3 (кВт); Габаритные размеры,(мм): Длина – 4500; Ширина -1150;Высота – 1800 |
| Бесстержневые спиральные конвейерные системы |
| Предназначены для транспортировки и дозирования таких материалов, как цемент, песок, щебень, опилки, щепки, все виды гранул, целлюлоза, шлак, корунд, мелкий щебень, зерно, крупа, мука, отруби, специи, солод, сахар, соль и другие материалы. | Серия СТ (с гибкой спиралью) типы СТ-55 – СТ-125 диаметр трубопровода 55 мм, 75 мм, 90 мм, 125 мм., производительность от 0,7 до 20 м3/ч, Серия РТ (с жесткой спиралью) типы СТ-110 – СТ-400, производительность от 2 до 150 м3/ч, |