| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ВУЛКАНИЗАЦИИ |
| --- |
| Наименование материала | Внешний вид материала |
| Elastosal H30 - раствор для горячей вулканизации. Вулканизационный раствор Elastosal H30 универсальный резиновый раствор для горячей вулканизации резинотканевых и резинотросовых конвейерных лент. Технические характеристики: Цвет черный. Плотность 0,75 г/см³. Вязкость около 900 мПа. Потребление около 150-200 г/м² на один слой. Содержимое 600 грам. Срок годности около 9 месяцев. |  |
| Elastosal H6 - клей для холодной вулканизации. Двухкомпонентный клей ELASTOSAL Н6 предназначен для стыковки и ремонта резиновых конвейерных лент, футеровки конвейерных барабанов и других металлических поверхностей резиной, а также для эластичных, высокопрочных склеиваний резины, металла, тканей, неопрена, кожи, облицовочных ПУ-материалов между собой и с другими материалами. |  |
| Elastosal H7 - клей для холодной вулканизации. рудногорючий двухкомпонентный клей ELASTOSAL Н7 предназначен для стыковки и ремонта резиновых конвейерных лент, футеровки конвейерных барабанов, бункеров, течек и других металлических поверхностей резиной, а также для эластичных, высокопрочных склеиваний резины, металла, тканей, неопрена, кожи, облицовочных ПУ-материалов между собой и с другими материалами. |  |
| Очистительная жидкость Elastosal Losit М. Расходные материалы для стыковки конвейерной ленты и футеровки приводных конвейерных барабанов (клей, грунтовку очиститель резины обкладочные и прокладочные футеровочные пластины). |  |
| Резина сырая прослоечная с толщиной 0.8 мм. шириной рулона 500 мм. весом рулона 5 кг. и 15 кг. В наличии резина для общепромышленных и теплостойких лент. |  |
| Резина сырая обкладочная с толщиной 2 мм. 3 мм. 4 мм. шириной рулона 500 мм. весом рулонов по 5 кг. и 15 кг. В наличии резина для общепромышленных и теплостойких лент. |  |
| Футеровка барабанов ромбовидной резиной ленточных конвейеров материалами по технологии холодной вулканизации. Весть комплект материалов в одном месте: специальная резина с контактным слоем и ромбовидным профилем, двухкомпонентный клей холодной вулканизации, праймер, очистительная жидкость, заделочная паста. Вся продукция европейского производства. |  |
| Ткань прорезиненная не вулканизированная ЕР125 толщина 0.8 мм. ширина ткани 500 мм. Формируем стык-пакеты на отдельные стыки по заявкам. |  |
| Бумага силиконовая. Отгрузка в течение 6-х дней с момента оплаты транспортной компанией по согласованию |  |
| ООО «РОСРЕЗИНОТЕХНИКА» предлагает к продаже расходные материалы для стыковки конвейерной ленты и футеровки приводных конвейерных барабанов (клей, грунтовку очиститель резины обкладочные и прокладочные футеровочные пластины) от фирмы SIBAN PEOSA S.A ELASTOSAL. Постоянным покупателям при заключении договора возможны скидки при заказе от: 10 комплектов -1%, 100 комплектов -5%, 1000 комплектов -10%. |