| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОВШОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ |
| --- |
| Нория ковшовая серии НЛ 5А – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. |
| Технические характеристики | НЛ-5А | НЛ-5А-01 | НЛ-5А-02 | НЛ-5А-03 | НЛ-5А-04 | НЛ-5А-05 | НЛ-5А-06 | НЛ-5А-07 | НЛ-5А-08 |
| Производительность на зерне, т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скорость движения ленты, м/с | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Ширина ленты, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Установленная мощность, мм | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Максимальная высота, мм | 4942 | 5572 | 6169 | 6826 | 7450 | 8080 | 8704 | 9334 | 9958 |
| Количество ковшей, шт. | 45 | 52 | 58 | 64 | 70 | 77 | 83 | 89 | 95 |
| Длина ленты, мм | 9130 | 10390 | 11630 | 12890 | 14140 | 15400 | 16650 | 17900 | 19160 |
| Масса, кг | 285 | 301 | 312 | 326 | 338 | 351 | 362 | 378 | 394 |
| Нория ковшовая серии НЛ 5А – 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. |
| Технические характеристики | НЛ-5А-09 | НЛ-5А-10 | НЛ-5А-11 | НЛ-5А-12 | НЛ-5А-13 | НЛ-5А-14 | НЛ-5А-15 | НЛ-5А-16 |
| Производительность на зерне, т/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Скорость движения ленты, м/с | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Ширина ленты, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Шаг ковшей, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Установленная мощность, мм | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимальная высота, мм | 10588 | 11212 | 11842 | 12466 | 13096 | 4942 | 5572 | 6169 |
| Количество ковшей, шт. | 102 | 108 | 114 | 120 | 127 | 53 | 61 | 68 |
| Длина ленты, мм | 20420 | 21670 | 22930 | 24170 | 25430 | 9130 | 10390 | 11630 |
| Масса, кг | 406 | 418 | 431 | 442 | 458 | 286 | 302 | 313 |

| Нория ковшовая серии НЛ 5А – 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. |
| --- |
| Технические данные | НЛ-5А-18 | НЛ-5А-19 | НЛ-5А-20 | НЛ-5А-21 | НЛ-5А-22 | НЛ-5А-23 | НЛ-5А-24 | НЛ-5А-17 |
| Производительность на зерне, т/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Скорость движения ленты, м/с | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Ширина ленты, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Шаг ковшей, мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3/ч | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 30 |
| Установленная мощность, мм | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Максимальная высота, мм | 6826 | 7450 | 8080 | 8704 | 9334 | 9958 | 10588 | 11212 |
| Количество ковшей, шт. | 75 | 83 | 90 | 97 | 105 | 112 | 120 | 127 |
| Длина ленты, мм | 12890 | 14140 | 15400 | 16650 | 17900 | 19160 | 20420 | 21670 |
| Масса, кг | 327 | 340 | 353 | 363 | 381 | 398 | 410 | 425 |

| Нория ковшовая ленточная серии НЦК |
| --- |
| Технические данные | 10/30 | 20/60 | 50/60 | 100/30 | 175/25 | 175/45 | 250/25 |
| Техническая производительность не менее, т/ч | 10 | 20 | 50 | 100 | 175 | 175 | 250 |
| Высота подъема Н, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 45 | 25 |
| Скорость ленты не более, м/с | 1,4 | 1,8 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| Ширина ленты, мм | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Шаг ковшей, мм | 260 | 260 | 160 | 180 | 200 | 200 | 83 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | 4 | 75 | 11 | 22 | 37 | 22 |
| Масса головки в сборе, кг | 120 | 195 | 310 | 620 | 1781 | 1781 | 1781 |
| Общая масса нории, кг | 1200 | 1950 | 4000 | 5600 | 6400 | 8340 | 6400 |
| Рассмотрим любые встречные предложения. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |