| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ |
| --- |
| Скребковый цепной конвейер серии У13 – ТЦС 200, 320, 400, 500. Транспортируемый продукт: зерно, продукты его переработки на зерноперерабатывающих предприятиях. |
| Технические характеристики | ТЦС-200 | ТЦС-320 | ТЦС-400 | ТЦС-500 |
| Производительность при Y=0.8 т/м3.(мах.) | т/ч. | 11….51 | 30…130 | 45…205 | 90…250 |
| Максимальный угол подъема | град. | 15 |
| Скорость движения цепи | м/с | 0,2….0,9 |
| Мощность до | кВт | 3…4 | 4…7,5 | 7,5..15 | 7,5…55 |
| Шаг цепи | мм. | 100 | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
| Шаг скребков | мм. | 200 | 200/400 | 200/400 | 200/400 |
| Ширина цепи | мм | 180 | 300 | 380 | 480 |
| Размер поперечного сечения короба, не более ширина высота | мм | 200320 | 320440 | 400500 | 500600 |
| Удельный вес, кг/м длины, не более | кг/м | 130 | 141 | 144 | 155 |
| Цепной конвейер серии КЦМ перемещает муку без упаковки в горизонтальной плоскости, либо под наклонов до10 С0 в отделениях мельниц. |
| Техническая характеристика | КЦМ-30 | КЦМ-12 |
| Производительность, т/час | 30 | 12 |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
| При длине конвейера | до 60 м 7,5 | до 60 м 4 |
| При длине конвейера до 40 м | 5,5 | 2,2 |
| Сечение промежуточных секций, мм | 240х372 | 150х226 |
| Конвейеры скребковые серии К4-УТФ применяется для транспортирования в горизонтальной плоскости, либо под углом наклона не более 10 град. зерна, отрубей, комбикормов и иных сыпучих материалов. |
| Техническая характеристика | К4-УТФ-200 | К4-УТФ-320 | УТФ-500 |
| производительность (по зерну с объемной массой 0,75 т/м3): | 50 т/ч | 100 т/ч | 175 т/ч |
| потребляемая электроэнергия (в зависимости от длины транспортирования): | 5,0-7,5 кВт/ч | 6,2-14,7 кВт/ч | 7,6-36,0 кВт/ч |
| длина транспортирования – 15, 25, 35, 50 и (только для К4-УТФ-500) – 75 м |  |  |  |
| Конвейер цепной модели У9-УКЦ осуществляет транспортирование сыпучих продуктов, упакованных в коробы с крышками |
| Технические характеристики | У9-УКЦ-200 | У9-УКЦ-320 | У9-УКЦ-450 | У9-УКЦ-600 |
| Производительность, т/ч (при насыпной массе материала 0,75 т/м куб.) | 60 | 100 | 200 | 350 |
| Длина транспортирования, мах, м | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Скорость цепи, max м/с | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Ширина короба в свету, мм | 200 | 320 | 450 | 600 |
| Установленная мощность, мах кВт | 18,5 | 22 | 55 | 75 |
| количество цепей, шт | 1 | 1 | 1-2 | 2 |
| Конвейеры шахтные скребковый передвижной модели СП 326 для перемещения угля из очистных забоев пластов, обладающих мощностью более 0,85 метра, подвигающихся по простиранию с углами падения не более 35°, так и по падению и восстанию пластов в пределах не более 10°. |
| Наименование параметров | Значение параметров |
|  | СП 32-39 | СП 326-40-49 | СП 326-5-69 | СП 326-70-79 |
| Тип механизированной крепи | 1М87УМП; 1М88; МТ;МТ1,5; КД90; КД90Т; КДД; М130; М138; М144К; ДМ; ДТ; и др. |
| Тип комбайна | 1ГШ68, 2ГШ68Б, КШ1КГУ, РКУ10, РКУ13, 1К101У, УКД200, УКД200/250, УКД300, УКН400 и др. |
| Производительность, т/ч | 800 | 500 | 800 | 500 |
| Скорость движения тягового органа, м/с: |
| - рабочая – для односкоростного двигателя | 1 |
| - для двухскоростного двигателя | 1,12; 1,24 |
| - маневровая – для двухскоростного двигателя | 0,37; 0,41 |
| Длина в поставке, м | до 300 | до 250 |
| Энерговооруженность, кВт | 2(3,4)х110; 2(3,4)х132; 2(3)х160; 2(3)х55/160; 2х200; 2х65/200; 2х250; 2х85/250 | 2(3,4)х110; 2(3,4)х132; 2(3)х160; 2(3)х55/160; 2х200; 2х65/200 |
| Напряжение питания, В | 660; 1140 |
| Тяговый орган: |
| - число цепей | Две в направляющих боковин рештака |
| - калибр цепи, мм | 26×92 | 24×86 |
| - расстояние между осями цепей, мм | 570 | 416 | 600 | 446 |
| Решеточный став: |
| - высота рештака по боковинам, мм | 245 |
| - длина рештака по боковинам, мм | 1500 |
| - ширина рештака по боковинам, мм | 714 | 560 | 714 | 56 |
| Скребковый конвейер шахтный передвижной изгибающийся модели СПЦ 230 используется для механической доставки угля, горючего сланца, калийных руд из очистных забоев любой категории опасности. |
| Наименование параметров | Значение параметров |
| Тип механизированной крепи | КД90; МТ; М130; М138; М144К. |
| Тип комбайна | 1ГШ68; 2ГШ68Б; ГШ500; МК500; РКУ13; РКУ16; 1КШЭ; МВ12; КГС; KSW и др. |
| Тип подачи комбайна | Эйкотрак; 3БСП; РКД; 2УКПК; РПК; БСП1 |
| Производительность, т/час | 1020; 1200; 1500 |
| Скорость движения скребковой цепи, м/с | 0,33; 1; 1,24 |
| Длина в поставке, м | 200; 250; 300; 350 |
| Энерговооруженность, кВт | 3(4)x132; 3(4)x160; 3(4)x65/160; 2(3;4)x200; 2(3)x250; 2(3;4)x65/200; 2(3)x85/250 |
| Напряжение питания электродвигателей, В | 1140; 660 |
| Тяговый орган | Скребковая цепь |
| Количество цепей | Две, центрально-сдвоенные |
| - калибр цепи, мм | 30×108 |
| Решёточный став: |
| - высота рештака по боковинам, мм | 230; 255 (из спец-профиля); 265 (литые) |
| - длина рештака по боковинам, мм | 1500(возможна другая по заказу) |
| - ширина рештака по боковинам, мм | 692; 800 |
| Ресурс конвейера, млн.т. | 3 – 5 |
| Шахтный скребковый конвейер разборный переносной модели 1СК38М имеющий горизонтально-замкнутый тяговый орган. Применяется для доставки угля, горючего сланца из очистных забоев шахт. Конвейер может эксплуатироваться при нарезных работах на тонких пластах с мощностью в пределах 0,5…0,9 м., отрабатываемых как по простиранию с углами падения не более 25°, так и по падению до 5° различной категории опасности как по газу, так и по пыли. |
| Наименование параметров | Значение параметров исполнения |
| Тип исполнения | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Производительность, т/ч | 125 | 140 |
| Длина конвейера в поставке, м | 110 | 170 | 110 | 170 |
| Скорость движения тягового органа, м/с | 0,74 | 0,83 |
| Расположение приводных блоков | Параллельно оси конвейера |
| Энерговооруженность, кВт | 1×30 | 2×30 | 1×30 | 2×30 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Калибр цепи | 18×64 |
| Шаг скребков, мм | 1024 |
| Количество и расположение цепей | Одна в направляющих рештаков |
| Длина рештака по боковине, мм | 1400 |
| Высота по боковине, мм | 80 |
| Высота с бортами, мм | 173 |
| Ширина рештака по боковинам, мм | 396 |
| Масса рештака, кг | 43,2 |
| Конвейер шахтный скребковый широкого спектра модели СП330 применяется для доставки угля с различной крепостью, горючего сланца, калийных руд из очистных забоев, возникающих при отработке пластов с мощностью в пределах до 1,4 м., подвигающихся по простиранию в пределах до 35°. |
| Наименование параметров | Значение параметров |
| Тип механизированной крепи | КМТ; М130; М138; КМ500; КМ700/800; КМ144; МVРО; КД90; КДД их исполнения и др. |
| Тип комбайна | 1ГШ68; 2ГШ68Б; ГШ500; РКУ13; РКУ16; 1КШЭ; КДК500; К500; и др. |
| Тип подачи конвейера | Эйкотрак; 3БСП; РКД; 2УКПК |
| Производительность, т/ч | 1000, 1200 |
| Скорость движения тягового органа, м/с: |
| - рабочая – для односкоростного двигателя | 1 |
| - для двухскоростного двигателя | 1,12; 1,24 |
| - маневровая – для двухскоростного двигателя | 0,37; 0,41 |
| Длина в поставке, м | 250; 300; 350 |
| Энерговооруженность, кВт | 3(4)х160; 3(4)х55/160; 2(3)х200; 2(3)х65/200; 2х250; 2(3)х85/250 |
| Напряжение питания электродвигателей, В | 1140/660 |
| Тяговый орган: |
| - количество цепей | Две разнесенные в направляющих решёточного става |
| - калибр цепи, мм | 30х108-(С или D)-9х2 (специальная) |
| - расстояние между осями цепей, мм | 550; 655 |
| Решёточный став: |  |
| - высота рештака по боковинам, мм | 285 (литая) |
| - длина рештака по боковине, мм | 1500 |
| - ширина рештака по боковинам, мм | 754; 860 |
| Скребковый изгибающийся передвижной шахтный конвейер модели СПЦ 230-11 применяется для работы в составе различных горнодобывающих комплексов, специализирующихся на доставке калийных руд, угля, горючего сланца из очистных забоев, отрабатываемых по простиранию с мощностью пластов в пределах до 1,35 м. и углах падения в пределах до 35°. |
| Наименование параметров | Значение параметров |
| Тип механизированной крепи | КД90; МТ; М130; М138; М144К; |
| Тип комбайна | 1ГШ68; 2ГШ68Б; ГШ500; МК500; РКУ13; РКУ16; 1КШЭ; МВ12; КГС; KSW и др. |
| Тип подачи комбайна | Эйкотрак; 3БСП; РКД; 2УКПК; РПК; БСП1 |
| Производительность, т/ч | 1200 |
| Скорость движения скребковой цепи, м/с | 0,33; 1 |
| Длина в поставке, м | 200; 250; 300; 350 |
| Энерговооруженность, кВт | 3(4)x132; 3(4)x140; 3(4)x160; 3(4)x65/160; 2(3;4)x200; 2(3)x250; 2(3;4)х65/200 2(3)x85/250 |
| Напряжение питания электродвигателей, В | 1140; 660 |
| Тяговый орган: | Скребковая цепь |
| - количество цепей | Две, центрально-разнесенные |
| - калибр цепи, мм | 30×108 |
| Решётчатых став: |
| - высота рештака по боковинам, мм | 255 (из спец-профиля) |
| - длина рештака по боковинам, мм | 1500(возможна другая по заказу) |
| - ширина рештака по боковинам (в свету), мм | 800 |
| Ресурс конвейера, млн.т. | 3 – 5 |
| Конвейеры шахтные скребковые передвижные модели СП 250 входят в составе механизированных забойных комплексов, с индивидуальным и гидро-передвижным креплением. Доставка угля различной степени крепости, горючего сланца, калийных руд из очистных забоев, имеющих мощность в пределах от 0,71 – до 2,0 м. при проведении обработки пологопадающих пластов. |
| Наименование параметров | Значение параметров |
|  | СП250.11 | СП250.12 | СП250.13 | СП250.14 |
| Тип мезанизированной крепи | М88; М87УМН; М87УМП; МТ; 1М103; КД80; КД90; 1КДД; ДМ; “Глинник” и др. |
| Тип комбайна | 1ГШ68; 2ГШ68Б; 1К103М; КА80; 1К101У; 1К101УД; РКУ10; РКУ13; ГШ200; и др. |
| Производительность, т/час | 430 |
| Скорость движения тягового органа, м/с | 1 |
| Длина в поставке, м | до 200 |
| Энерговооруженность, кВт | 2(3,4)x55; 2(3)x75; 2×110 |
| Напаряжение питания, В | 1140/660 |
| Тяговый орган: |
| - количество и расположение цепей | Две в направляющих боковин рештаков |
| - тип цепи | 18×64 |
| - расстояние между осями цепей, мм | 500 |
| Решеточной став: |
| - высота рештака по боковинам, мм | 190; 205 |
| - длина рештака по боковинам, мм | 1900 | 1500 | 1500 | 1350 |
| - ширина рештака по боковинам, мм | 642 |
| Наименование параметров | Значение параметров |
|  | СП250.12-48 | СП250.12-48КЗ |
| Тип механизированной крепи | - |
| Тип комбайна | - |
| Производительность, т/час | 240 |
| Скорость движения тягового органа, м/с | 1 |
| Длина в поставке, м | до 200 | 150 |
| Энерговооруженность, кВт | 2(3)x55; 2×75 |
| Напряжение питания, В | 1140/660 |
| Тяговый орган: |
| - количество и расположение цепей | Две в направляющих боковин рештаков |
| - тип цепи | 18×64 |
| - расстояние между осями цепей, мм | 350 |
| Решеточный став: |
| - высота рештака по боковинам, мм | 190 |
| - длина рештака по боковинам, мм | 1500 | 1900 |
| - ширина рештака по боковинам, мм | 498 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКРЕБКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ |
| --- |
| Конвейер с погруженными скребками 2КПС общего назначения |
| Технические характеристики | 2КПС 200 | 2КПС 320 | 2КПС 400 |
| Габаритные короба мм. | 200х145 | 320х200 | 400х255 |
| Скорость движения тяговой цепи м/с. | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Длина конвейера м/п. (Увеличение длины конвейера, уменьшает производительность) | До 50 | До 50 | До 50 |
| Длина конвейера с максимальным подъема груза, м, не более | 20 | 25 | 30 |
| Производительность максимальная т/м3. | 50 | 100 | 180 |
| Мощность привода кВт, мотор-редуктор, привод на раме (электродвигатель, муфта, редуктор) | 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5 | 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5 | 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5 |
| Тяговый аргон цепи | вильчатая однорядная | вильчатая однорядная | вильчатая однорядная |
| Шаг цепи, мм | 100 | 100 | 100 |
| Шаг установки скребков мм, | 200 | 200 | 200 |
| Конвейер с погруженными скребками КПС (Д) деревообрабатывающей продукции |
| Технические характеристики | КПС (Д) 500 | КПС (Д) 800 | КПС (Д) 1200 |
| Габаритные короба мм | 500 | 800 | 1200 |
| Угол подъема конвейера С. | 15°; 30°; 45°; 60° | 15°; 30°; 45°; 60° | 15°; 30°; 45°; 60° |
| Производительность максимальная т/м3. | 40 | 70 | 90 |
| Скорость движения тяговой цепи м/с. | 0,16; 0,2; 0,25 | 0,16; 0,2; 0,25 | 0,16; 0,2; 0,25 |
| Тяговый аргон цепи | катковая двухрядная | катковая двухрядная | катковая двухрядная |
| Шаг цепи, мм | 160 | 160 | 160 |
| Шаг установки скребков мм, | 320 | 320 | 320 |
| Конвейер с погруженными скребками КПС (Т) в термостойком исполнении |
| Технические характеристики | КПС (Т) 200 | КПС (Т) 320 | КПС (Т) 500 |
| Ширина короба мм. | 200 | 320 | 500 |
| Угол подъема конвейера С. | 15°; 30° | 15°; 30° | 15°; 30° |
| Предельная температура транспортировки груза, °С | 200 | 450 | 450 |
| Производительность максимальная т/м3. | 21 | 45 | 80 |
| Скорость движения тяговой цепи м/с. | 016 | 0,2 | 0,25 |
| Мощность привода кВт, | 5; 3,0; 5,5; 7,5 | 5; 3,0; 5,5; 7,5 | 5,5; 7,5; 11,0; 15,0. |
| Тяговый аргон цепи | вильчатая однорядная двухрядная | вильчатая однорядная двухрядная | вильчатая однорядная двухрядная |
| Шаг цепи, мм | 160 | 160 | 160 |
| Шаг установки скребков мм, | 320 | 320 | 320 |
| Конвейер с погруженными скребками КПС (З) для сельскохозяйственной продукцией |
| Технические характеристики | КПС (З) 200 | 2КПС (З) 320 | 2КПС (З) 400 |
| Габаритные короба мм. | 200 | 320 | 400 |
| Скорость движения тяговой цепи м/с. | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Длина конвейера м/п. (Увеличение длины конвейера, уменьшает производительность) | До 65 | До 65 | До 65 |
| Производительность максимальная т/м3 | 60 | 150 | 300 |
| Мощность привода кВт, | 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 37 | 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 37 | 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5; 22; 37 |
| Тяговый аргон цепи | вильчатая реверсивная | вильчатая реверсивная | вильчатая реверсивная |
| Шаг цепи, мм | 100 | 100 | 100 |
| Шаг установки скребков мм, | 200 | 200 | 200 |
| Шиберный затвор | поперечный механический | поперечный механический | поперечный механический |
| Рассмотрим любые встречные предложения. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |