| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТИЛИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙРОВ |
| --- |
| Ширина ленты мм. | Марка конвейера | Длина конвейера мм. | Скорость ленты м/с. | Производительность м3/ч. |
| 800 | КЛ 8050-80 | 8225; 9225; 10045-99225 | 1,0 | 195 |
|  |  |  | 1,25 | 224 |
|  |  |  | 2,0 | 390 |
|  |  |  | 3,15 | 615 |
|  | КЛ 8063-100 | 9900; 10900; 11720–60720; 61900-99900 | 1,25 | 245 |
|  |  |  | 1,6 | 310 |
|  |  |  | 2,5 | 485 |
|  | КЛ 8080-120 | 39765–61765; 62945-99945 | 1,0 | 195 |
|  |  |  | 1,6 | 315 |
|  |  |  | 2,5 | 485 |
| 1000 | КЛ 10050-80 | 8225; 9225; 10045-50045 | 1,0 | 300 |
|  |  |  | 1,25 | 375 |
|  |  |  | 3,15 | 600 |
|  | КЛ 10080-120 | 9790; 10790; 11720–60720; 61900-99900 | 1,25 | 375 |
|  |  |  | 1,6 | 480 |
|  |  |  | 2,5 | 750 |
|  | КЛ 10080-120 | 19765; 61765; 62945; 99945 | 1,0 | 300 |
|  |  |  | 1,6 | 480 |
|  |  |  | 2,5 | 750 |
| 1200 | КЛ 12063-100 | 9336; 10336; 11156-60156 | 1,25 | 550 |
|  |  |  | 1,6 | 705 |
|  |  |  | 2,5 | 1100 |
|  | КЛ 12080-120 | 10945; 11945; 12765–61765; 62945-99945 | 1,0 | 440 |
|  |  |  | 1,6 | 704 |
|  |  |  | 2.5 | 880 |
|  | КЛ 120100-160 | 50740-100740 | 1,0 | 440 |
|  |  |  | 1,6 | 705 |
|  |  |  | 2,5 | 1390 |
| 1400 | КЛ 14063-100 | 9336; 10336; 11156-50156 | 1,25 | 750 |
|  |  |  | 1,6 | 960 |
|  |  |  | 2,5 | 1500 |
|  | КЛ 14080-120 | 10945; 11945; 12765–61765; 62945-99945 | 1,0 | 600 |
|  |  |  | 1,6 | 960 |
|  |  |  | 2,5 | 1500 |
|  | КЛ 140100-160 | 50740-100740 | 1,0 | 600 |
|  |  |  | 1,6 | 960 |
|  |  |  | 3,15 | 1890 |

ЭСКИЗ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

ЭСКИЗ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ |
| --- |
| Параметры | Значение |
| Ширина ленты В, мм. | 400 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Длина (расстояние между центрами барабана), м. | От 3 до 2000 |
| Угол наклона, град. | От 0 до 35 |
| Номинальная производительность, м3/ч: для прямой роликоопоры | От 10 до 2400 |
| Диаметр приводного барабана, мм. | От 320 до 1000 |
| Диаметр не приводного барабана, мм. | От 320 до 1000 |
| Тип ленты | БКНЛ, ТК - 100, ТК - 200, ТК - 300 |
| Скорость движения ленты, м/с | от 0,5 до 4,0 |
| Диаметр ролика, мм | 57, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 159 |
| Тип натяжного устройства | Винтовое, натяжная тележка |
| Тип приводного конвейера | Мотор, редуктор; электродвигатель, редуктор |

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Ленточные конвейеры стационарные состоят из ленты, роликоопор, барабанов приводных, концевых, оборотных, привода (включающего редуктор и электродвигатель, смонтированные на общей раме или мотор-барабан), и натяжного устройства (винтового, грузового, грузового полиспастного). Для разгрузки конвейеров применяются разгрузочные тележки и плужковые сбрасыватели с электроприводом.

В комплект поставки ленточного стационарного конвейера могут быть включены:

- плужковые сбрасывтели с электроприводом на ленту 400; 500; 650; 800; 1000; 1200;1400; 1600 мм;

- барабанные разгрузочные тележки на ленту 650; 800; 1000; 1200; 1400;

- очистные устройства для очистки ленты;

- аварийные, предохранительные и выключающие устройства;

- другое оборудование, необходимое потребителю для составления конкретных конвейерных схем.

Конвейеры ленточные стационарные с прорезиненной лентой предназначены для транспортирования различных сыпучих, кусковых и штучных материалов. Конвейеры могут устанавливаться горизонтально, наклонно (до 180) в зависимости от транспортируемого материала или иметь горизонтально-наклонную трассу.

Узлы конвейеров монтируются на опорной металлоконструкции.

Конвейеры могут быть нормального (УКЛС) типа и тяжелого (УКЛСТ).

Основные параметры конвейеров нормального типа.

| Модификация конвейера | N, кВт | В, мм |  т/м3 | Dр, мм | V, м/с | Qж, м3/ч | Qп, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКЛС-400 | до 11 | 400 |  |  | 0,50-1,60 | 31-98 | 15-45 |
| УКЛС-500 | до 37 | 500 |  | 89; 102 | 0,63-2,00 | 50-140 | 25-88 |
| УКЛС-650 | до 75 | 650 | до 1,6 |  | 0,80-3,15 | 128-504 | 48-240 |
| УКЛС-800 | до 250 | 800 |  |  | 0,80-4,00 | 195-980 | 90-455 |
| УКЛС-1000 | до 530 | 1000 |  | 89 102 | 1,00-4,00 | 400-1600 | 180-720 |
| УКЛС-1200 УКЛС-1200 | до 560 | 1200 |  | 114 127 133 | 1,00-4,00 | 580-2320 | 260-1030 |
| УКЛС-1400 | до 750 | 1400 |  |  | 1,00-4,00 | 810-3240 | 390-1410 |
| УКЛС-1600 | до 750 | 1600 |  | 159 | 1,25-4,00 | 1325-4240 | 575-1840 |
| УКЛС-2000 | до 750 | 2000 |  |  | 1,25-4,00 | 1900-5000 | 800-2000 |

Основные параметры конвейеров тяжелого типа.

| Модификация конвейера | N, кВт | В, мм |  т/м3 | Dр, мм | V, м/с | Qж, м3/ч | Qп, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКЛСТ-800 | до 250 | 800 |  |  | 0,80-4,00 | 195-980 | 90-455 |
| УКЛСТ-1000 | до 530 | 1000 |  | 159 | 1,00-4,00 | 400-1600 | 180-720 |
| УКЛСТ-1200 | до 560 | 1200 | 1,6-3,5 |  | 1,00-4,00 | 580-2320 | 250-1030 |
| УКЛСТ-1400 | до 750 | 1400 |  |  | 1,00-4,00 | 810-3240 | 390-1410 |
| УКЛСТ-1600 | до 750 | 1600 |  | 194 | 1,25-4,00 | 1325-4240 | 575-1840 |
| УКЛСТ-2000 | до 750 | 2000 |  |  | 1,25-4,00 | 1900-5000 | 800-2000 |

В таблицах вместо наименований показателей приведены следующие обозначения:

- установленная мощность приводного двигателя, N;

- ширина ленты, В;

- насыпная плотность транспортируемого груза, ;

- диаметр роликов, D;

- скорость ленты, V;

- производительность конвейера с желобчатой лентой, Qж;

- производительность конвейера с плоской лентой, Qп.

1.2 КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Конвейеры ленточные передвижные изготавливаются с изменяющейся фиксированной высотой разгрузки определенных типоразмеров с шириной ленты 500 и 650 мм.

| Обозначение | Тип ролико-опоры | Размеры, мм | Мин. ско-рость ле-нты, м/с | Производи-тельнсть, м3/ч | Привод | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В* | Н* | L* |  |  |  |  |
| КЛП65-00 | желобчатая | 500 | 2000 1200 | 5000 | 0,71 | 63 | Мотор-барабан МБ3-600-2,2-0,71 | 564 |
| -01 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 513 |
| -02 | желобчатая |  | 3500 2400 | 10000 |  | 63 |  | 850 |
| -03 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 754 |
| -04 | желобчатая |  | 4000 2500 | 15000 |  | 63 |  | 1165 |
| -05 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 1027 |
| -06 | желобчатая | 650 | 2000 1200 | 5000 |  | 114 | Мотор-барабан МБ3-750-3,0-0,71 | 693 |
| -07 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 666 |
| -08 | желобчатая |  | 3500 2400 | 10000 |  | 114 |  | 999 |
| -09 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 940 |
| -10 | желобчатая |  | 4000 2500 | 15000 |  | 114 |  | 1331 |
| -11 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 1252 |

*Примечание: В - ширина ленты конвейера; Н – высота разгрузки (максимальная и минимальная); L – длина конвейера по центрам барабанов.

1.3 ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

1.3.1 ПРИВОДНЫЕ СТАНЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Приводные станции комплектуются одним или двумя приводными механизмами, состоящими из редукторов (1Ц2У, 1Ц2Н, Ц2Н, РМ, КЦ), электродвигателей, муфт и тормозов типа ТКГ (остановов храповых для РМ). Приводные станции изготовляются левого и правого расположения.

Приводные барабаны изготовляются футерованными или нефутерованными, с одной или двумя консолями.

| Ширина ленты, мм | Диаметры барабанов, мм |
| --- | --- |
| 400 | 250; 315; 400 |
| 500 | 250; 315; 400; 500; 630 |
| 650 | 250; 315; 400; 500; 630 |
| 800 | 400; 500; 630; 800 |
| 1000 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 |
| 1200 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1400 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1600 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 2000 | 630; 800; 1000; 1250 |

Приводные барабаны диаметром 250 и 315 – нефутерованные, диаметром 1000 – 1600 – футерованные резинотканевой конвейерной лентой, остальные барабаны могут быть и футерованными, и нефутерованными.

1.3.2 НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Применяются винтовые, тележечные грузовые, тележечные грузовые полиспастные, рамные грузовые и рамные грузовые полиспастные натяжные устройства.

1.3.2.1 Винтовые натяжные устройства

Они применяются для конвейеров длиной до 60 метров.

| Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм |
| --- | --- |
| 400 | 250; 315 |
| 500 | 250; 315; 400 |
| 650 | 250; 315; 400; 500 |
| 800 | 315; 400; 500; 630 |
| 1000 | 315; 400; 500; 630 |
| 1200 | 315; 400; 500; 630 |
| 1400 | 315; 400; 500; 630 |
| 1600 | 315; 400; 500; 630 |
| 2000 | 315; 400; 500; 630 |

У натяжных винтовых устройств с диаметрами барабанов 250 и 315 мм и шириной ленты до 2000 мм длина хода натяжки может быть 320 и 500 мм. У натяжных устройств с диаметрами барабанов 400; 500 и 630 мм – длина хода натяжки 500 и 800 мм. На ширину ленты 2000 мм ход натяжки составляет 800 и 1200 мм.

1.3.2.2 Тележечные грузовые и тележечные грузовые полиспастные натяжные устройства

Применяются для конвейеров с длиной более 60 м.

| Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм |
| --- | --- |
| 500 | 315; 400; 500 |
| 650 | 315; 400; 500 |
| 800 | 400; 500; 630; 800 |
| 1000 | 500; 630; 800; 1000 |
| 1200 | 630; 800; 1000 |
| 1400 | 630; 800; 1000 |
| 1600 | 630; 800; 1000 |
| 2000 | 800; 1000 |

Тележечное грузовое устройство устанавливается горизонтально на месте концевого барабана. Усилие натяжки обеспечивается за счет расчетного количества грузов. При большом количестве грузов рекомендуется применять полиспастное грузовое устройство.

1.3.2.3 Рамные грузовые и рамные полиспастные натяжные устройства

Применяются аналогично тележечным грузовым устройствам, с той лишь разницей, что устанавливаются под рамой конвейера. Выбор того или иного грузового натяжного устройства зависит от конкретной трассы конвейера, условий эксплуатации и габаритов окружающего его пространства.

1.3.3 РОЛИКООПОРЫ И РОЛИКИ

1.3.3.1 Роликоопоры

Табл.А

| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖГ 40-102-30 | 400 | 620 | 160 | 102 | 150,5 | ЖГ 100-159-30 | 1000 | 1300 | 380 | 159 | 195,5 |
| ЖГ 40-89-30 | 400 | 620 | 160 | 89 | 150,5 | ЖГ 120-133-30 | 1200 | 1550 | 460 | 133 | 151,5 |
| ЖГ 50-102-30 | 500 | 720 | 200 | 102 | 150,5 | ЖГ 120-159-30 | 1200 | 1550 | 460 | 159 | 195,5 |
| ЖГ- 50-89-30 | 500 | 720 | 200 | 89 | 150,5 | ЖГ 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 | 159 | 205,5 |
| ЖГ65-102-30 | 650 | 870 | 250 | 102 | 150,5 | ЖГ 140-194-30 | 1400 | 1750 | 530 | 194 | 205,5 |
| ЖГ 65-89-30 | 650 | 870 | 250 | 89 | 150,5 | ЖГ 160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 | 159 | 212.5 |
| ЖГ 80-127-30 | 800 | 1100 | 310 | 133 | 151,5 | ЖГ200-159-30 | 2000 | 2400 | 750 | 159 | 260,5 |
| ЖГ 80-159-30 | 800 | 1100 | 310 | 159 | 195,5 |  |  |  |  |  |  |
| ЖГ 100-127-30 | 1000 | 1300 | 380 | 133 | 151,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры верхние

желобчатые амортизирующие (табл. Б)

Табл.Б

| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖА 80-127-30 | 800 | 1100 | 310 | 133 | 151,5 | ЖА 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 | 159 | 205,5 |
| ЖА 80-159-30 | 800 | 1100 | 310 | 159 | 195,5 | ЖА 140-194-30 | 1400 | 1750 | 530 | 194 | 243 |
| ЖА 100-127-30 | 1000 | 1300 | 380 | 133 | 151,5 | ЖА 160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 | 159 | 205,5 |
| ЖА 100-159-30 | 1000 | 1300 | 380 | 159 | 195,5 | ЖА 160-194-30 | 1600 | 1950 | 600 | 194 | 205,5 |
| ЖА 120-127-30 | 1200 | 1550 | 460 | 133 | 151,5 | ЖА 200-159-30 | 2000 | 2400 | 750 | 159 | 260,5 |
| ЖА 120-159-30 | 1200 | 1550 | 460 | 159 | 195,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры нижние плоские (табл. В)

Табл.В

| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГ 40-89 | 400 | 620 | 500 | 89 | 109,5 | НГ 100-127 | 1000 | 1300 | 1150 | 133 | 123,5 |
| НГ 40-102 | 400 | 620 | 500 | 102 | 109,5 | НГ 100-159 | 1000 | 1300 | 1150 | 159 | 139,5 |
| НГ 50-89 | 500 | 720 | 600 | 89 | 109,5 | НГ 120-133 | 1200 | 1550 | 1400 | 133 | 123,5 |
| НГ 50-102 | 500 | 720 | 600 | 102 | 109,5 | НГ 120-159 | 1200 | 1550 | 1400 | 159 | 139,5 |
| НГ 65-89 | 650 | 870 | 750 | 89 | 109,5 | НГ 140-159 | 1400 | 1750 | 1600 | 159 | 139.5 |
| НГ 65-102 | 650 | 870 | 750 | 102 | 109,5 | НГ 160-159 | 1600 | 1950 | 1800 | 159 | 139,5 |
| НГ 80-127 | 800 | 1100 | 950 | 133 | 123,5 | НГ 200-159 | 2000 | 2400 | 2200 | 159 | 157.5 |
| НГ 80-159 | 800 | 1100 | 950 | 159 | 139,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры верхние

желобчатые центрирующие (табл. Г)

Табл.Г

| ШИФР | В | А | L | ШИФР | В | А | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЦГ 65-89-30 | 650 | 870 | 250 | ЖЦГ 100-127-30 | 1000 | 1300 | 380 |
| ЖЦГ 65-102-30 | 650 | 870 | 250 | ЖЦГ 120-127-30 | 1200 | 1550 | 460 |
| ЖЦГ 80-127-30 | 800 | 1100 | 310 | ЖЦГ 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 |
|  |  |  |  | ЖЦГ160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 |

Роликоопора гирляндная РВЛ-100

1.3.3.2 Ролики ленточных конвейеров

| Обозначение по ГОСТ | Рис. | Размеры, мм | Тип подш. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | d | L | L1 | L2 | a | s |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-500 мм |
| Г-102х200-9х13 | 1 | 102 | 17 | 200 | 204 | 222 | 9 | 13 | 203 | 3,5 |
| Н-102х600-11х13 | 1 | 102 | 17 | 600 | 604 | 626 | 11 | 13 | 203 | 8,8 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-650 мм |
| Г-102х250-9х13 | 1 | 102 | 17 | 250 | 254 | 272 | 9 | 13 | 203 | 4,2 |
| Н-102х750-11х13 | 1 | 102 | 17 | 750 | 754 | 776 | 11 | 13 | 203 | 10,7 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-800 мм |
| Г-102х310-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 203 | 5,8 |
| А-127х310-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 203 | 8,3 |
| Г-127х310-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 304 | 6,8 |
| Н-127х950-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 950 | 954 | 976 | 11 | 13 | 203 | 17,2 |
| А-159х310-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 310 | 313 | 333 | 10 | 16 | 305 | 12,7 |
| Г-159х310-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 310 | 313 | 333 | 10 | 16 | 305 | 10,4 |
| Н-159х950 |  | 159 |  | 950 |  |  |  |  | 2х205 | 24 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1000 мм |
| Г-102х380-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 6,7 |
| А-127х380-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 10 |
| Г-127х380-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 7,9 |
| Н-127х1150-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 1150 | 1154 | 1176 | 11 | 13 | 203 | 20,4 |
| А-159х380-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 380 | 383 | 403 | 10 | 16 | 305 | 14,8 |
| Г-159х380-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 380 | 383 | 403 | 10 | 16 | 305 | 12 |
| Н-159х1150 |  | 159 |  | 1150 |  |  |  |  | 2х205 | 27,6 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1200 мм |
| Г-102х460-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 7,8 |
| А-127х460-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 11,3 |
| Г-127х460-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 9,2 |
| Н-127х1400-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 1400 | 1404 | 1426 | 11 | 13 | 203 | 24,6 |
| А-159х460-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 460 | 473 | 503 | 10 | 16 | 305 | 18 |
| Г-159х460-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 460 | 473 | 503 | 10 | 16 | 305 | 13,9 |
| Н-159х1400 |  | 159 |  | 1400 |  |  |  |  | 2х205 | 32,5 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1400 мм |
| А-159х530-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 530 | 534 | 554 | 10 | 16 | 305 | 19,5 |
| Г-159х530-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 530 | 534 | 554 | 10 | 16 | 305 | 15,5 |
| Н-159х1600 |  | 159 |  | 1600 |  |  |  |  | 2х205 | 41 |
| А-194х530-10х20 | 2 | 194 | 25 | 530 | 535 | 555 | 10 | 20 | 7306 | 31,1 |
| Г-194х530-10х20 | 2 | 194 | 25 | 530 | 535 | 555 | 10 | 20 | 7306 | 30 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1600 мм |
| А-159х600-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 600 | 604 | 624 | 10 | 16 | 305 | 21,5 |
| Г-159х600-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 600 | 604 | 624 | 10 | 16 | 305 | 17,2 |
| Н-159х1800 |  | 159 |  | 1800 |  |  |  |  | 2х205 | 43 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-2000 мм |
| Г-127х750-9х16 | 1,2 | 127 | 20 | 750 | 758 | 776 | 9 | 16 | 305 | 19,5 |
| А-159х750-12х20 | 2 | 159 | 20 | 750 | 758 | 782 | 12 | 20 | 7306 | 27 |
| Г-159х750-12х20 | 2 | 159 | 20 | 750 | 758 | 782 | 12 | 20 | 7306 | 29,5 |
| Н-159х2200-16х20 | 1 | 159 | 20 | 2200 | 2208 | 2240 | 16 | 20 | 407 | 83,5 |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| АДРЕС |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| E-MAIL |  |

# Text boxes

Натяжной

Приводная станция с двумя приводами типа Ц2, РМ, Ц2Н

Приводная станция с одним приводом и редуктором типа Ц2, РМ и ЦДН

Приводная станция с одним приводом и редуктором типа КЦ

Роликоопоры верхние

желобчатые (табл. А)