| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕВАТОРНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ЛЕНТ С ПОЛИАМИДНЫМИ КОВШАМИ |
| --- |
| Тип | A | B | C | D | E | Емкость ковша | Вес |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | дм³ | г |
| 80 | 78 | 42 | 85 | 45 | 79 | 0.13 | 42 |
| 100 | 94 | 47 | 101 | 48 | 93 | 0.23 | 72 |
| 120 | 107 | 50 | 122 | 64 | 102 | 0.33 | 102 |
| 140 | 110 | 64 | 142 | 81 | 116 | 0.55 | 144 |
| 160 | 115 | 65 | 160 | 98 | 133 | 0.80 | 198 |
| 180 | 140 | 77 | 180 | 104 | 138 | 1.10 | 238 |
| 200 | 150 | 71 | 208 | 120 | 143 | 1.20 | 310 |
| 250 | 165 | 76 | 259 | 77+77 | 165 | 1.85 | 468 |
| 315 | 194 | 100 | 327 | 110+110 | 196 | 3.35 | 780 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕВАТОРНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ЛЕНТ С ПОЛИАМИДНЫМИ КОВШАМИ |
| --- |
| Тип | A | B | C | D | E | Емкость ковша | Вес |
|  | мм | мм | мм | мм | мм | дм³ | г |
| 80 | 78 | 42 | 85 | 45 | 79 | 0.13 | 32 |
| 100 | 93 | 50 | 106 | 48 | 96 | 0.25 | 58 |
| 120 | 106 | 54 | 120 | 63 | 104 | 0.35 | 82 |
| 140 | 115 | 65 | 145 | 80 | 120 | 0.55 | 116 |
| 160 | 130 | 72 | 170 | 96 | 135 | 0.85 | 158 |
| 180 | 135 | 76 | 190 | 104 | 140 | 1.10 | 194 |
| 200 | 145 | 75 | 215 | 118 | 145 | 1.22 | 250 |
| 250 | 170 | 90 | 265 | 77+77 | 168 | 2.10 | 368 |
| 315 | 193 | 104 | 327 | 110+110 | 196 | 3.35 | 628 |