| ОПРОСНЫЙ ЛИС НА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ С РЕЗИНОВЫМИ ГОФРОБОРТАМИ И ПРОФИЛЯМИ |
| --- |
| Обозначение | Размер ленты, мм. | Тип конвейерной ленты |
| L - длина конвейерной ленты кольце |  |  |
| H - ширина конвейерной ленты |  |  |
| B - высота гофроборта |  |  |
| b - высота перегородки |  |  |
| t - отступ от края ленты |  |  |
| n - ширина перегородки |  |  |
| m - шаг между перегородками |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| АДРЕС |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| e-mail |  |

|  | ТИПЫ РЕЗИНОВЫХ ГОФРОБОРТОВ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ |
| --- | --- |
|  | Тип гофробота | Высота (H), мм | Ширина основания (Sw), мм | Ширина борта (Tw), мм | Шаг борта (P), мм. | Мин.барабаны приводной D1, мм. | Мин.барабан девиаторный D2, мм. |
|  | М40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 150 | 250 |
|  | М60 | 60 | 55 | 45 | 50 | 160 | 300 |
|  | М80 | 80 | 55 | 45 | 50 | 200 | 350 |
|  | М100 | 100 | 55 | 45 | 50 | 250 | 400 |
|  | М120 | 120 | 55 | 45 | 50 | 300 | 480 |
|  | М140 | 140 | 55 | 45 | 50 | 350 | 560 |

|  | ТИПЫ РЕЗИНОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ ВИД Тип H, мм B, мм D, мм Название Длина, м. Диаметр, мм Упакованный Стандартные Т-образные профили (перегородки) Т 20 20 40 4 02 165 В6 5 160 5 х 5 m 20 | 2 х 2 m Т 25 25 40 4 02 228 В6 5 160 5 х 5 m Т 35 35 70 4,6 02 230 В6 5 160 5 х 5 m Т 40 40 70 4,6 02 162 В6 5 160 5 х 5 m Т 55 55 80 5 02 163 В6 5 160 5 х 5 m Т 60 60 80 4,2 02 211 В6 5 160 3 х 5 m Т 75 75 100 7 02 167 В6 5 200 3 х 5 m Т 90 90 110 15 02 216 В6 4,5 280 2 х 4,5 m Т 110 110 110 7 02 205 В6 4,5 320 2 х 4,5 m Блочные Т-образные профили (перегородки) ТВ 20 20 40 8 02 158 В6 5 160 5 х 5 m 20 1 х 20 m ТВ 30 30 40 8 02 102 В6 5 160 5 х 5 m ТВ 40/1 40 80 10 02 173 В6 5 160 5 х 5 m ТВ 40/2 40 110 20 02 198 В6 5 160 3 х 5 m ТВ 50 50 80 25 02 227 В6 5 200 3 х 5 m ТВ 110 110 110 15 02 209 D6 4,5 320 2 х 4,5 m ТК 15 15 50 13 02 231 В4 20 160 1 х 20 m ТК 25 25 55 13 02 232 В4 20 160 1 х 20 m ТК 35 35 | 55 13 02 233 В4 5 160 3 х 5 m Наклонные С-образные профили (перегородки) С 35/1 35 55 4 02 234 В6 20 160 1 х 20 m С 35/2 35 70 5 02 221 В6 5 160 5 х 5 m С 55 55 90 7 02 210 В6 5 200 3 х 5 m С 75 75 90 7 02 171 В6 5 200 3 х 5 m С 90 90 110 15 02 215 В6 4,5 280 2 х 4,5 m С 110 110 110 15 02 206 В6 4,5 350 2 х 4,5 m Угловые ТС-образные профили (перегородки) ТС 75 75 80 15 02 183 В6 5 320 2 х 5 m ТС 90 90 110 15 02 203 В6 4,5 320 2 х 4,5 m ТС 110 110 110 17 02 202 В6 4,5 350 2 х 4,5 m Смещенные Т-образные профили (перегородки) ТN 15 20 46 6 02 065 В6 5 160 5 х 5 m ТN 20 20 40 7 02 030 В6 5 160 5 х 5 m ТN 35 35 70 10 02 031 В6 5 160 5 х 5 m ТN 50 50 80 12 02 029 В6 5 200 3 х 5 m ТN 60 60 80 12 02 066 В6 5 200 3 х 5 m Наклонные блочные С-образные профили (перегородки) СВ 30 20 40 8 02 091 С6 5 160 5 х 5 m СВ 35 35 70 5 02 221 В6 5 180 5 х 5 m СВ 75 75 100 12 02 088 В6 4,5 200 3 х 4,5 m V-образные направляющие профили (перегородки) К 13/1 8 13 7,2 10 106 В6 100 – 1 х 100 m К 13/2 55 90 7 02 210 В6 5 – 3 х 5 m К 16 75 90 7 02 171 В6 5 – 3 х 5 m К 17 90 110 15 02 215 В6 4,5 – 2 х 4,5 m К 23 110 110 15 02 206 В6 4,5 – 2 х 4,5 m Прямоугольно-образные направляющие профили (перегородки) R 14 10 14 – 09 197 E8 100 – 1 х 100 m R 25 14 25 – 09 198 E8 30 – 1 х 30 m |
| --- | --- | --- | --- |