| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ПИТАТЕЛЕЙ |
| --- |
| Наименование оборудования | Макс. крупность кусков питания, мм | Ширина полотна, мм | Длина транспор-тирования, м | Скорость движения полотна, м/с | Производи-тельность, м³/час | Емкость бункера, м³ | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ БЕЗ БУНКЕРА |
| КМ ПП-2-10-20 | 600 | 1000 | 2 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
| КМ ПП-2-10-30 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-40 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-50 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-60 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-70 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-90 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-12-30 | 720 | 1200 | 3 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,32; 0,12; 0,2 | 215 / 325 / 430 / 650 | – | 15 / 25 / 30 / 36 |
| КМ ПП-2-12-60 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-12-90 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ С БУНКЕРОМ |
| КМ ПП-2-6-30Б | 350 | 600 | 3 | 0,04; 0,05 | 22 / 30 | 7 | 3,2/4,0 |
| КМ ПП-2-6-40Б |  |  | 4 | 0,05; 0,07 | 35 / 50 | 12 | 7,5/8,5 |
| КМ ПП-2-10-40Б | 600 | 1000 | 4 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 15 | 2,6 / 6,3; 11 |
| КМ ПП-2-10-40Б |  |  | 4 |  |  | 18 |  |
| КМ ПП-2-10-50Б |  |  | 5 |  |  | 20 |  |
| КМ ПП-2-10-60Б |  |  | 6 |  |  | 20 |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ |
| Наименование оборудования | Максимальная крупность кусков питания, мм | Ширина полотна, мм | Длина транспор-тирования, м | Скорость движения полотна, м/с | Производи-тельность, м³/час | Емкость бункера, м³ | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт |
| ПП 2-15-60 | 750 | 1500 | 6 | 0,08; 0,12; 0,16; 0,25 | 270 / 400 / 540 / 800 | – | 15 / 25 / 30 / 36 |
| ПП 2-15-90 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ПП 2-15-120 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| ПП 2-18-60 | 900 | 1800 | 6 |  | 325 / 480 / 650 / 960 |  |  |
| ПП 2-18-90 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ПП 2-18-120 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Рассмотрим любые встречные предложения на поставку ДСУ. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |