| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЕЙ |
| --- |
| Наименование оборудования | Макс. крупность кусков питания, мм | Ширина полотна, мм | Длина транспор-тирования, м | Скорость движения полотна, м/с | Производи-тельность, м³/час | Емкость бункера, м³ | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ БЕЗ БУНКЕРА |
| КМ ПП-2-10-20 | 600 | 1000 | 2 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | – | 2,6 / 6,3; 11 |
| КМ ПП-2-10-30 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-40 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-50 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-60 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-70 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-10-90 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-12-30 | 720 | 1200 | 3 | 0,1; 0,15; 0,2; 0,32; 0,12; 0,2 | 215 / 325 / 430 / 650 | – | 15 / 25 / 30 / 36 |
| КМ ПП-2-12-60 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| КМ ПП-2-12-90 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ С БУНКЕРОМ |
| КМ ПП-2-6-30Б | 350 | 600 | 3 | 0,04; 0,05 | 22 / 30 | 7 | 3,2/4,0 |
| КМ ПП-2-6-40Б |  |  | 4 | 0,05; 0,07 | 35 / 50 | 12 | 7,5/8,5 |
| КМ ПП-2-10-40Б | 600 | 1000 | 4 | 0,04; 0,05; 0,08; 0,1; 0,12; 0,2 | 40 / 50 / 80 / 100 / 120 / 200 | 15 | 2,6 / 6,3; 11 |
| КМ ПП-2-10-40Б |  |  | 4 |  |  | 18 |  |
| КМ ПП-2-10-50Б |  |  | 5 |  |  | 20 |  |
| КМ ПП-2-10-60Б |  |  | 6 |  |  | 20 |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПИТАТЕЛИ |
| Наименование оборудования | Максимальная крупность кусков питания, мм | Ширина полотна, мм | Длина транспор-тирования, м | Скорость движения полотна, м/с | Производи-тельность, м³/час | Емкость бункера, м³ | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт |
| ПП 2-15-60 | 750 | 1500 | 6 | 0,08; 0,12; 0,16; 0,25 | 270 / 400 / 540 / 800 | – | 15 / 25 / 30 / 36 |
| ПП 2-15-90 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ПП 2-15-120 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| ПП 2-18-60 | 900 | 1800 | 6 |  | 325 / 480 / 650 / 960 |  |  |
| ПП 2-18-90 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| ПП 2-18-120 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЕЙ ЛЕНТОЧНЫХ |
| Наименование оборудования | Макс. круп-ность кусков питания, мм. | Шир-ина ленты, мм | Стандарт-ная скорость движе-ния ленты, м/с | Стандарт-ная длина транспор-тирования, м | Угол наклона питателя по трассе, º | Диапазон регулирования толщины слоя транспор-тируемого материала, мм | Производительность, при номинальной толщине слоя транспортируемого материала, м³/час | Стандартный объем бункера, м³ |
| КМ ПЛ-500Б | 200 | 500 | 0,25 / 0,5 / 0,8 | 1 / 3 / 5 / 8 | 0…10 | 0…300 с шагом 50мм | 25…100 | 3 / 5 / 7,5 |
| КМ ПЛ-650Б | 250 | 650 |  |  |  |  | 40…160 | 5 / 7,5 / 12 |
| КМ ПЛ-800Б | 350 | 800 |  |  |  |  | 75…290 | 5 / 7,5 / 12 / 15 / 20 |
| КМ ПЛ-1000Б | 450 | 1000 |  |  |  | 0…350 с шагом 50мм | 120…490 | 12 / 15 / 20 / 30 |
| КМ ПЛ-1200Б | 500 | 1200 |  |  |  |  | 140…590 | 15 / 20 / 30 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧАЮЩИХСЯ ПИТАТЕЛЕЙ |
| Наименование оборудования | Макси-мальная круп-ность кусков питания, мм. | Ход лот-ка, мм. | Шири-на лотка, мм. | Зазор между колосниками, мм. | Производи-тельность, м³/ч | Ем-кость бун-кера, м³ | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | Габаритные размеры (с рамой), м. | Масса (без комплектующих изделий), т. |
| КМ ПК-3,9Б | 200 | 0…100 | 390 | 20/40/65 | 12 | 2 | 3 | 2,2х2,1х2,0 | 0,9 |
| КМ ПК-5,0 | 250 | 0…200 | 500 | - | 70 | - | 5,5 | 2,4х1,0х0,9 | 1,2 |
| КМ ПК-8,0 | 400 | 0…200 | 800 | - | 130 | - | 7,5 | 3,0х1,6х1,2 | 2,2 |
| КМ ПК-9,0Б | 450 | 0…200 | 900 | 80/230/380 | 100÷200 | 12 | 7,5 | 4,6х3,2х2,1 | 7,0 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИБРАЦИОННЫХ ПИТАТЕЛЕЙ |
| --- |
| Наименования оборудования | Длина колосниковой решетки, мм. | Емкость бункера питателя, куб.м. | Наибольший размер куска исходного материала, мм. | Производительность, куб. м/час. | Электродвигатель Мощность, кВт. | Масса, кг, не более |
| КМ ПВ 8х34 | без решетки | 7,1 | 340 | 10-95 | 7,5 | 6000 |
| КМ ПВ.К 8х34 | 1000 | 7,1 | 340 | 10-95 | 7,5 | 6000 |
| КМ ПВ 8х56 | без решетки | 15 | 500 | 30-150 | 15 | 15000 |
| КМ ПВ.К 8х56 | 1000 | 15 | 500 | 30-150 | 15 | 15000 |
| КМ ПВ 13,5х54,5 | без решетки | 30 | 800 | 40-300 | 22 | 22000 |
| КМ ПВ.К 13,5х54,5 | 2400 | 30 | 800 | 40-300 | 22 | 22000 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЕЙ |
| --- |
| Модель питателя | Длина колосниковой решетки мм. | Емкость бункера, м3. | Размер куска материала, мах. мм. | Высота разгрузки мм. | Производительность м3/ч. | Мощность двигателя кВт. | Масса т. | Габаритные размеры Lxbxh мм. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛИ ВИБРОЦИОННЫЕ |
| ДРО605 (ПВ-8х34) | - | 7 | 340 | 790 | 10-95 | 5,5 | 5,3 | 4200х2800х2790 |
| ДРО605-10 | 1290 | 7 | 340 | 760 | 10-95 | 5,5 | 5,3 | 4200х2800х2800 |
| ДРО605 20 | - | 7 | 340 | 1790 | 10-95 | 5,5 | 5,9 | 4200х2800х3800 |
| ДРО605-10 | 1315 | 7 | 340 | 760 | 10-95 | 5,5 | 6,0 | 4210х2820х2790 |
| ДРО585 (ПВ-8х56) | 1400 | 15 | 500 | 3400 | 30-150 | 15,0 | 15,5 | 6870х5440х6040 |
| ДРО585-10 | - | 15 | 500 | 3400 | 30-150 | 15,0 | 15,1 | 6870х5440х6040 |
| ДРО586 | 2800 | 15 | 500 | 4400 | 30-150 | 15,0 | 19,0 | 6870х5900х7040 |
| ДРО 586-10 | - | 15 | 500 | 4400 | 30-150 | 15,0 | 16,8 | 6870х5900х7040 |
| ДРО586-20 | 2800 | 15 | 500 | 3400 | 30-150 | 15,0 | 17,0 | 6870х5300х6040 |
| ДРО579-50 | - | 15 | 500 | 1900 | 30-150 | 15,0 | 13,7 | 6870х3730х4540 |
| ДРО708 (ПВ-8х68) | 2400 | 17 | 680 | - | 40-250 | 18,5 | 14,0 | 6000х3600х3800 |
| ДРО708-10 | - | 17 | 680 | - | 40-250 | 18,5 | 14,0 | 6000х3600х3800 |
| ДРО683 (ПВ-8х80) | 2400 | 30 | 800 | - | 40-300 | 22,0 | 22,0 | 7000х4800х4000 |
| ДРО683-10 | - | 30 | 800 | - | 40-300 | 22,0 | 22,0 | 7000х4800х4000 |
| ДРО683-20 | 2400 | 30 | 800 | - | 40-300 | 22,0 | 22,0 | 7000х4800х4000 |
| ДРО683-30 | - | 30 | 800 | - | 40-300 | 22,0 | 22,0 | 7000х4800х4000 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛИ ПЛАСТИНЧЕТЫЕ |
| ПП-2-10-40 (ТК-15А-40 | - | - | 300 | - | 150 | 15 | 8.2 | 400х500х600 |
| ПП-2-10-60 (ТК-15А-60) | - | - | 300 | - | 150 | 15 | 10.5 | 400х500х600 |
| ПП-2-10-60Б (ТК-16А-01) | - | 20 | 300 | - | 150 | 15 | 16 | 8300х3700х5020 |
| ПП 2-29-40 10.492.04-10 | - | 7 | 340 | - | 20-50 | 5,5 | 5,3 | 4050х3500х2945 |
| ПП 22-29-40 1049204000-20 | - | 7 | 340 | - | 4-6 | 5,5 | 5,3 | 4050х3500х2945 |
| ПП 2-29-40П 1049204000-30 (с правым приводом) | - | 7 | 340 | - | 30 | 5,5 | 5,3 | 4050х3500х2945 |
| ДРО604 | - | 20 | 600 | - | 40-200 | 5/6,3/10 | 16,96 | 8300х3700х5020 |
| ДРО 604-20 | - | 20 | 600 | - | 40-200 | 11,0 | 16,96 | 8300х3700х5020 |
| 10.492.04-10 | - | 7 | 340 | - | 20-50 | 5,5 | 5,3 | 4050х3500х2945 |
| 1049204000-20 | - | 7 | 340 | - | 4-6 | 5,5 | 5,3 | 4050х3500х2945 |
| 1049204000-30 (с правым приводом) | - | 7 | 340 | - | 30 | 5,5 | 5,3 | 4050х3500х2945 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬ КАЧАЮЩИЙСЯ |
| ПК-1,2-8 | - | 7 | 300 | - | 210-250 | 5.5 | 1.7 | 3100х1450х1100 |
| ПК-1,2-10 | - | 15 | 400 | - | 310-350 | 5.5 | 1.9 | 4000х1750х1500 |
| ПК-1,2-12 | - | 20 | 500 | - | 410-500 | 15 | 2.5 | 4400х1950х1750 |
| ПК-2,6-14 | - | 30 | 600 | - | 650 | 15 | 6.5 | 5100х2300х1800 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬ ЛЕНТОЧНЫЙ |
| ПЛ 0,65х2х15 | - | 10 | 200 | - | 5-400 | 1.5 |  | 2000х650 |
| ПЛ 0,65х3х15 | - | 10 | 200 | - | 5-400 | 1.5 |  | 3000х650 |
| ПЛ 0,65х4х15 | - | 10 | 200 | - | 5-400 | 1.5 |  | 4000х650 |
| ПЛ 0,8х2х15 | - | 15 | 200 | - | 5-400 | 5.5 |  | 2000х800 |
| ПЛ 0,8х3х15 | - | 15 | 200 | - | 5-400 | 5.5 |  | 3000х800 |
| ПЛ 0,8х4х15 | - | 15 | 200 | - | 5-400 | 5.5 |  | 4000х800 |
| ПЛ 1х2х15 | - | 20 | 200 | - | 5-400 | 15 |  | 2000х1000 |
| ПЛ 1х3х15 | - | 20 | 200 | - | 5-400 | 15 |  | 3000х1000 |
| ПЛ 1х4х15 | - | 20 | 200 | - | 5-400 | 15 |  | 4000х1000 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШЛЮЗОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ |
| ПШ1Р3 | - | - | - | - | 1,1-1,3 | 1,1 | 0,13 | 880х740х340 |
| ПШ2-1-Р3 | - | - | - | - | 3,5-4,5 | 1,1 | 0,17 | 1010х870х370 |
| ПШ2-2-Р3 | - | - | - | - | 3,5-4,5 | 1,1 | 0,18 | 1010х870х370 |
| ПШ3-1-Р3 | - | - | - | - | 10-12 | 1,1 | 0,25 | 1080х880х470 |
| ПШ3-2-Р3 | - | - | - | - | 12-14 | 1,1 | 0,26 | 1080х880х470 |
| ПШ4-1-Р3 | - | - | - | - | 20-30 | 1,5 | 0,50 | 1280х1010х615 |
| ПШ4-2-Р3 | - | - | - | - | 20-30 | 1,5 | 0,51 | 1280х1010х615 |
| ПШ3-Р3 | - | - | - | - | 5-8 | 1,1 | 0,15 | 1115х350х450 |
| ПШ1-1-Р3 | - | - | - | - | 1,1-1,3 | 1,1 | 0,13 | 880х740х340 |