| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВУЛКАНИЗАЦИОННОГО ПРЕССА ES ДЛЯ СТЫКОВКИ ЕОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЫ |
| --- |
| Описание Легкий компактный пресс, выполненный в алюминиевом корпусе. Предназначен для вулканизации(стыковки) конвейерных лент различной ширины, толщины и профиля, применяемых на дробильно–сортировочном оборудовании, а также конвейерах различного назначения. Автономный, так как включает в себя систему пневматического давления, систему нагрева и охлаждения. Состоит из двух частей, верхней и нижней, в которые интегрированы нагревательные элементы, охлаждающий контур из нержавеющей стали, пневмоподушка. |
| Система подачи давления на пневмоподушку при помощи пневмоподушки происходит равномерное распределение усилия по всей поверхности стыкуемой ленты. Регулятором можно выставить различные значения давления. Максимальное давление: 6 кг/см2. |
| Система нагрева и вулканизации полностью автоматизированы. |
| Система охлаждения способствует быстрому снижению температуры нагревающего элемента. Система охлаждения имеет замкнутый контур из нержавеющей стали, в который вода подаётся с помощью водяного насоса, погружённого в резервуар. |
| 1 | Процесс вулканизации полностью автоматизирован | Давление на пневмоподушку пресса |
|  |  | Нагрев и вулканизация пресса |
|  |  | Охлаждение вулканизатора |
|  |  | ES 800-500 | ES 1000-500 | ES 1200-600 | ES 1200-700 |
| 2 | Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| 3 | Пульт управления | Автоматический процесс | Автоматический процесс | Автоматический процесс | Автоматический процесс |
| 4 | ATRS | Автоматич. Система Управления Температурой) | Автоматич. Система Управления Температурой) | Автоматич. Система Управления Температурой) | Автоматич. Система Управления Температурой) |
| 5 | Давление | мембрана на нижнем элементе; max 6кг/см2 Бар(К7) | мембрана на нижнем элементе; max 6кг/см2 Бар(К7) | мембрана на нижнем элементе; max 6кг/см2 Бар(К7) | мембрана на нижнем элементе; max 6кг/см2 Бар(К7) |
| 6 | Нагревание | max температура 200 ˚С | max температура 200 ˚С | max температура 200 ˚С | max температура 200 ˚С |
| 7 | Охлаждение | Вода | Вода | Вода | Вода |
| 8 | Шир. л/длина стыка | До 800мм/500мм | До 1000мм/500мм | До 1200мм/600мм | До 1400мм/700мм |
| 9 | Угол стыка | 15˚ | 15˚ | 15˚ | 15˚ |
| 10 | Комплектация вулканизационного пресса | Пресс ES 1000x500 | Пресс ES 1000x500 | Пресс ES 1000x500 | Пресс ES 1000x500 |
|  |  | Пульт управления | Пульт управления | Пульт управления | Пульт управления |
|  |  | Компрессор | Компрессор | Компрессор | Компрессор |
|  |  | Водяной насос | Водяной насос | Водяной насос | Водяной насос |
|  |  | Комплект кабелей | Комплект кабелей | Комплект кабелей | Комплект кабелей |