| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА КОМПАНИИ ДЕТАЛЬ КОНВЕЙЕР РОССИЯ |
| --- |
| Выпускает вулканизаторы гидравлический серии ТП5СТГ предназначен для стыковки конвейерной ленты методом горячей вулканизации, с максимальной шириной ленты – 1200 мм и длиной сварочного шва – 600 мм, толщиной до 15 мм, максимальное усилие сжатия 90000 кг (900 кн). Давление создается за счет нагрева масла гидравлической подушки. |
| Вулканизатор электропневматический предназначен для стыковки методом термокомпрессии резиновых и пластиковых конвейерных лент с шириной сварного шва – 350 мм |
| Модель термопресса | ТП5СТ-520/350 | ТП5СТ-620/350 | ТП5СТ-820/350 | ТП5СТ-920/350 | ТП5СТ-1020/350 |
| Длина зоны нагрева, мм (max ширина свариваемой ленты) | 520 | 620 | 820 | 920 | 1 020 |
| Стоимость термопресса, руб.* | 76 950 | 94 050 | 111 150 | 128 250 | 145 350 |
| Вулканизатор электропневматический предназначен для стыковки методом термокомпрессии резиновых и пластиковых конвейерных лент с шириной сварного шва – 600 мм. |
| Модель термопресса | ТП5СТ-520/600 | ТП5СТ-620/600 | ТП5СТ-820/600 | ТП5СТ-920/600 | ТП5СТ-1020/600 |
| Длина зоны нагрева, мм (max ширина свариваемой ленты) | 520 | 620 | 820 | 920 | 1 020 |
| Стоимость термопресса, руб.* | 138 510 | 169 290 | 200 070 | 230 850 | 261 630 |
| Характеристики вулканизаторов |
| Длина вулканизатора (термопресса) (в собранном состоянии) | 600-1200 мм |
| Ширина вулканизатора (термопресса)(в собранном состоянии) | 400-750 мм |
| Высота вулканизатора (термопресса)(в собранном состоянии) | 340 мм |
| Высота нижней плиты вулканизатора | 160 мм |
| Высота верхней плиты вулканизатора | 120 мм |
| Длина зоны нагрева вулканизатора | 800 мм |
| Ширина зоны нагрева вулканизатора | 350 мм |
| Напряжение питания вулканизатора | 220/380 В |
| Управление | цифровое |
| Способ задания температуры | раздельный для каждой плиты |
| Максимальная температура нагрева вулканизатора | 180°С |
| Интервал задания температуры | 1°С |
| Максимальное подаваемое давление вулканизатора | 5 кг/см2 |
| Охлаждение | водяное, проточное, естественное охлаждение |
| Материал | сталь конструкционная |
| Масса облегченной плиты: нижней/верхней | 48 кг /46 кг за один переносимый узел (деталь) |