| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА КОМПАНИИ FONMAR (ИСПАНИЯ) |
| --- |
| Вулканизационные пресса серии KOMP для вулканизации резинотканевых конвейерных лент. Пресса изготавливаются из алюминиевых сплавов специально для снижения веса вулканизатора. Подушка давления стала тоньше, что позволяет создавать равномерное давление по всей поверхности, что позволило равномерно распределить нагрузку по всей рабочей поверхности вулканизатора. Вулканизатор оснащен станцией контроля температуры. Время нагревы плиты от 20 до 150°С занимает менее 24 минут. Для стыковки более длинных стыковых соединений, возможно совместно использовать два и более прессов для синхронизированной вулканизации. |
| № | ПОКАЗАТЕЛИ | КОМР 4 1000*500 | KОМР 7 1000*500 | KОМР 7 1200*600 | KОМР 7 1400*700 | KОМР 7 1600*800 | KОМР 7 1800*900 |
| 1 | Вес кг. | 155 /310 | 169/340 | 185/370 | 200/400 | 220/440 | 250/500 |
| 2 | Размеры плиты мм. | 1000-500 | 1000-500 | 1200-600 | 1400-700 | 1600/800 | 1800/900 |
| 3 | Ширина ленты мм | 500-1000 | 500-1000 | 800-1200 | 1000-1400 | 1200-1600 | 1400-1800 |
| 4 | Длина стыка мм. | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 5 | Комплектация | Станцией управления, Водяной насос Комплект шлангов для подачи воды, с быстроразъёмными фитингами Комплект соединительных высоковольтных проводов |
| 6 | Материал | Алюминий |
| 7 | Панель управления | Автоматический процесс Система автоматической регуляции Температуры (САРТ) Регулятор давления воздуха Вольтметр |
| 8 | Давление нижняя подушка безопасности | Мах. о. р. 4 кг/см2 (60 фунт на дюйм2) Мах. о. р. 7 кг/см2 (100 фунт на дюйм2) |
| 9 | Нагрев экранированное сопротивление | Мах. Е 200° С (392° F) |
| 10 | Охлаждение | Вода/воздух |
| 11 | Угол плиты пресса | 16°, 22° или любой другой |
| Вулканизационные пресса серии AL 25 HI для вулканизации конвейерных лент, равномерное распределяют давления в вулканизаторе. Абсолютно равномерное распределение давления на поверхность стыка, получаемое посредством ручного гидравлического или электро-гидравлического насоса, обеспечивается встроенными гидроцилиндрами. Секционный пресс. Пресс состоит из отдельных элементов-секций. Число секций зависит от требуемой длины стыка. Комментарии: Вулканизационный пресс AL 25 HI является самым совершенным профессиональным вулканизатором для стыковки транспортерных лент методом горячей вулканизации. Для Вашего удобства более подробная информация по вулканизационному прессу AL 25 HI производства компании Fonmar (Испания) представлена в нашем рекламном буклете, ссылка на который расположена ниже Пример: используя 4 элемента пресса получают длину стыка 1000 мм. Данная система может быть разделена на 2 независимых пресса с длиной стыка 500 мм каждый. Быстрый процесс вулканизации. Каждая секция оснащена водяной системой охлаждения, которая значительно сокращает время вулканизации. Горизонтальная сборка вулканизатора. Пресс может использоваться на любой поверхности и транспортироваться к месту проведения стыковки как в собранном виде, так и по частям. |
| № | Модель | Макс. Ширина ленты | Нагревательная плита | Вес кг./фунт |
|  |  | мм. | дюйм | мм. | дюйм | нижний элемент | Верхний элемент |
| 1 | AL 25 HI 600 | 600 | 23 | 790*260 | 39*10 | 35/63.8 | 29/63.8 |
| 2 | AL 25 HI 800 | 800 | 31 | 1000*260 | 47*10 | 44/70.4 | 32/70.4 |
| 3 | AL 25 HI 1000 | 1000 | 39 | 1205*260 | 55*10 | 60/110.0 | 50/110.0 |
| 4 | AL 25 HI 1200 | 1200 | 47 | 1414*260 | 63*10 | 80/13.02 | 60/132.0 |
| 5 | AL 25 HI 1400 | 1400 | 55 | 1620*260 | 72*10 | 95/154.0 | 70/154.0 |
| 6 | AL 25 HI 1600 | 1600 | 63 | 1830*260 | 80*10 | 110/176.0 | 80/176.0 |
| 7 | AL 25 HI 1800 | 1800 | 70 | 2040*260 | 88*10 | 160/250.8 | 114/250.8 |
| 8 | AL 25 HI 2000 | 2000 | 78 | 2245*260 | 96*10 | 188/272.8 | 124/272.8 |
| 9 | AL 25 HI 2200 | 2200 | 86 | 2455*260 | 104*10 | 210/462.0 | 137/301.4 |
| 10 | AL 25 HI 2400 | 2400 | 94 | 2660*260 | 31*10 | 235/517.0 | 152/334.4 |
| Вулканизационные пресса серии COMPACTA AL, верхняя и нижняя пневмоподушки вулканизационного пресса обеспечивают равномерное распределение давления по поверхности стыка. В стандартную поставку пресса входят все необходимые элементы для работы вулканизационного пресса: блок управления, водяной насос, чемоданчик с комплектом кабелей для электро-подключения и системы охлаждения. Вулканизационный пресс оснащен системой автоматического регулирования температуры (ATRS). На прессе Compacta 1000х500 нагрев от 20°С до 150°С занимает порядка 20 минут. Два или более вулканизационных пресса могут быть объедены для получения любой требуемой длины стыка. Вулканизационный пресс может быть разобран на составные части для облегчения транспортировки. Комментарии: Вулканизационный пресс Compacta идеален для стыковки малонагруженных конвейерных лент с небольшой длиной стыка. Для Вашего удобства более подробная информация по вулканизационному прессу Compacta AL производства компании Fonmar (Испания) представлена в нашем рекламном буклете, ссылка на который расположена ниже. |
| № | Модель | Макс. ширина ленты, | Нагревательная плита | Вес кг./фунт |
|  |  | мм./дюйм | мм. | дюйм | верхнего элемента | нижнего элемента | общий |
| 1 | COMPACTA 800*350 | 800/31 | 1000*364 | 39*14 | 48/105.6 | 28/61.6 | 152/334.4 |
| 2 | COMPACTA 1000*350 | 1000/39 | 1205*364 | 47*14 | 59/129.8 | 33.5/73.7 | 185/407.0 |
| 3 | COMPACTA 1200*350 | 1200/47 | 1415*364 | 55*14 | 73/160.6 | 39/85.8 | 224/492.8 |
| 4 | COMPACTA 1400*350 | 1400/55 | 1620*364 | 63*14 | 88/193.6 | 45/99.0 | 266/453.2 |
| 5 | COMPACTA 800*500 | 800/31 | 1000*520 | 39*20 | 62/136.4 | 41/90.2 | 206/453.2 |
| 6 | COMPACTA 1000*500 | 1000/39 | 1205*520 | 47*20 | 75/165.0 | 45/99.0 | 240/528.0 |
| 7 | COMPACTA 1200*500 | 1200/47 | 1415*520 | 55*20 | 88/193.6 | 54.5/119.9 | 285/627.0 |
| 8 | COMPACTA 1400*500 | 1400/55 | 1620*520 | 63*20 | 105/231.0 | 64/140.8 | 338/743.6 |
| 9 | COMPACTA 1600*500 | 1600/63 | 1830*520 | 72*20 | 130/286.0 | 73/160.6 | 406/893.2 |
| Вулканизационный пресс серии AC 25 эластичная система регулирования вулканизатора. Усиленные элементы арочной конструкции с тензорными регуляторами позволяют прессу испытывать высокие нагрузки без изменения геометрии элементов. Полностью независимые элементы вулканизатора. Каждый элемент (верхний и нижний), разделен на 2 пары алюминиевых плит со встроенными системами нагрева, охлаждения и гидравлической системой создания давления. Секционный пресс. Пресс состоит из отдельных элементов-секций. Число секций зависит от требуемой длины стыка. Пример: используя 4 элемента пресса получают длину стыка 1000 мм. Данная система может быть разделена на 2 независимых пресса с длиной стыка 500 мм каждый. • Гидравлическая система создания давления вулканизатора. Абсолютно равномерное распределение давления на поверхность стыка, получаемое втроенными в верхние и нижние элементы гидроцилиндрами. Давление создается посредством гидравлического ручного или электро-гидравлического насоса. • Быстрый процесс вулканизации. Вулканизатор, оснащенный водяной системой охлаждения позволяет значительно сократить время вулканизации. Пример: охлаждение стандартного пресса AC 25 800 с воздушной системой охлаждения, со 150 °С до 80 °С занимает 23 минуты, а с водяной системой охлаждения – 7 минут. Система водяного охлаждения поставляется как дополнительная опция. Комментарии: Вулканизационный пресс AC 25 в базовой комплектации является самым дешевым вариантом вулканизатора с гидравлической системой создания давления. Для Вашего удобства более подробная информация по вулканизационному прессу AC 25 производства компании Fonmar (Испания) представлена в нашем рекламном буклете, ссылка на который расположена ниже. |
| № | Модель | Макс. ширина ленты | Нагревательная плита | Вес кг./фунт |
|  |  | мм./дюйм | мм. | дюйм | верхний элемент | нижний элемент | общий |
| 1 | AC 25 600 | 600/23 | 730*260 | 28*10 | 47/103.4 | 34/74.8 | 81/178.2 |
| 2 | AC 25 800 | 800/31 | 930*260 | 36*10 | 71/156.2 | 55/121.0 | 126/277.2 |
| 3 | AC 25 1000 | 1000/39 | 1145*260 | 45*10 | 94/206.8 | 65/143.0 | 159/349.8 |
| 4 | AC 25 1200 | 1200/47 | 1350*260 | 53*10 | 100/220.0 | 74/162.8 | 174/382.8 |
| 5 | AC 25 1600 | 1600/63 | 1750*260 | 68*10 | 188/413.6 | 139/305.8 | 327/719.4 |
| 6 | AC 25 1800 | 1800/70 | 1950*260 | 76*10 | 219/481.8 | 169/371.8 | 388/853.6 |
| 7 | AC 25 2400 | 2400/94 | 2550*260 | 100*10 | 324/712.8 | 261/574.2 | 585/1287.0 |
| Вулканизационный пресс серии AL 25 NE много секционный пресс, состоит из отдельных элементов-секций. Число секций зависит от требуемой длины стыка. Пример: используя 4 элемента пресса получают длину стыка 1000 мм. Данная система может быть разделена на 2 независимых пресса с длиной стыка 500 мм каждый. • Удобная транспортировка вулканизационного пресса. Элемент пресса может быть разобран на составные части для облегчения транспортировки. • Защищенные пневмоподушки вулканизационного пресса. Пневмоподушки помещены в защитный каркас для предотвращения повреждений. • Быстрый и автоматический процесс вулканизации. На прессе AL 25 NE 1000 нагрев от 20°С до 150°С занимает порядка 20 минут. Комментарии: Вулканизационный пресс AL 25 NE является идеальным вариантом по соотношению цена/ качество. Низкая цена сочетается с высокими техническими характеристиками и удобством эксплуатации. Для Вашего удобства более подробная информация по вулканизационному прессу AL 25 NE производства компании Fonmar (Испания) представлена в нашем рекламном буклете, ссылка на который расположена |
| № | Модель | Макс. ширина ленты | Нагревательная плита | Вес кг. / фунт |
|  |  | мм./дюйм | мм. | дюйм | траверса | короб пневмо-подушки | плита |
|  | AL 25 NE 600 | 600/23 | 790*260 | 31*10 | 29/63.8 | 10/22.2 | 14/30.8 |
|  | AL 25 NE 800 | 800/31 | 1000*260 | 39*10 | 32/70.4 | 13/28.6 | 19/41.8 |
|  | AL 25 NE 1000 | 1000/39 | 1205*260 | 47*10 | 50/110.0 | 16.5/36.3 | 23.5/51.7 |
|  | AL 25 NE 1200 | 1200/47 | 1414*260 | 55*10 | 60/132.0 | 20/44.0 | 28/61.6 |
|  | AL 25 NE 1400 | 1400/55 | 1620*260 | 63*10 | 70/154.0 | 23/50.6 | 33/72.6 |
|  | AL 25 NE 1600 | 1600/63 | 1830*260 | 72*10 | 80/176.0 | 26/57.2 | 38/83.6 |
|  | AL 25 NE 1800 | 1800/70 | 2040*260 | 80*10 | 114/250.8 | 29.5/64.9 | 42/92.4 |
|  | AL 25 NE 2000 | 2000/78 | 2245*260 | 88*10 | 124/272.8 | 33/72.6 | 47/103.0 |
|  | AL 25 NE 2200 | 2200/86 | 2455*260 | 97*10 | 137/301.4 | 36/79.2 | 52/114.0 |
|  | AL 25 NE 2400 | 2400/94 | 2660*260 | 104*10 | 152/334.4 | 39/85.5 | 56/123.0 |
| Вулканизационный пресс сери OMEGA AL верхняя и нижняя пневмоподушки вулканизатора обеспечивают равномерное распределение давления по поверхности стыка. Полностью независимые элементы вулканизатора. Каждый элемент (верхний и нижний), разделен на 2 пары алюминиевых плит со встроенными системами нагрева, охлаждения и пневматической системой создания давления. Секционный пресс. Пресс состоит из отдельных элементов-секций. Число секций зависит от требуемой длины стыка. Пример: используя 4 элемента пресса получают длину стыка 1000 мм. Данная система может быть разделена на 2 независимых пресса с длиной стыка 500 мм каждый. • Быстрый процесс вулканизации. Каждая секция оснащена водяной системой охлаждения, которая значительно сокращает время вулканизации. • Полностью автоматический блок управления вулканизатора. Полностью управляет всеми процессами (нагрев, вулканизация и охлаждение). Включает: указатель температуры, таймер, вольтметр, амперметр и манометр. Комментарии: Вулканизационный пресс Omega является самым легким из всех предлагаемых нами вулканизаторов (пример: общий вес вулканизатора для ширины ленты 1200 мм и длины стыка 1000 ммм составляет всего 640 кг!!!). Основное применение - стыковка широких лент. Omega является единственной моделью вулканизатора, позволяющей стыковать ленты шириной до 3400 мм. Для Вашего удобства более подробная информация по вулканизационному прессу OMEGA AL производства компании Fonmar (Испания) представлена в нашем рекламном буклете, ссылка на который расположена ниже. |
| № | Модель | Макс. ширина ленты | Нагревательная плита | Вес кг / фунт |
|  |  | мм. | дюйм | мм. | дюйм | верхний элемент | нижний элемент |
| 1 | OMEGA 600 | 600 | 23 | 790*260 | 31*10 | 40/88.0 | 40/88.0 |
| 2 | OMEGA 800 | 800 | 31 | 1000*260 | 39*10 | 55/121.0 | 55/121.0 |
| 3 | OMEGA 1000 | 1000 | 39 | 1205*260 | 47*10 | 65/143.0 | 65/143.0 |
| 4 | OMEGA 1200 | 1200 | 47 | 1415*260 | 55*10 | 80/176.0 | 80/176.0 |
| 5 | OMEGA 1400 | 1400 | 55 | 1620*260 | 63*10 | 112/246.4 | 112/246.4 |
| 6 | OMEGA 1600 | 1600 | 63 | 1830*260 | 72*10 | 123/270.6 | 123/270.6 |
| 7 | OMEGA 2000 | 2000 | 78 | 2250*260 | 88*10 | 184/404.8 | 183/404.8 |
| 8 | OMEGA 2600 | 2600 | 102 | 2875*260 | 113*10 | 289/635.8 | 289/635.8 |

| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА КОМПАНИИ FONMAR (ИСПАНИЯ) ТИПА AC 25 |
| --- |
| Эластичная система регулирования вулканизатора. Усиленные элементы арочной конструкции с тензорными регуляторами позволяют прессу испытывать высокие нагрузки без изменения геометрии элементов. |
| Полностью независимые элементы вулканизатора. Каждый элемент (верхний и нижний), разделен на 2 пары алюминиевых плит со встроенными системами нагрева, охлаждения и гидравлической системой создания давления. |
| Секционный пресс. Пресс состоит из отдельных элементов-секций. Число секций зависит от требуемой длины стыка. |
| Пример: используя 4 элемента пресса получают длину стыка 1000 мм. Данная система может быть разделена на 2 независимых пресса с длиной стыка 500 мм каждый. |
| Гидравлическая система создания давления вулканизатора. Абсолютно равномерное распределение давления на поверхность стыка, получаемое встроенными в верхние и нижние элементы гидроцилиндрами. Давление создается посредством гидравлического ручного или электро-гидравлического насоса. |
| Быстрый процесс вулканизации. Вулканизатор, оснащенный водяной системой охлаждения позволяет значительно сократить время вулканизации. Пример: охлаждение стандартного пресса AC 25 800 с воздушной системой охлаждения, со 150 °С до 80 °С занимает 23 минуты, а с водяной системой охлаждения – 7 минут. Система водяного охлаждения поставляется как дополнительная опция. |
| Модель | Макс. ширина ленты мм./дюйм | Нагревательная плита | Вес кг./фунт | Толщина мм. /дюйм | Длина мм./дюйм |
|  |  | мм. | дюйм | верхний элемент | нижний элемент | общий | верхний элемент | нижний элемент | пресса | плиты |
| AC 25 600 | 600/23 | 730*260 | 28*10 | 47/103.4 | 34/74.8 | 81/178.2 | 180/7 | 170/6 | 890/35 | 730/28 |
| AC 25 800 | 800/31 | 930*260 | 36*10 | 71/156.2 | 55/121.0 | 126/277.2 | 200/7 | 190/7 | 1100/43 | 930/36 |
| AC 25 1000 | 1000/39 | 1145*260 | 45*10 | 94/206.8 | 65/143.0 | 159/349.8 | 200/7 | 190/7 | 1310/51 | 1145/45 |
| AC 25 1200 | 1200/47 | 1350*260 | 53*10 | 100/220.0 | 74/162.8 | 174/382.8 | 200/7 | 220/8 | 1510/59 | 1350/53 |
| AC 25 1600 | 1600/63 | 1750*260 | 68*10 | 188/413.6 | 139/305.8 | 327/719.4 | 280/11 | 290/11 | 1970/77 | 1750/68 |
| AC 25 1800 | 1800/70 | 1950*260 | 76*10 | 219/481.8 | 169/371.8 | 388/853.6 | 280/11 | 290/11 | 2280/89 | 1950/76 |
| AC 25 2400 | 2400/94 | 2550*260 | 100*10 | 324/712.8 | 261/574.2 | 585/1287.0 | 275/10 | 315/12 | 2780/109 | 2550/100 |
| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА КОМПАНИИ FONMAR (ИСПАНИЯ) ТИПА COMPACTA AL |
| Верхняя и нижняя пневмоподушки вулканизационного пресса обеспечивают равномерное распределение давления по поверхности стыка. |
| В стандартную поставку пресса входят все необходимые элементы для работы вулканизационного пресса: блок управления, водяной насос, чемоданчик с комплектом кабелей для электро-подключения и системы охлаждения. |
| Вулканизационный пресс оснащен системой автоматического регулирования температуры (ATRS). На прессе Compacta 1000х500 нагрев от 20°С до 150°С занимает порядка 20 минут. |
| Два или более вулканизационных пресса могут быть объедены для получения любой требуемой длины стыка. |
| Вулканизационный пресс может быть разобран на составные части для облегчения транспортировки. |
| Модель | Макс. ширина ленты, мм./дюйм | Нагревательная плита | Вес кг./фунт | Толщина мм./ дюйм |
|  |  | мм. | дюйм | верхнего элемента | нижнего элемента | общий |  |
| COMPACTA 800*350 | 800/31 | 1000*364 | 39*14 | 48/105.6 | 28/61.6 | 152/334.4 | 190/7 |
| COMPACTA 1000*350 | 1000/39 | 1205*364 | 47*14 | 59/129.8 | 33.5/73.7 | 185/407.0 | 195/7 |
| COMPACTA 1200*350 | 1200/47 | 1415*364 | 55*14 | 73/160.6 | 39/85.8 | 224/492.8 | 225/8 |
| COMPACTA 1400*350 | 1400/55 | 1620*364 | 63*14 | 88/193.6 | 45/99.0 | 266/453.2 | 250/9 |
| COMPACTA 800*500 | 800/31 | 1000*520 | 39*20 | 62/136.4 | 41/90.2 | 206/453.2 | 190/7 |
| COMPACTA 1000*500 | 1000/39 | 1205*520 | 47*20 | 75/165.0 | 45/99.0 | 240/528.0 | 205/8 |
| COMPACTA 1200*500 | 1200/47 | 1415*520 | 55*20 | 88/193.6 | 54.5/119.9 | 285/627.0 | 225/8 |
| COMPACTA 1400*500 | 1400/55 | 1620*520 | 63*20 | 105/231.0 | 64/140.8 | 338/743.6 | 250/8 |
| COMPACTA 1600*500 | 1600/63 | 1830*520 | 72*20 | 130/286.0 | 73/160.6 | 406/893.2 | 280/11 |
| Комментарии: Вулканизационный пресс Compacta идеален для стыковки малонагруженных конвейерных лент с небольшой длиной стыка. Для Вашего удобства более подробная информация по вулканизационному прессу Compacta AL производства компании Fonmar (Испания) представлена в нашем рекламном буклете, ссылка на который расположена ниже. |
| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА КОМПАНИИ FONMAR (ИСПАНИЯ) ТИПА KOMP |
| Пресса изготавливаются из алюминиевых сплавов специально для снижения веса вулканизатора. |
| Подушка давления стала тоньше, что позволяет создавать равномерное давление по всей поверхности, что позволило равномерно распределить нагрузку по всей рабочей поверхности вулканизатора. |
| Оснащен станцией контроля температуры. |
| Для стыковки более длинных стыковых соединений, возможно совместно использовать два и более прессов для синхронизированной вулканизации. |
| Техническая характеристика | Komp 4 (1000*500) вес 155 кг | Komp 7 (1000*500) вес 169 кг. | Komp 7 (1200*500) вес 185 кг. |
| Материал | Алюминий |
| Панель управления | - автоматический процесс - система автоматической регуляции температуры (САРТ) - регулятор давления воздуха - вольтметр. |
| Давление | - нижняя подушка безопасности - Мах. о. р. 4 кг/см2 (60 фунт на дюйм2) - Мах. о. р. 7 кг/см2 (100 фунт на дюйм2) |
| Нагрев | - Экранированное сопротивление - Мах. Е 200° С (392° F) |
| Охлаждение | Вода/воздух |
| Ширина ленты | До 1600 мм (60”) |
| Длина стыка | 350, 500 или 600 мм (14”, 20”, 24”) |
| Угол плиты пресса | 16°, 22° или любой другой необходимый |
| Комплектация поставки прессов KOMP | Пресс |
|  | Станцией управления |
|  | Водяной насос |
|  | Комплект шлангов для подачи воды, с быстроразъёмными фитингами |
|  | Комплект соединительных высоковольтных проводов |
| Время нагревы плиты | От 20 до 150°С занимает менее 24 минут |
| Опции: 1. Комплект охлаждения и обдува. 2. Система двойного напряжения. |