| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОВШЕЙ НОРИЙНЫХ |
| --- |
| Ковши норийные металлические цельнотянутые |
| Тип ковшей | Произв т/час | V см. куб. | Масса, кг | Межцентр./ кол.отв. | Вылет | Ширина | Глубина |
| УКЗ-10 | 10 | 1000 | 0,45 | 80/2 | 125 | 140 | 100 |
| УКЗ-20 | 20 | 1200 | 0,48 | 90/2 | 125 | 160 | 100 |
| УКЗ-50 | 50 | 1500 | 0,56 | 90/2 | 130 | 170 | 110 |
| УКЗ-100 | 100 | 3175 | 1,05 | 90/3 | 160 | 270 | 135 |
| УКЗ-100у | 100 | 3175 | 1,45 | 90/3 | 160 | 270 | 135 |
| УКЗ-175 | 175 | 6500 | 1,70 | 90/4 | 180 | 400 | 155 |
| УКЗ-175у | 175 | 6500 | 2,20 | 90/4 | 180 | 400 | 155 |
| КАИБ | 10 | 710 | 0,35 | 50/2 | 115 | 135 | 75 |
| ЕТS 1А | 5-20 | 330 | 0,15 | 58/2 | 93 | 105 | 65 |
| ЕТS 3А | 100 | 1800 | 0,74 | 132/2 | 150 | 205 | 100 |
| ETS 4A | 250 | 4100 | 1,80 | 100/3 | 188 | 305 | 140 |
| ЕТS 5А | 350 | 8600 | 2,66 | 90/4 | 220 | 380 | 165 |
| Ковши металлические цельнотянутые из нержавеющей стали |
| Тип ковшей | Произв т/час | V см. куб. | Масса, кг | Межцентр./ кол.отв. | Вылет | Ширина | Глубина |
| УКЗ-10 | 10 | 1000 | 0,45 | 80/2 | 125 | 140 | 100 |
| УКЗ-20 | 20 | 1200 | 0,48 | 90/2 | 125 | 160 | 100 |
| УКЗ-50 | 50 | 1500 | 0,56 | 90/2 | 130 | 170 | 110 |
| УКЗ-100 | 100 | 3175 | 1,05 | 90/3 | 160 | 270 | 135 |
| КАИБ | 10 | 710 | 0,35 | 50/2 | 115 | 135 | 75 |
| ЕТS-1А | 5-20 | 330 | 0,15 | 58/2 | 93 | 105 | 64 |
| ЕТS-3А | 100 | 1800 | 0,74 | 132/2 | 150 | 205 | 100 |
| Ковши металлические без дна / с дном |
| Тип ковшей | Произв т/час | Масса, кг | Межцентр./ кол.отв. | Вылет | Ширина | Высота |
| КНБД-20 | 20 | 0,25 | 60/2 | 121 | 125 | 59,5 |
| КН-20 с дном | 20 | 0,4 | 60/2 | 121 | 125 | 59,5 |
| КНБД-50 | 50 | 0,65 | 90/2 | 145 | 160 | 77 |
| КН-50 с дном | 50 | 0,87 | 90/2 | 145 | 160 | 77 |
| КНБД-100 | 100 | 0,83 | 180/2 | 151 | 260 | 81 |
| КН-100 с дном | 100 | 1,03 | 180/2 | 151 | 260 | 81 |
| КНБД-175 | 175 | 0,74 | 90/2 | 176 | 185 | 76 |
| КН-175 с дном | 175 | 0,94 | 90/2 | 176 | 185 | 76 |
| КНБД-250 | 250 | 0,91 | 250/2 | 151 | 350 | 0 |
| КН-250 с дном | 250 | 1,11 | 250/2 | 151 | 350 | 81 |
| Ковши норийные полимерные |
| Тип ковшей | Производ. т/час. | Масса, кг. | Межцентр./ кол.отв. | Вылет | Ширина | Глубина |
| УКЗ-5-1 PE | 5 | 0,05 | 50/2 | 81 | 100 | 95 |
| УКЗ-5-2 PE | 5-20 | 0,08 | 50/2 | 95 | 110 | 70 |
| УКЗ-20PE | 20 | 0,24 | 70/2 | 125 | 155 | 120 |
| УКЗ-10PE | 10 | 0,15 | 80/2 | 115 | 140 | 100 |
| УКЗ-50PE | 50 | 0,24 | 100/2 | 125 | 180 | 120 |
| Тип и размеры крепления ковшей |
| Болт норийный М10x40 |
| Болт норийный М10x40 диаметр шляпки 30 |
| Шайба М10 |
| Гайка М10 |
| Болт норийный М8x32 |
| Шайба М8 |
| Гайка М8 |
| Тип и размеры крепления ковшей из нержавеющей стали |
| Болт норийный М10x40 оцинкованный |
| Шайба М10 фигурная универсальная оцинкованная |
| Гайка М10 оцинкованная |
| Болт норийный М8x32 оцинкованный |
| Шайба М8 фигурная универсальная оцинкованная |
| Гайка М8 оцинкованная |
| Лента конвейерная (транспортерная) |
| Тип конвейерной ленты | Ширина ленты, мм. | Количество прокладок, шт. | Толщина, мм. | Проч. на разрыв N/мм | Температура применения |
| БКНЛ 65-2 | 125 | 4 | 6 | 130 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 150 | 4 | 6 | 130 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 150 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 175 | 4 | 6 | 130 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 175 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 200 | 4 | 6 | 130 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 200 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 300 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 300 | 8 | 10 | 390 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 450 | 6 | 8 | 260 | от -30 до +100 |
| БКНЛ 65-2 | 450 | 8 | 10 | 390 | от -30 до +100 |
| Пробиваем отверстия в конвейерной ленте под крепление ковшей, осуществляем монтаж ковшей на ленту конвейерную. |
| ЗАКАЗЧИК |  |
| АДРЕС |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| E-MAIL |  |
| Шаг ковша определяется расстоянием между центрами отверстий в ковше вдоль ленты. Количество ковшей: длина ленты делится на шаг ковшей. При выборе ковшей, необходимо учитывать ширину ленты и габариты короба нории. |
| Тип ковшей | Количество ковшей, шт. | Шаг ковшей, мм. | Производительность нории, т/час. | Ширина/ длина ленты, мм. |