РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Ч-100, Ч-125, Ч-160

Одноступенчатые червячные редукторы Ч100 - Ч160 универсальные является редукторами общего назначения и предназначены для изменения крутящего момента и частоты вращения и эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным климатом (исполнение У), сухим и влажным тропическим климатом (исполнение Т) категорий размещения 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЧЕРВЯЧНЫХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ Ч-100, Ч-125, Ч-160 |
| --- |
| Обозначение размеров | Тип редуктора | Обозначение размеров | Тип редуктора |
|  | Ч-100 | Ч-125 | Ч-160 |  | Ч-100 | Ч-125 | Ч-160 |
| aw | 100 | 125 | 160 | h1 | 18 | 22 | 30 |
| L | 373 | 437 | 551 | h2 | 179 | 217 | 271 |
| L1 | 240 | 275 | 350 | D | 140 | 165 | 100 |
| L2 | 200 | 230 | 300 | D1 | 220 | 275 | 340 |
| L3 | 125 | 146 | 195 | D2 | 150 | 170 | 210 |
| L4 | 177 | 210 | 245 | B | 341 | 363 | 434 |
| L5 | 225 | 261 | 345 | B1 | 175 | 230 | 280 |
| L6 | 257 | 290 | 373 | B2 | 140 | 190 | 230 |
| 1 | 40 | 45 | 70 | В3 | 155 | 135 | 165 |
| d | 19 | 19 | 22 | В 4 | 450 | 460 | 560 |
| b | 45 | 60 | 70 | B5 | 225 | 230 | 280 |
| Н | 312 | 396 | 500 | В 6 | 218 | 246 | 286 |
| h | 100 | 111 | 140 | В 7 | 217 | 242 | 278 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Номинальное передаточное число | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу, НТм, при частоте вращения быстроходного вала, об/мин | 1500 | 380 | 367 | 374 | 392 | 389 | 372 | 400 | 387 | 389 | 313 | 292 |
|  | 1000 | 426 | 410 | 420 | 440 | 414 | 417 | 448 | 433 | 436 | 350 | 327 |
|  | 750 | 477 | 460 | 470 | 492 | 464 | 466 | 500 | 485 | 488 | 396 | 366 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;

- работа постоянная и с периодическими остановками;

- температура внешней среды — от минус 40 до плюс 50°С;

- внешняя среда — неагрессивная, невзрывоопасная.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА