РЕДУКТОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ РК-450, РК-500, РК-600

Редукторы специальные крановые РК-450, РК-500, РК-600 предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАНОВЫХ РК-450, РК-500, РК-600 |
| --- |
| Тип | aw1 | aw2 | I | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | A1 | B1 | H | H1 | H2 | h | d |
| РК-450 | 300 | 450 | 1500 | 450 | 475 | 1030 | 620 | 275 | 230 | 491 | 100 | 510 | 450 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 25 |
| РК-500 | 350 | 500 | 1640 | 510 | 550 | 1120 | 610 | 300 | 205 | 516 | 120 | 580 | 520 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 |
| РК-600 | 400 | 600 | 1900 | 550 | 595,5 | 1360 | 870 | 350 | 250 | 639 | 200 | 660 | 590 | 472 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Передаточное число | Номинальное Фактическое | 8 8,23 | 10 10,35 | 12,5 12,64 | 16,0 15,75 | 20,0 20,49 | 22,4 23,34 | 31,5 31,50 | 40,0 41,52 | 50,0 48,57 |
| Частота вращения, об/мин | Режим работы | Допускаемый крутящий момент на выходном валу редуктора, кНм |
| РК - 450 |
| 600 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% | 25,02 18,43 15,99 13,55 | 28,84 19,68 17,09 14,50 | 33,19 21,94 19,07 16,21 | 38,33 23,44 20,51 17,33 | 39,98 23,80 20,75 17,70 | 39,99 23,93 20,85 17,77 | 42,78 24,51 21,15 18,03 | 44,56 23,50 20,45 17,40 | 48,83 24,42 21,36 17,93 |
| 750 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% | 22,95 16,41 14,26 12,10 | 26,25 17,94 15,62 13,31 | 30,52 19,38 16,78 14,34 | 35,55 20,90 18,16 15,43 | 38,82 23,19 20,26 17,09 | 39,10 22,97 19,96 16,95 | 32,40 23,07 20,00 17,11 | 43,95 23,19 20,02 17,09 | 45,78 24,41 21,06 18,01 |
| 1000 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  | 22,89 15,38 - - | 26,90 17,05 14,88 12,59 | 31,50 17,78 15,53 13,18 | 37,54 19,78 17,21 14,65 | 37,53 19,89 17,43 14,77 | 40,66 20,76 18,17 15,29 | 42,53 22,73 19,80 16,86 | 44,86 23,35 20,14 16,94 |
| 1250 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  |  | 23,81 14,83 13,00 10,99 | 28,13 16,17 14,06 11,95 | 33,69 18,02 15,82 13,48 | 36,10 17,88 15,59 13,13 | 39,68 18,46 16,15 13,61 | 41,90 21,39 18,75 15,82 | 43,58 21,24 18,68 15,75 |
| 1500 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  |  |  | 25,88 14,65 12,70 10,84 | 31,13 16,48 14,40 12,21 | 33,50 16,41 14,22 12,17 | 38,45 16,54 14,42 12,11 | 40,28 19,29 16,85 14,40 | 43,03 19,84 17,09 14,65 |
| РК-500 |
| 600 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% | 51,27 29,54 25,63 21,73 | 51,88 30,28 26,86 22,74 | 54,36 32,81 28,61 24,22 | 57,38 35,16 30,52 25,88 | 58,29 32,96 28,69 24,42 | 57,77 32,13 28,03 23,58 | 59,60 35,09 30,28 25,96 | 62,87 32,35 28,08 23,80 | 64,85 33,57 29,37 24,80 |
| 750 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% | 48,34 25,78 22,46 19,04 | 50,66 28,81 25,02 21,24 | 53,41 30,52 33,99 31,98 | 56,64 33,99 29,49 23,44 | 57,38 31,98 27,83 23,68 | 57,42 31,72 27,62 23,52 | 60,37 33,84 29,61 25,00 | 62,01 32,23 27,83 23,68 | 64,70 35,57 28,99 24,27 |
| 1000 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  |  | 51,50 27,01 23,46 19,91 | 54,20 28,27 24,61 20,95 | 55,85 29,66 25,82 21,97 | 55,37 30,35 26,46 22,56 | 59,12 33,17 28,84 24,51 | 61,16 31,49 27,47 23,44 | 61,16 31,49 27,47 23,44 |
| 1250 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  |  |  |  | 54,20 28,71 25,05 21,24 | 54,14 28,22 24,61 21,01 | 57,58 29,30 25,61 21,92 | 60,06 30,76 26,66 22,56 | 63,36 32,59 28,57 24,17 |
| 1500 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  |  |  |  |  | 52,64 25,43 22,15 18,77 | 57,68 26,34 22,88 19,42 | 58,60 29,79 25,88 21,97 | 62,56 31,43 27,47 23,19 |

| РК-600 |
| --- |
| 600 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% | 51,88 43,34 37,84 31,74 | 56,46 46,54 40,44 34,33 | 69,62 51,50 44,28 38,15 | 80,57 54,93 48,34 41,02 | 90,03 56,46 49,13 41,81 | 90,58 56,74 49,22 41,70 | 96,13 58,16 50,95 42,78 | 95,22 55,54 48,22 40,89 | 101,47 57,22 49,,59 42,73 |
| 750 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  | 51,88 42,73 37,23 31,74 | 64,09 46,54 39,67 33,57 | 74,22 49,81 42,97 36,72 | 86,67 54,93 47,85 40,53 | 88,87 53,60 46,76 39,65 | 96,13 55,37 47,68 40,38 | 94,73 54,69 47,85 40,53 | 99,46 57,38 50,05 42,12 |
| 1000 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  |  |  | 65,92 42,48 36,62 31,50 | 77,82 46,69 40,28 34,43 | 83,06 48,20 42,04 35,48 | 90,85 49,03 42,68 36,34 | 91,56 53,47 46,51 39,55 | 96,13 53,56 47,61 40,28 |
| 1250 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  |  |  |  |  | 73,83 41,84 36,10 31,01 | 88,83 43,84 37,84 32,07 | 87,89 49,81 43,95 37,21 | 93,39 51,27 43,95 37,35 |
| 1500 | Особо легкий ПВ-15% ПВ-25% ПВ-40% |  |  |  |  |  |  | 85,56 38,83 33,84 28,65 | 85,45 45,90 39,80 33,69 | 91,56 46,08 40,28 34,18 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- работа при нагрузке одного направления и реверсивной;

- вращение валов в любую сторону с частотой вращения входного вала не более 1500 об/мин. и окружной скоростью не более 12 м/сек.;

- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/куб.м.

- климатические исполнения: У, Т для категории размещения 1...3 и климатические исполнения УХЛ и О для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА