РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типоразмеров 1Ц2У-100, 1Ц2У- 125, 1Ц2У- 200, 1Ц2У-250 предназначены для изменения крутящих моментов и частот вращения.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 1Ц2У-100, 1Ц2У-125, 1Ц2У-160, 1Ц2У-200, 1Ц2У-250 |
| --- |
| Типоразмер | Awт | Awб | A | B | B1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | d |
| 1Ц2У-100 | 100 | 80 | 290 | 145 | 109 | 225 | 112 | 20 | 386 | 325 | 85 | 132 | 136 | 165 | 15 |
| 1Ц2У-125 | 125 | 80 | 335 | 165 | 125 | 270 | 132 | 22 | 440 | 375 | 106 | 155 | 145 | 206 | 19 |
| 1Ц2У-160 | 160 | 100 | 425 | 195 | 140 | 335 | 170 | 24 | 545 | 475 | 135 | 195 | 170 | 224 | 24 |
| 1Ц2У-200 | 200 | 125 | 515 | 230 | 165 | 420 | 212 | 30 | 670 | 580 | 165 | 236 | 212 | 280 | 24 |
| 1Ц2У-250 | 250 | 160 | 670 | 280 | 218 | 515 | 265 | 32 | 825 | 730 | 212 | 290 | 265 | 335 | 28 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРА |
| Показатель | Типоразмер редуктора 1Ц2У |
|  | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Передаточные числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу при длительной работе с постоянной нагрузкой, Н*м | непрерывный (Н) ПВ=100% | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Н*м | тяжелый (Т) ПВ=40% | 315 | 630 | 1600 | 3150 | 6300 |
|  | средний (С) ПВ=25% |  |  | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | легкий (Л) ПВ=15% |  |  | 2500 | 5000 | 10000 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части, Н | входного вала Fвх | непрерывный (Н) ПВ=100% | 500 | 750 | 1000 | 2240 | 3150 |
|  |  | тяжелый (Т) ПВ=40% |  |  | 1150 | 2500 | 3550 |
|  |  | средний (С) ПВ=25% |  |  | 1280 | 2800 | 4000 |
|  |  | легкий (Л) ПВ=15% |  |  | 1450 | 3150 | 4500 |
|  | выходного вала Fвых | непрерывный (Н) ПВ100% | 4500 | 6300 | 9000 | 12500 | 18000 |
|  |  | тяжелый (Т) ПВ=40% |  |  | 10000 | 14000 | 20000 |
|  |  | средний (С) ПВ=25% |  |  | 11200 | 16000 | 22400 |
|  |  | легкий (Л) ПВ=15% |  |  | 12500 | 18000 | 25000 |
| КПД, не менее | 0,97 |
| Масса редуктора, кг, не более | с чугунным корпусом | 37 | 55 | 95 | 170 | 310 |
|  | с алюминиевым кор. | 21 | 31,5 | 57 | - | - |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;

- работа длительная или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не должна превышать 1800 об/мин.;

- атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг /куб.м.;

- климатические исполнения У, Т для категории размещения 1...3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ Ц2У 315Н-25-12 Ц У2:

- Ц2У – тип редуктора цилиндрический двухступенчатый горизонтальный;

- 315 – межосевое расстояние тихоходной ступени, мм;

- 25 – номинальное передаточное число;

- 12 – вариант сборки;

- Ц – цилиндрический конец тихоходного вала;

- У – климатическое исполнение;

- 2 – категория размещения.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА