РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЦД-250, РЦД-350, РЦД-400

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РЦД-250, РЦД-350, РЦД-400 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЦД-250, РЦД-350, РЦД-400 |
| --- |
| Типоразмер редуктора | Обозначение | Uн |
|  |  | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 |
| РЦД-250 | Мт | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 |
|  | Рт | 6400 |
|  | Рб | 1000 |
| РЦД-350 | Мт | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 |
|  | Рт | 10000 |
|  | Рб | 1800 |
| РЦД-400 | Мт | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1990 |
|  | Рт | 13800 |
|  | Рб | 2000 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Типоразмер редуктора | Межосевое расстояние |
|  | Awc | Awт | А | А1 | А2 | В | В1 | В2 | Н | Н1 | h |
|  | мм |
| РЦД-250 | 250 | 150 | 400 | 330 | 165 | 250 | 250 | 200 | 315 | 160 | 24 |
| РЦД-350 | 350 | 200 | 545 | 480 | 240 | 320 | 320 | 255 | 410 | 212 | 24 |
| РЦД-400 | 400 | 250 | 640 | 540 | 270 | 360 | 360 | 275 | 510 | 265 | 28 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;

- работа длительная или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;

- температура внешней среды от минус 40oC до плюс 50oС;

- климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РЦД-400-25-12У2:

- РЦД – тип редуктора цилиндрического двухступенчатого горизонтального;

- 400 - межосевое расстояние;

- 25 - номинальное передаточное число;

- 12 - вариант сборки;

- У2 - климатическое исполнение и категория размещения.