РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500, РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РМ-250; РМ-350; PM-400; РМ-500; Р650; РМ-750; РМ-850; PM-1000 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500, РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000 |
| --- |
| Тип | aw | aw2 | L | L1 | L2 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | B2 | H | H1 | h | d | Масса кг. |
| РМ-250 | 250 | 150 | 540 | 200 | 238,5 | 320 | 235 | 45 | 50 | 189 | 249 | 230 | 190 | 230 | 312 | 160 | 22 | 17 | 85 |
| РМ-350 | 350 | 200 | 710 | 260 | 268,5 | 415 | 310 | 57 | 60 | 238 | 280 | 270 | 250 | 290 | 400 | 200 | 23 | 17 | 145 |
| РМ-400 | 400 | 250 | 816 | 270 | 325,5 | 440 | 370 | 80 | 75 | 288 | 367 | 300 | 270 | 310 | 490 | 250 | 25 | 17 | 210 |
| РМ-500 | 500 | 300 | 986 | 330 | 330 | 620 | 480 | 110 | 87 | 338 | 420 | 350 | 310 | 350 | 592 | 300 | 25 | 17 | 390 |

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ РМ |
| --- |
| Тип | Aw | aw2 | L | L1 | L2 | I | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d | Масса, кг |
| РМ-650 | 650 | 400 | 1278 | 430 | 430 | 830 | 490 | 215 | 155 | 445 | 460 | 470 | 410 | 470 | 318 | 697 | 320 | 95 | 35 | 25 | 878 |
| РМ-750 | 750 | 450 | 1448 | 450 | 475 | 1025 | 620 | 275 | 230 | 491 | 525 | 510 | 450 | 510 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 25 | 1030 |
| РМ-850 | 850 | 500 | 1632 | 510 | 550 | 1100 | 610 | 300 | 205 | 546 | 530 | 580 | 520 | 580 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 | 1230 |
| РМ-1000 | 1000 | 600 | 1896 | 550 | 695,5 | 1350 | 870 | 350 | 250 | 639 | 645 | 660 | 590 | 660 | 772 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 | 2122 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Частота вращения входного вала, об/мин | РBмах | Ртвых | РМmin | РTmax | PMmax | PBmax | PTmax | PMmax | PBmax | Ptmax | PTmax | PMmax |
|  | РМ-250 | РМ-350 | РМ-400 | РМ-500 |
| 600 | 3,1 | 24 | 19,1 | 3,8 | 24 | 18,4 | 3,3 | 27 | 24,9 | 4,3 | 23,5 | 21,3 |
| 750 | 2,9 | 22 | 17,6 | 3,5 | 22,5 | 16,9 | 3,0 | 25,5 | 23,6 | 4 | 22 | 19,6 |
| 1000 | 2,6 | 20,5 | 16 | 3,1 | 20 | 16 | 2,7 | 22,5 | 21,65 | 3,5 | 19,5 | 17,7 |
| 1250 | 2,4 | 19 | 15 | 2,9 | 18,5 | 14 | 2,5 | 22 | 20,25 | 3,2 | 18 | 16,4 |
| 1500 | 2,4 | 18,5 | 14,2 | 2,9 | 17,5 | 13,7 | 2,3 | 21 | 20,1 | 3 | 17 | 16,45 |
| Тип | РМ-650 | РМ-750 | РМ-850 | РМ-1000 |
| 600 | 4,5 | 114 | 113 | 6,7 | 105 | 113,3 | 14,0 | 150 | 163,2 | 13 | 176 | 199 |
| 750 | 4,3 | 110 | 106,3 | 6,3 | 97,5 | 105 | 13,0 | 137 | 152,2 | 12 | 164 | 184,3 |
| 1000 | 3,8 | 96 | 97,6 | 5,5 | 88,5 | 96,1 | 11,5 | 124 | 137,8 | 10,5 | 150 | 168,2 |
| 1250 | 3,35 | 90,5 | 91 | 5,0 | 81,5 | 89,7 | 10,5 | 119 | 127,8 | 10 | 134 | 157 |
| 1500 | 3,1 | 86,5 | 89 | 4,6 | 79 | 89,2 | 9,9 | 111 | 124,4 | 9,1 | 128 | 154 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;

- работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин;

- температура внешней среды от минус 40º до плюс 50ºС;

- повышенная запыленность, неагрессивная среда;

- климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РМ-750-40-12У2:

- РМ - тип редуктора цилиндрического двухступенчатого горизонтального общемашиностроительного;

- 750 - общее межосевое расстояние;

- 40-номинальное передаточное число;

- 12 - вариант сборки;

- У2 - климатическое исполнение и категория размещения.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА