РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ  Ц2У-315К, Ц2У-400К

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные с уменьшенной высотой оси выходного вала и выступающим картером серий Ц2У-315К, Ц2У-400К являются приводами общего назначения и предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ Ц2У-315К, Ц2У-400К |
| --- |
| Тип | Aw1 | Aw2 | L | L1 | L2 | L3 | l | l1 | l2 | H | H1 | h | h1 | A | A1 | B | B1 | B2 | d | n |
| Ц2У-315К | 315 | 200 | 1020 | 620 | 300 | 420 | 355 | 185 | 95 | 640 | 300 | 35 | 355 | 240 | 310 | 395 | 230 | 360 | 26 | 6 |
| Ц2У-400К | 400 | 250 | 1270 | 830 | 380 | 500 | 440 | 265 | 155 | 800 | 320 | 35 | 415 | 215 | 360 | 475 | 290 | 420 | 26 | 8 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРОВ |
| Показатели | Ц2У- 315КМ | Ц2У-400КМ |
| Номинальное передаточное отношение | 8;10;12.5;16;20;31.5;40;50 | 8;10;12.5;16;20;31.5;40;50 |
| Продолжительность включения(ПВ, %) | 15 | 25 | 40 | 15 | 25 | 40 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н м, min/max | 8600/ 9700 | 7600/ 9200 | 7600/ 8800 | 15900/ 18300 | 14600/ 17700 | 14600/ 17500 |
| Номинальная передаваемая мощность, кВт, min/max | 190/27 | 175/24 | 169/24 | 229/53 | 220/46 | 222.5/46 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части вала | Выходного, min/max | 31500/31500 | 50000/50000 |
|  | Входного, min/max | 200/400 | 3150/7100 |
| Масса, кг, не более | 460 | 870 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;

- работа в повторно-кратковременном режиме;

- вращение валов в любую сторону, частота вращения входного вала до 1500 об/мин ;

- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения - У1, У2, УЗ, УХЛ4, Т1, Т2, ТЗ и О4 по ГОСТ 15150 - 69.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ Ц2У-315К-25-12КвхМУЗ:

- Ц2У - тип редуктора цилиндрического двухступенчатого горизонтального;

- 315 - межосевое расстояние;

- К – картерный;

- 25 - номинальное передаточное число;

- 12 - вариант сборки;

- Квх - конец входного вала конический;

- М - конец выходного вала в виде части зубчатой муфты;

- УЗ - климатическое исполнение и категория размещения.