РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ НОВИКОВА  Ц2У-315Н, Ц2У-355Н, Ц2У-400Н

Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые с передачами Новикова серии Ц2У являются приводами общего назначения и предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ НОВИКОВА Ц2У-315Н, Ц2У-355Н, Ц2У-400Н |
| --- |
| Тип | L | L1 | L2 | L3 | l | l1 | l2 | H | H1 | h | h1 | A | A1 | B | B1 | B2 | d | n |
| Ц2У-315Н | 1020 | 620 | 300 | 420 | 355 | 185 | 95 | 640 | 300 | 35 | 355 | 240 | 310 | 395 | 230 | 360 | 26 | 6 |
| Ц2У-400Н | 1270 | 830 | 380 | 500 | 440 | 265 | 155 | 800 | 320 | 35 | 415 | 215 | 360 | 475 | 290 | 420 | 26 | 8 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| Номинальное передаточное отношение | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н·м min/max | 7500 / 8700 |
| Номинальная передаваемая мощность, кВт, min/max | 157 / 23.5 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка приложенная в середине посадочной части вала | выходного, min/max | 22400 / 22400 |
|  | входного, min / max | 2000 / 4000 |
| Масса, кг, не более | 510 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления

- и реверсивная;

- работа длительная (до 24 ч. в сутки) или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону без предпочтительности, частота вращения входного вала до

- 1500 об/мин;

- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения - У1, У2, УЗ, УХЛ4, Т1,Т2, ТЗ и О4 по ГОСТ 15150 – 69

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕДУКТОРА Ц2У 315Н-25-12 Ц У2:

- Ц2У – тип редуктора цилиндрического двухступенчатого горизонтального;

- 315 – межосевое расстояние тихоходной ступени, мм;

- 25 – номинальное передаточное число;

- 12 – вариант сборки;

- Ц – цилиндрический конец тихоходного вала;

- У – климатическое исполнение;

- 2 – категория размещения.

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА