РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ПЕРЕДАЧАМИ НОВИКОВА Ц3Н-450, Ц3Н-500, Ц3Н-630, Ц3Н-710

Редукторы цилиндрические трехступенчатые горизонтальные с передачами Новикова общемашиностроительного применения типоразмеров 1Ц3Н-450, 1Ц3Н-500, Ц3Н-630, Ц3Н-710 используются в приводах различных машин и механизмов для изменения крутящих моментов и частоты вращения. Редуктор 1Ц3Н-450 может быть изготовлен с твердыми шлифованными зубчатыми парами эвольвентного зацепления с сохранением габаритных и присоединительных размеров. Такое исполнение редуктора обеспечивает повышенную нагрузочную способность и снижение шумовых характеристик привода.

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ С ПЕРЕДАЧАМИ НОВИКОВА Ц3Н-450, Ц3Н-500, Ц3Н-630, Ц3Н-710 |
| --- |
| Марка редуктора | Ц3Н-450 | Ц3Н-500 | Ц3Н-630 | Ц3Н-710 |
| Номинальное передаточное отношение | 31.5;40;50;63;80;100;125;160;200 |
| Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н м, min/max | 31500/35500 | 50000/56000 | 85000/90000 | 100000/100000 |
| Номинальная передаваемая мощность, кВт, min/max | 157/28 | 196/39 | 353.5/67 | 393/78.5 |
| Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части вала | Выходного, min/max | 71000/71000 | 56000/60000 | 71000/75000 | 79000/79000 |
|  | Входного, min/max | 2500/3550 | 2000/4500 | 2650/6000 | 2800/6400 |
| Масса, кг, не более | 1700 | 2120 | 3900 | 5020 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- работа длительная до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками;

- работа в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, т. е. при переменных нагрузках с периодическими остановками;

- нагрузка одного направления и реверсивная;

- вращение валов в любую сторону;

- неагрессивная среда, атмосфера типов I и II по ГОСТ 15150 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения - У1, У2, УЗ, УХЛ-4, Т1, Т2, ТЗ и О4 по ГОСТ 15150.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ Ц3У-450-50-12-М-У3:

- Ц3У – тип редуктора цилиндрического трехступенчатого горизонтального;

- 450 – межосевое расстояние тихоходной ступени, мм;

- 50 – передаточное отношение;

- 12 – вариант сборки (различный);

- М – конец выходного вала с зубчатой муфтой;

- У3 – категория размещение и климатическое исполнение.

ВАРИАНТЫ СБОРКИ РЕДУКТОРА