РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ДВУМЯ ЛИНИЯМИ ЗАЦЕПЛЕНИЯ ЦТНД-315, ЦТНД-400

Редукторы с двумя линиями зацепления применяются для приводов конвейеров, элеваторов, питателей и других машин, эксплуатируемых в угольной промышленности.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ ЦТНД-315, 400 |
| --- |
| Передаточное число | номинальное | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
|  | фактическое | 48,22 | 59,73 | 80,48 | 97,02 | 120,18 | 155,07 |
| Номинальный крутящий момент, кНм | 9,0 |
| Радиальная консольная нагрузка на вал, Н | выходной | 48000 |
|  | входной | 1075 |
| Номинальная частота вращения входного вала, об/мин | 1500 |
| КПД | 0,96 |
| Объем заливаемого масла, л | 21,5 |
| Масса, кг | 505 |

ПРИМЕНЕНИЯ:

- нагрузка знакопеременная;

- вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не более 1500 об/мин;

- климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69, также может эксплуатироваться в условиях холодного климата макроклиматического района I1 по ГОСТ 16350-80.

ВАРИАН СБОРКИ РЕДУКТОРА