РЕДУКТОРЫ ЦЕЛИНДРИЧЕСКИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРАНОВЫЕ ВКУ-500, ВКУ-610, ВКУ-750, ВКУ-765, ВКУ-965

Специальные крановые цилиндрические трехступенчатые редукторы типа ВКУ предназначены для использования в приводах механизмов передвижения подъемных кранов и для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения различных машин и механизмов.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕДУКТОРОВ ЦЕЛИНДРИЧЕСКИХ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КРАНОВЫХ ВКУ-500, ВКУ-610, ВКУ-750, ВКУ-765, ВКУ-965 |
| --- |
| Тип | L | l1 | l2 | l3 | H | H1 | B | B1 | B2 | B3 | aw | aw1 | aw2 | d |
| ВКУ-610 | 1000 | 355 | 70 | 70 | 587 | 287 | 365 | 355 | 325 | 305 | 160 | 200 | 250 | 17 |
| ВКУ-765 | 1220 | 385 | 100 | 110 | 689 | 334 | 445 | 440 | 370 | 385 | 200 | 250 | 315 | 26 |
| ВКУ-965 | 1565 | 520 | 125 | 120 | 865 | 430 | 560 | 530 495* | 450 | 540 | 250 | 315 | 400 | 33 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДУКТОРОВ |
| Тип | Номинальное передаточное число | Допускаемая консольная нагрузка на выходном валу, Н | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Частота вращения входного вала, об/мин | КПД | Масса, кг |
| ВКУ-610 | 14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140 | 10880...23460 | 1850...8600 | 600; 750; 1000 | 0,97 |  |
| ВКУ-765 |  | 21390...30880 | 7150...14990 |  | 0,97 | 820 |
| ВКУ-935 |  | 29610...42480 | 13700...28200 |  | 0,97 | 1530 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- вращение валов в обе стороны;

- работа с периодическими остановками;

- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- скорость вращения быстроходного вала не более 1000 об/мин;

- эксплуатация в макроклиматических районах с умеренным (У) климатом, категории

- размещения 2 по ГОСТ I5150-69.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ВКУ-610-80-23У2:

- ВКУ – тип редуктора вертикальный крановый увеличенный крутящий момент;

- 610 - суммарное межосевое расстояние;

- 80 - номинальное передаточное число;

- 23 - вариант сборки;

- У2 - климатическое исполнение и категория размещения;

ВАРИАНТ СБОРКИ РЕДУКТОРА