ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР - РЕДУКТОРОВ ЧЕРВЯЧНЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ 2МРЧ-25/40, 2МРЧ-40/63, 2МРЧ-40/80, 2МРЧ-63/100, 2МРЧ-40/100, 2МРЧ-63/125, 2МРЧ-63/160, 2МРЧ-80/160

Мотор - редукторы червячные двухступенчатые серии 2МРЧ являются приводами общего назначения различных машин и механизмов.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР - РЕДУКТОРОВ ЧЕРВЯЧНЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ 2МРЧ-25/40, 2МРЧ-40/63, 2МРЧ-40/80, 2МРЧ-63/100, 2МРЧ-40/100, 2МРЧ-63/125, 2МРЧ-63/160, 2МРЧ-80/160 |
| --- |
| Тип | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | h1 | h2 | h3 | d | d1 | k 4 паза | k 4 отв. |
| 2МРЧ-25/40М | 288 | 150 | 105 | 143 | - | 164 | 140 | 90 | 298 | 180 | 112 | 97 | 105 | 16 | 10,5 | 14Х20 | - |
| 2МРЧ-40/63М1 | 347 | 180 | 150 | 160 | - | 197 | 165 | 100 | 395 | 223 | 145 | 122 | 150 | 16 | 10,5 | 14Х20 | - |
| 2МРЧ-40/80М1 | 388 | 225 | 150 | 178 | - | 212 | 185 | 125 | 420 | 267 | 172 | 132 | 150 | 18 | 12,5 | 16Х20 | - |
| 2МРЧ-40/100М1 | 456 | 200 | - | 242 | 200 | 175 | 140 | 225 | 520 | 320 | 200 | 140 | - | 19 | - | - | 19 |
| 2МРЧ-63/100М1 | 518 | 200 | - | 242 | 200 | 176 | 140 | 225 | 605 | 343 | 200 | 163 | - | 19 | - | - | 19 |
| 2МРЧ-63/125М1 | 560 | 230 | - | 286 | 230 | 230 | 190 | 230 | 630 | 396 | 236 | 174 | - | 19 | - | - | 19 |
| 2МРЧ-63/160М1 | 630 | 300 | - | 311 | 300 | 280 | 230 | 280 | 690 | 465 | 300 | 203 | - | 22 | - | - | 22 |
| 2МРЧ-80/160М1 | 634 | 300 | - | 303 | 300 | 280 | 230 | 280 | 715 | 500 | 300 | 220 | - | 22 | - | - | 22 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ |
| n | nд | U | 2МРЧ-25/40 | 2МРЧ-40/63 | 2МРЧ-40/80 |
|  |  |  | М | Р | m | М | Р | m | М | Р | m |
| 17,8 | 1500 | 75 | 20 | 0,09 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
| 14,0 | 1500 | 96 | 24 | 0,09 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
| 11,2 | 1500 | 120 | 26 | 0,09 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
| 8,9 | 1500 | 160 | 31 | 0,09 | 10,5 | 160 | 0,37 | 26 | 200 | 0,37 | 32 |
| 6,7 | 1500 | 200 | 36 | 0,09 | 10,5 | 150 | 0,25 | 21 | 230 | 0,37 | 32 |
| 5,4 | 1500 | 250 | 33 | 0,09 | 10,5 | 165 | 0,25 | 21 | 190 | 0,25 | 27 |
| 4,2 | 1500 | 320 | 31 | 0,09 | 10,5 | 170 | 0,25 | 21 | 230 | 0,25 | 27 |
| 3,9 | 1500 | 400 | 33 | 0,09 | 10,5 | 175 | 0,18 | 20 | 250 | 0,25 | 27 |
| 2,7 | 1500 | 500 | 33 | 0,09 | 10,5 | 165 | 0,18 | 20 | 250 | 0,18 | 26 |
| 2,1 | 1500 | 630 | 30 | 0,09 | 10,5 | 150 | 0,18 | 20 | 210 | 0,18 | 26 |
| 1,7 | 1500 | 800 | 31 | 0,09 | 10,5 | 120 | 0,18 | 20 | 220 | 0,18 | 26 |
| 1,4 | 1500 | 1000 | 33 | 0,09 | 10,5 | 175 | 0,18 | 20 | 280 | 0,18 | 26 |
| 1,0 | 1500 | 1250 | 31 | 0,09 | 10,5 | 155 | 0,18 | 20 | 300 | 0,18 | 26 |
| 0,8 | 1500 | 1512 | 26 | 0,09 | 10,5 | 130 | 0,18 | 20 | 260 | 0,18 | 26 |
| 0,7 | 1500 | 2142 | 31 | 0,09 | 10,5 | 180 | 0,18 | 20 | 350 | 0,18 | 26 |
| 0,5 | 1500 | 2500 | - | - | - | 160 | 0,18 | 20 | 320 | 0,18 | 26 |

| n | nd | U | 2МРЧ-63/100, 2МРЧ-40/100 | 2МРЧ-63/125 | 2МРЧ-80/160, 2МРЧ-63/160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M | P | m | M | P | m | M | P | m |
| 9 | 1500 | 160 | 450 | 1.1 | 84 | 636 | 1.5 | 128.4 | 1000 | 2.2 | 210 |
| 7 | 1500 | 200 | .4 450 | 1.1 | 84 | 636 | 1.5 | 128.4 | 1250 | 2.2 | 210 |
| 5.5 | 1500 | 250 | 450 | 1.1 | 84 | 820 | 1.5 | 128.4 | 1300 | 2.2 | 210 |
| 4 | 1500 | 320 | 450 | 0.75 | 81 | 650 | 1.1 | 127 | 1500 | 2.2 | 210 |
| 3.5 | 1500 | 400 | 450 | 0.55 | 81 | 650 | 0.75 | 120 | 1300 | 1.5 | 200 |
| 2.7 | 1500 | 500 | 450 | 0.37 | 78 | 650 | 0.55 | 120 | 1200 | 1.1 | 195 |
| 2.0 | 1500 | 630 | 450 | 0.37 | 78 | 650 | 0.55 | 120 | 1300 | 1.1 | 195 |
| 1.7 | 1500 | 800 | 450 | 0.25 | 68 | 600 | 0.55 | 110 | 1300 | 0.75 | 190 |
| 1.4 | 1500 | 1000 | 450 | 0.25 | 68 | 650 | 0.37 | 110 | 1200 | 0.75 | 190 |
| 1.0 | 1500 | 1250 | 390 | 0.25 | 68 | 750 | 0.37 | 110 | 1350 | 0.75 | 190 |
| 0.8 | 1500 | 1600 | 390 | 0.18 | 67 | 750 | 0.37 | 110 | 1500 | 0.55 | 190 |
| 0.7 | 1500 | 2000 | 530 | 0.18 | 67 | 750 | 0.25 | 110 | 1300 | 0.37 | 182 |
| 0.5 | 1500 | 2500 | 450 | 0.18 | 67 | 750 | 0.25 | 110 | 1100 | 0.37 | 182 |
| Fвых | 8600 | 9700 | 10850 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- n-номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;

- nd - синхронная частота вращения двигателя, об/мин;

- U - номинальное передаточное число редукторной части;

- М - крутящий момент на выходном валу, Нм;

- Р- номинальная мощность двигателя, кВт;

- m -масса с двигателем без встроенного тормоза, кг.

- F вых. - номинальная радиальная консольная нагрузка, Н.

- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;

- работа длительная (до 24 ч. в сутки) или с периодическими остановками;

- вращение валов в любую сторону без предпочтительности, частота вращения входного вала до 1800 об/мин;

- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения – У, Т (для категорий размещения 1…3), УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150 - 69.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 2МРЧ- 80/160- 14 -12-К- 21 -1-2- У2 -С -380:

- 2МРЧ - тип мотор – редуктора червячный двухступенчатый;

- 80 - межосевое расстояние первой ступени;

- 160 - межосевое расстояние второй ступени;

- 14-частота вращения выходного вала;

- 12 -вариант сборки;

- К - конический конец выходного вала;

- 21 - вариант расположения червячной пары;

- 1 - вариант расположения клейменной коробки двигателя;

- 2 - категория точности редуктора;

- У2 - климатическое исполнение и категория размещения;

- С - заправка смазкой;

- 380 - напряжение питания.

ВАРИАН СБОРКИ