ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР - РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ СЕРИИ МПО1М-10 МПО2М-10 МПО2М-15 МПО2М-18 МПО1М-10 МПО2М-10 МПО2М-15 МПО2М-18

Мотор - редукторы планетарные серий МПО1М, МПО2М предназначены для приводов перемешивающих устройств, для химической, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Они могут использоваться также для приводов машин общего назначения.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР - РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ СЕРИИ МПО1М-10 МПО2М-10 МПО2М-15 МПО2М-18 МПО1М-10 МПО2М-10 МПО2М-15 МПО2М-18 |
| --- |
| Обозначение мотор - редуктора | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L не более | L1 | L2 | L3 | L4 |
| Мотор-редуктор МПО1М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 745 | 365 | 110 | 16 | 6 |
| Мотор-редуктор МПО2М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 730 | 430 | 110 | 16 | 6 |
| Мотор-редуктор МПО2М-15 | 460 | 390 | 330 | 375 | 420 | 495 | 225 | 35 | 1010 | 620 | 190 | 20 | 10 |
| Мотор-редуктор МПО2М-18 | 600 | 520 | 470 | 520 | 565 | 570 | 315 | 45 | 1310 | 790 | 220 | 25 | 10 |
| Типоразмер мотор - редуктора | L5 | L6 | L7 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | l2 | b | t | n |
| Мотор-редуктор МПО1М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
| Мотор-редуктор МПО2М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
| Мотор-редуктор МПО2М-15 | 215 | 210 | 295 | 65k6 | 55 | 62 | 22 | 22 | 140 | 8 | 6 | 18 | 69 | 6 |
| Мотор-редуктор МПО2М-18 | 250 | 280 | 375 | 80k6 | 70 | 78 | 22 | 26 | 170 | 10 | 8 | 22 | 85 | 8 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОР-РЕДУКТОРОВ |
| Наименование технических характеристик | Типоразмер мотор - редуктора |
|  | МПО1М-10 | МПО2М-10 | МПО2М-15 | МПО2М-18 |
| Допускаемая консольная нагрузка на выходном валу, Н | 1500 | 3000 | 7000 | 12000 |
| КПД | 0,97 | 0,95 |
| Масса, кг (без эл/дв) | 50 | 70 | 180 | 230 |
| Мотор-редуктор МПО1М-10 | Мотор-редуктор МПО2М-10 |
| n, об/мин | Мкр, Н.м | P, кВт | n, об/мин | Мкр, Н.м | P, кВт |
| 130 | 216 | 3,0 | 6,3 | 454 | 0,37 |
|  | 540 | 7,5 | 16 | 416 | 0,75 |
| 170 | 165 | 3,0 | 20 | 319 | 0,75 |
|  | 302 | 5,5 |  | 600 | 1,5 |
|  | 413 | 7,5 | 31,5 | 209 | 0,75 |
| 195 | 144 | 3,0 |  | 418 | 1,5 |
|  | 264 | 5,0 | 50 | 133 | 0,75 |
|  | 528 | 11,0 |  | 266 | 1,5 |
| 250 | 112 | 3,0 | 50 | 133 | 0,75 |
|  | 206 | 5,5 |  | 266 | 1,5 |
|  | 280 | 7,5 |  | 533 | 3,0 |
|  |  |  | 63 | 427 | 3,0 |
| Мотор-редуктор МПО2М-15 | Мотор-редуктор МПО2М-18 |
| n, об/мин | Мкр, Н.м | P, кВт | n, об/мин | Мкр, Н.м | P, кВт |
| 4,6 | 1199 | 0,75 | 6,7 | 1689 | 1,5 |
| 6,7 | 823 | 0,75 | 18 | 2655 | 5,5 |
| 14 | 860 | 1,5 |  | 3350 | 7,5 |
| 18 | 1337 | 3,0 | 22 | 2101 | 5,5 |
| 31 | 1508 | 5,5 |  | 2865 | 7,5 |
| 45 | 1039 | 5,5 | 22 | 2101 | 5,5 |
|  | 1417 | 7,5 |  | 2865 | 7,5 |
|  | 2078 | 11,0 | 32 | 2037 | 7,5 |
| 59 | 1105 | 7,5 |  | 2987 | 11,0 |
|  | 1620 | 11,0 | 64 | 2082 | 15,0 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мотор - редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 часа в сутки;

- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;

- вращение выходных валов в любую сторону;

- внешняя среда – неагрессивная, невзрывоопасная при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения – У, Т (категории размещения 3) по ГОСТ 15150 – 69;

- высоте над уровнем моря до 1000 м;

- допускается работа мотор - редуктора на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;

- двигатели мотор - редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с производителем допускается изготовление;

- мотор - редукторов на другие стандартные напряжения.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МПО2М-15 ВК-32,1-7,5/45-У2:

- МПО2М – тип редуктора планетарного серии МПО;

- 15 - условный диаметр водила, мм;

- ВК - исполнение по монтажу;

- 32,1 - передаточное число;

- 7,5 - мощность электродвигателя, кВт;

- 45 - частота вращения выходного вала;

- У 2 - климатическое исполнение и категория;

- ВК - вертикальное с опорным фланцем, выходным валом вниз и кольцевой канавкой на нем для закрытого кольца, передающего осевые усилия;

- Ф-2П - горизонтальное, фланцевое с полумуфтой;

- Щ - горизонтальное на опорных лапах;

- Ф  - горизонтальное с опорным фланцем;

- В - вертикальное с опорным фланцем, выходным валом вниз.