ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР -  РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ

Мотор - редукторы планетарные одно - и двухступенчатые серии МР предназначены для приводов перемешивающих устройств, для химической, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Они могут использоваться также для приводов машин общего назначения.

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОР-РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ |
| --- |
| Типоразмер | Исполнение по монтажу | Передат. число | Число оборотов на выход. валу в мин | Момент на вых. валу , Нм | Электродвигатель | Масса мотор - редукт., кг |
|  |  |  |  |  | типоразмер | мощность, кВт | масса, кг |  |
| МР-1-315У-14-315 | Ф-1П | 4,6 | 315 | 1360 | АИР200L4 | 45 | 275 | 465 |
| МР-1-315У-25-315 | Ф-1П | 4,6 | 315 | 910 | АИМ180М4 | 30 | 280 | 540 |
| МР-1-315У-14-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 1720 | АИР200L4 | 45 | 275 | 465 |
| МР-1-315У-25-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 1145 | АИМ180M4 | 30 | 280 | 540 |
| МР-1-315У-14-160 | Ф-1П | 5,7 | 160 | 1790 | АИР200L6 | 18,5 | 260 | 465 |
| МР-1-315У-25-100 | Ф-1П | 5,7 | 160 | 1100 | АИМ180M6 | 30 | 185 | 510 |
| МР-1-315У-14-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 2200 | АИР200L4 | 37 | 255 | 425 |
| МР-1-315У-14-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 1765 | АИР200M4 | 37 | 255 | 255 |
| МР-1-315У-25-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 1430 | АИM180M4 | 30 | 280 | 530 |
| МР-1-315У-14-125 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 125 | 1680 | АИР200M6 | 22 | 235 | 400 |
| МР-1-315У-25-125 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 125 | 1410 | АИМ180M6 | 18,5 | 265 | 510 |
| МР-1-315У-14-100 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 100 | 1765 | АИР200M8 | 18,5 | 235 | 425 |
| МР-1-315У-25-100 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 100 | 1430 | АИМ180M8 | 15 | 265 | 510 |
| МР-1-315-15-315 | Ф-1П, Ф-2П | 4,6 | 315 | 910 | АИР180М4 | 30 | 195 | 380 |
| МР-1-315-16-315 | Ф-1П, Ф-2П | 4,6 | 315 | 560 | АИР160М4 | 18,5 | 145 | 340 |
| МР-1-315-26-315 | Ф-1П, Ф-2П | 4,6 | 315 | 560 | АИМ160М4 | 18,5 | 190 | 430 |
| МР-1-315-15-250 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 250 | 1145 | АИР180М4 | 30 | 195 | 380 |
| МР-1-315-16-250 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 250 | 705 | АИР160М4 | 18,5 | 145 | 340 |
| МР-1-315-26-250 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 250 | 705 | АИМ160М4 | 18,5 | 190 | 430 |
| МР-1-315-15-160 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 160 | 1100 | АИР180М6 | 18,5 | 185 | 380 |
| МР-1-315У-25-160 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 160 | 1100 | АИМ180М6 | 18,5 | 185 | 380 |
| МР-1-315-16-160 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 160 | 895 | АИР160М6 | 15 | 160 | 340 |
| МР-1-315-26-160 | Ф-1П, Ф-2П | 5,7 | 160 | 895 | АИМ160М6 | 15 | 215 | 430 |
| МР-1-315-16-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 880 | АИР160М4 | 18,5 | 160 | 340 |
| МР-1-315-26-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 880 | АИМ180М4 | 30 | 195 | 530 |
| МР-1-315-16-125 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 125 | 1145 | АИР160М6 | 15 | 160 | 340 |
| МР-1-315-26-125 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 125 | 1145 | АИМ160М6 | 15 | 215 | 430 |
| МР-1-315-16-100 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 100 | 1050 | АИР160М8 | 11 | 160 | 340 |
| МР-1-315-26-100 | Ф-1П, Ф-2П | 7,4 | 100 | 1050 | АИМ160М8 | 11 | 215 | 430 |
| МР-1-500-11-315 | Ф-1П | 4,6 | 315 | 4000 | АИР280M4 | 132 | 830 | 1230 |
| МР-1-500-12-315 | Ф-1П | 4,6 | 315 | 2730 | АИР250M4 | 90 | 485 | 950 |
| МР-1-500-21-315 | Ф-1П | 4,6 | 315 | 3330 | АИМ20S4 | 110 | 695 | 1355 |
| МР-1-500-22-315 | Ф-1П | 4,6 | 315 | 2730 | АИМ250M4 | 90 | 730 | 1215 |
| МР-1-500-11-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 4200 | АИР280S4 | 110 | 695 | 1180 |
| МР-1-500-12-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 3430 | АИР250M4 | 90 | 485 | 950 |
| МР-1-500-13-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 2100 | АИР225M4 | 55 | 345 | 740 |
| МР-1-500-23-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 2100 | ВАО-82-4 | 55 |  |  |
| МР-1-500-21-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 4200 | АИМ280S4 | 110 | 887 | 1355 |
| МР-1-500-22-250 | Ф-1П | 5,7 | 250 | 3430 | АИМ250M4 | 90 | 730 | 1215 |
| МР-1-500-12-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 4300 | АИР250M4 | 90 | 485 | 950 |
| МР-1-500-13-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 2620 | АИР225M4 | 55 | 345 | 940 |
| МР-1-500-23-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 2620 | ВАО-82-4 | 55 | 345 | 940 |
| МР-1-500-22-200 | Ф-1П | 7,4 | 200 | 4300 | АИМ250M4 | 90 | 485 | 1215 |
| МР-1-500-11-100 | Ф-1П | 7,4 | 100 | 7150 | АИР280M8 | 75 | 735 | 1230 |
| МР-1-500-12-160 | Ф-1П | 9,4 | 160 | 4470 | АИР250S4 | 75 | 485 | 890 |
| МР-1-500-13-160 | Ф-1П | 9,4 | 160 | 3280 | АИР225M4 | 55 | 345 | 740 |
| МР-1-500-22-160 | Ф-1П | 9,4 | 160 | 4470 | АИМ250S4 | 75 | 650 | 1150 |
| МР-1-500-23-160 | Ф-1П | 9,4 | 160 | 1790 | ВАО-82-4 | 55 |  |  |
| МР-1-500-25-160 | Ф-1П | 9,4 | 160 | 1790 | АИМ180M4 | 30 | 255 | 865 |
| МР-1-500-12-100 | Ф-1П | 9,4 | 100 | 5250 | АИР250M6 | 55 | 435 | 950 |
| МР-1-500-13-100 | Ф-1П | 9,4 | 100 | 3530 | АИР225M6 | 37 | 315 | 740 |
| МР-1-500-23-100 | Ф-1П | 9,4 | 100 | 3820 | ВАО-82-6 | 40 |  |  |
| МР-1-500-22-100 | Ф-1П | 9,4 | 100 | 5250 | АИМ250M6 | 55 | 670 | 1215 |
| МР-1-500-12-125 | Ф-1П | 11,2 | 125 | 5720 | АИР250S4 | 75 | 485 | 905 |
| МР-1-500-13-125 | Ф-1П | 11,2 | 125 | 4200 | АИР225M4 | 55 | 345 | 740 |
| МР-1-500-23-125 | Ф-1П | 11,2 | 125 | 4200 | ВАО-82-4 | 55 |  |  |
| МР-1-500-22-125 | Ф-1П | 11,2 | 125 | 5720 | АИМ250M6 | 75 | 670 | 1150 |
| МР-1-500-11-80 | Ф-1П | 11,2 | 80 | 7150 | АИМ280S6 | 75 | 840 |  |
| МР-1-500-12-80 | Ф-1П | 11,2 | 80 | 5370 | АИР250S6 | 45 | 395 | 905 |
| МР-1-500-13-80 | Ф-1П | 11,2 | 80 | 4410 | АИР225M6 | 37 | 315 | 740 |
| МР-1-500-23-80 | Ф-1П | 11,2 | 80 | 4770 | ВАО-82-6 | 40 |  |  |
| МР-1-500-21-80 | Ф-1П | 11,2 | 80 | 7150 | АИМ280S6 | 75 | 840 |  |
| МР-1-500-22-80 | Ф-1П | 11,2 | 80 | 5370 | АИМ250S6 | 45 | 395 | 1150 |
| МР-1-500-12-64 | Ф-1П | 11,2 | 64 | 5520 | АИР250S8 | 37 | 405 | 905 |
| МР-1-500-13-64 | Ф-1П | 11,2 | 64 | 4470 | АИР225M8 | 30 | 315 | 740 |
| МР-1-500-22-64 | Ф-1П | 11,2 | 64 | 5520 | АИМ250S8 | 37 | 715 | 1150 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мотор - редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 часов в сутки;

- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;

- вращение выходных валов в любую сторону;

- внешняя среда – неагрессивная, невзрывоопасная при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения – У, Т (категории размещения 2,3), по ГОСТ 15150 – 69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;

- допускается работа мотор - редуктора на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;

- двигатели мотор - редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с производителем допускается изготовление мотор - редукторов на другие стандартные напряжения.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МР1-500-У -12 -125 - Ф1П – У 2, 380В:

- МР 1 – тип мотор - редуктора одноступенчатый;

- 500 - условный диаметр водила, мм;

- У – усиленный;

- 12 - исполнение по двигателю;

- 125 - частота вращения выходного вала, об/мин;

- Ф1П - исполнение по способу монтажа;

- У 2 - климатическое исполнение и категория;

- 380В - напряжение в сети, В;

- Ф1В - вертикальное, выходным валом вниз, с цилиндрическим концом выходного вала;

- Ф2В - горизонтальное, с цилиндрическим концом выходного вала;

- Ф1П - вертикальное, выходным валом вниз, конец выходного вала выполнен в виде полумуфты со встроенном зубчатым компенсатором;

- Щ – горизонтальное, на опорных лапах.