| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕТОЧНЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ |
| --- |
| Цилиндрическая щетка |
| Марка и модель | Параметры |
| Цилиндрическая щетка -L-500 мм | Корпус : полипропилен. Ворс: нейлон 6.0. Ду пучка: 4.5 мм. H-ворса :11 мм |
| Цилиндрическая щетка -L-600 мм | Корпус : полипропилен. Ворс: нейлон 6.0. Ду пучка: 4.5 мм. H-ворса :10 мм |
| Цилиндрическая щетка -L-650 мм | Корпус : полипропилен. Ворс:нейлон 6.0. Ду пучка: 4.5 мм. H-ворса :11мм |
| Цилиндрическая щетка -L-750 мм | Корпус : полипропилен. Ворс:нейлон 6.0. Ду пучка: 4.5 мм. H-ворса :11 мм |
| Цилиндрическая щетка -L-850 мм | Корпус : полипропилен. Ворс :нейлон 6.0 мм. Ду пучка: 4.5 мм. H-ворса :11мм |
| Цилиндрическая щетка -L-950 мм | Корпус : полипропилен. Ворс:нейлон 6.0. Ду пучка: 4.5 мм. H-ворса :11 мм |
| Абразивные волокна |
| Абразивные волокна PA6.1.2— с интегрированной абразивной шероховатостью в виде карбида кремния или оксида алюминия представляют собой абразивные волокна. Их применяют, например, для удаления металлических заусенцев, разглаживания или придания формы деревянным или шероховатым поверхностям. |
| Абразивное волокно PA6.12 (темно-серый) — в его производстве, в основном, используется карбид кремния, т. к. он имеет более шероховатую поверхность. Он тверже, чем оксид алюминия, который, в свою очередь, более жесткий и не ломается так легко. |
| Абразивное волокно PA6.12 (светло-серый) — применяется для обработки поверхности мягких металлов, когда важно не повредить поверхность. |
| Натуральные волокна |
| Натуральные волокна RHS — щетина из конского хвоста имеет антистатические свойства; очень хорошие свойства стирания, уплотнения и снятия пыли. Применяется как в сухих условиях, так и во влажных, а так же для удаления пыли с деревянных или фанерных поверхностей. |
| Натуральные волокна RHM — щетина из конской гривы подходит для более чувствительных поверхностей |
| Натуральные волокна ZGH PBT — козья шерсть имеет антистатические свойства. Подходит для косметического сектора или очень деликатных поверхностей. |
| Натуральные волокна PP — отсутствует водная абсорбция, хорошая химическая стойкость; меньшая абразивная стойкость и устойчивость к пластической деформации, чем у PA6-6.12 и PBT. Хорошо используются в гальваническом производстве или на открытом воздухе, используется также для уплотнения дверей и т. д. |
| Натуральные волокна PEK — используется при высоких температурах, например, для уплотнения оборудования для сушки. Очень высокая химическая стойкость, стойкость к гидролизу и горению (UL94). |
| Клиноременные щетки |