| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АГРЕГАТОВ ДРОБЛЕНИЯ И СОРТИРОВКИ |
| --- |
| Модель агрегатов | Размер куска исходного материала, наибольший, мм | Мощность электро- приводов, кВт | Масса, т | Оборудование в составе агрегатов | Габаритные размеры L x b x h, мм |
| ПДСУ | ТДСУ |  |  |  |  |  |
| СМД-187 |  | 90 | 50 | 13,55 | Конусная дробилка ДРО-592, конвейеры, грохот СМ-742 | 11310х4000х4400 |
|  | СМД-522 | 90 | 40 | 12,0 | Конусная дробилка ДРО-592, грохот СМ-742 | 6470х3930х4270 |
| ДРО-573 |  | 130 | 55 | 15,7 | Щековая дробилка ДРО-549, конвейеры, грохот СМ-742 | 11300х3200х4400 |
|  | ДРО-581 | 130 | 43 | 13,5 | Щековая дробилка ДРО-549, грохот СМ-743 | 6400х3250х4200 |
| ДРО-661 |  | 210 | 58,3 | 21,85 | Щековая дробилка СМД-108А, конвейеры, грохот СМ-742 | 12000х3200х5100 |
| СМД-530 |  | 150 | 50 | 13,75 | Роторная дробилка ДРО-542, конвейеры, грохот СМ-742 | 11300х4000х4400 |
|  | СМД-531 | 150 | 50,3 | 12,0 | Роторная дробилка ДРО-542, грохот СМ-742 | 6150х3200х4260 |
|  | ДРО-755 | 80 | 118,2 | 30 | Конусная дробилка ДРО-560-10, грохот самобалансный , транспортер разгрузки дробилки, транспортер перегрузочный, транспортеры разгрузки агрегата, гидростанция, рама с полозьями, система смазки | 14150х9350х4450 |
|  | ДРО-755-10 | 105 | 98,2 | 30 | Конусная дробилка ДРО-560Гр, грохот самобалансный , транспортер разгрузки дробилки, транспортер перегрузочный, транспортеры разгрузки агрегата, гидростанция, рама с полозьями, система смазки | 14150х9350х9450 |
| Рассмотрим любые встречные предложения на поставку ДСУ. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |