| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| --- |
| КЛАССИФИКАТОРЫ |
| Наименование оборудования | Диаметр мм. | Число шт. | Число оборотов об./мин. | Мощность эл.двигателя кВт | Длина мм./угол наклона гр. | Производительность т/час пасикам/сливу |
| КЛАССИФИКАТОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ НЕПОГРУЖНЫЕ |
| 1КСН 5-45 | 500 | 1 | 7 | 1.1 | 4.5/18 | 10/2 |
| 1КСН 7,5-55 | 750 | 1 | 7 | 3.0 | 5.5/18 | 30/6 |
| 1КСН 12-65 | 1200 | 1 | 7 | 7.5 | 6.5/18 | 80/16 |
| 2КСН 12-65 | 1200 | 2 | 7 | 2-7.5 | 6.5/18 | 160/32 |
| 1КСН 15-82 | 1500 | 1 | 6.5 | 7.5 | 8.2/18 | 120/23 |
| 2КСН 15-82 | 1500 | 2 | 6.5 | 2-7.5 | 8.2/18 | 240/46 |
| 1КСН 20-84 | 2000 | 1 | 5.5 | 15 | 8.4/18 | 220/37 |
| 2КСН 20-84 | 2000 | 2 | 5.3 | 2-15 | 8.4/18 | 440/74 |
| 1КСН 24-92 | 2400 | 1 | 3.5 | 18.5 | 9.2/18 | 300/51 |
| 2КСН 24-92 | 2400 | 2 | 3.5 | 2-18.5 | 9.2/18 | 600/102 |
| КЛАССИФИКАТОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ НЕПОГРУЖНЫЕ |
| 1КСП 12-84 | 1200 | 1 | 7 | 7.5 | 8.4/15 | 85/13 |
| 2КСП 12-84 | 1200 | 2 | 7 | 2-7.5 | 8.4/15 | 170/26 |
| 1КСП 15-101 | 1500 | 1 | 3.8 | 7.5 | 10.1/15 | 160/24 |
| 2КСП 15-101 | 1500 | 2 | 3.8 | 2-7.5 | 10.1/15 | 320/48 |
| 1КСП 20-130 | 2000 | 1 | 5.6 | 18.5 | 13.0/15 | 240/38 |
| 2КСП 20-130 | 2000 | 2 | 5.6 | 2-18.5 | 13.0/15 | 480/76 |
| 1КСП 24-140 | 2400 | 1 | 3.5 | 18.5 | 14.0/15 | 330/53 |
| 2КСП 24-140 | 2400 | 1 | 3.5 | 2-18.5 | 14.0/15 | 660/106 |
| ГРАВИЕМОЙКИ КОРЫТНЫЕ |
| Наименование оборудования | Диаметр мм. | Число шт. | Число оборотов об./мин. | Мощность эл.двигателя кВт | Длина мм./угол наклона гр. | Производительность т/час |
| 2ГМК 12-90 | 1200 | 2 | 12 | 2-22 | 9/12 | 100 |
| 2ГМК 14-90 | 1400 | 2 | 12 | 2-30 | 9 | 150 |
| ВИБРОМОЙКИ |
| Наименование оборудования | Max крупность куска мм | Размер ванн мм. | Масса загрузки т. | Мощность эл.двигателя кВт | Число шт. | Производительность т/час |
| ВМ 636 | 5-100 | 3500-600 | 7.3 | 22 |  | 30 |
| ПЕСКОМОЙКИ |
| Наименование оборудования | Диаметр мм. | Длина мм. | Число оборотов об./мин. | Мощность эл.двигателя кВт | Число ковшей | Производительность т/час |
| ПЕСКОМОЙКИ СО СПЕРАЛЬЮ И ГРЕЙФЕРНЫМ КОЛЕСОМ |
| ПМГК 18000 | 2000 | 4100 | 5.5 | 5.5 | 2 | 90 |
| ПМГК 18001 | 2000 | 4100 | 5.5 | 5.5 | 2 | 90 |
| ПЕСКОМОЙКИ БЕЗ СПЕРАЛИ |
| ПМК 2600-1 | 2600 |  | 3 | 5.5 | 1 | 90 |
| ПМК 2600-2 | 2600 |  | 3 | 15 | 2 | 180 |
| СЕПАРАТОРЫ |
| Наименование оборудования | Max крупность куска мм | Число сит шт. | Диаметр барабана внутреннего мм. | Диаметр барабана наружного мм. | Мощность эл.двигателя кВт | Производительность т/час |
| СБ 12 | 150. | 1 | 1200 | 1500 | 15 | 60 |
| СБ 12/15 | 150 | 2 | 1200 | 1500 | 22 | 60 |
| СБ 15 | 200 | 1 | 1500 | 2000 | 22 | 120 |
| СБ 15/20 | 200 | 2 | 1500 | 2000 | 30 | 120 |
| ОБЕЗВОЖИВАТЕЛИ ВИБРАЦИОННЫЕ |
| Наименование оборудования | Ширина мм. | Длина мм. | Площадь м2 | Мощность эл.двигателя кВт | Число ярусов/колебания короба | Производительность т/час |
| ОВ 31 | 1250 | 3000 | 3.75 | 2-2.2 | 1/2 | 40 |
| ОВ 41 | 1500 | 4500 | 6.75 | 2-2.2 | 1/2 | 70 |
| ОВ 51 | 1800 | 4560 | 8.20 | 2-7 | 1/2 | 90 |
| ГАЛТОВОЧНЫЙ БАРАБАН |
| Наименование оборудования | Max крупность куска мм | Размер барабана мм. | Размер отверстия мм. | Мощность эл.двигателя кВт | Масса т. | Производительность т/час |
| ГБ 655 | 700 | 1900 | 250-250 | 44 | 22 | 200 |
| ГБ 655 10 | 700 | 1900 | 100-100 | 44 | 23 | 200 |
| ГБ 655 20 | 700 | 1900 | 200-200 | 44 | 38 | 200 |
| ГИДРОЦИКЛОНЫ |
| Наименование оборудования | Диаметр мм. | Диаметр сливного мм. | Диаметр пескового мм. | Угол конуса град. | Давление МПа | Производительность т/час |
| ГЦ 150 | 150 | 50 | 12, 17, 24 | 10/20 | 0.03-025 | 20 |
| ГЦ 250 | 250 | 80 | 24, 34, 48 | 10/20 | 0.03-025 | 50 |
| ГЦ 350 | 350 | 115 | 48, 75, 96 | 10/20 | 0.03-025 | 95 |
| ГЦ 500 | 500 | 150 | 75, 96, 150 | 10/20 | 0.03-025 | 180 |
| ГЦ 710 | 710 | 200 | 48, 75, 96 | 10/20 | 0.03-025 | 260 |
| ГЦ 1000 | 1000 | 250 | 75, 96, 150 | 10/20 | 0.06-045 | 470 |
| Рассмотрим любые встречные предложения на поставку сортировочного и обогатительного оборудования. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. |