ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Ленточные конвейеры стационарные состоят из ленты, роликоопор, барабанов приводных, концевых, оборотных, привода (включающего редуктор и электродвигатель, смонтированные на общей раме или мотор-барабан), и натяжного устройства (винтового, грузового, грузового полиспастного). Для разгрузки конвейеров применяются разгрузочные тележки и плужковые сбрасыватели с электроприводом.

В комплект поставки ленточного стационарного конвейера могут быть включены:

- плужковые сбрасыватели с электроприводом на ленту 400; 500; 650; 800; 1000; 1200;1400; 1600 мм;

- барабанные разгрузочные тележки на ленту 650; 800; 1000; 1200; 1400;

- очистные устройства для очистки ленты;

- аварийные, предохранительные и выключающие устройства;

- другое оборудование, необходимое потребителю для составления конкретных конвейерных схем.

Конвейеры ленточные стационарные с прорезиненной лентой предназначены для транспортирования различных сыпучих, кусковых и штучных материалов. Конвейеры могут устанавливаться горизонтально, наклонно (до 180) в зависимости от транспортируемого материала или иметь горизонтально-наклонную трассу.

Узлы конвейеров монтируются на опорной металлоконструкции.

Конвейеры могут быть нормального (УКЛС) типа и тяжелого (УКЛСТ).

| Основные параметры конвейеров нормального типа |
| --- |
| Модификация конвейера | N, кВт | В, мм |  т/м3 | Dр, мм | V, м/с | Qж, м3/ч | Qп, м3/ч |
| УКЛС-400 | до 11 | 400 |  |  | 0,50-1,60 | 31-98 | 15-45 |
| УКЛС-500 | до 37 | 500 |  | 89; 102 | 0,63-2,00 | 50-140 | 25-88 |
| УКЛС-650 | до 75 | 650 | до 1,6 |  | 0,80-3,15 | 128-504 | 48-240 |
| УКЛС-800 | до 250 | 800 |  |  | 0,80-4,00 | 195-980 | 90-455 |
| УКЛС-1000 | до 530 | 1000 |  | 89; 102 | 1,00-4,00 | 400-1600 | 180-720 |
| УКЛС-1200 УКЛС-1200 | до 560 | 1200 |  | 114;127;133 | 1,00-4,00 | 580-2320 | 260-1030 |
| УКЛС-1400 | до 750 | 1400 |  |  | 1,00-4,00 | 810-3240 | 390-1410 |
| УКЛС-1600 | до 750 | 1600 |  | 159 | 1,25-4,00 | 1325-4240 | 575-1840 |
| УКЛС-2000 | до 750 | 2000 |  |  | 1,25-4,00 | 1900-5000 | 800-2000 |
| Основные параметры конвейеров тяжелого типа |
| Модификация конвейера | N, кВт | В, мм |  т/м3 | Dр, мм | V, м/с | Qж, м3/ч | Qп, м3/ч |
| УКЛСТ-800 | до 250 | 800 |  |  | 0,80-4,00 | 195-980 | 90-455 |
| УКЛСТ-1000 | до 530 | 1000 |  | 159 | 1,00-4,00 | 400-1600 | 180-720 |
| УКЛСТ-1200 | до 560 | 1200 | 1,6-3,5 |  | 1,00-4,00 | 580-2320 | 250-1030 |
| УКЛСТ-1400 | до 750 | 1400 |  |  | 1,00-4,00 | 810-3240 | 390-1410 |
| УКЛСТ-1600 | до 750 | 1600 |  | 194 | 1,25-4,00 | 1325-4240 | 575-1840 |
| УКЛСТ-2000 | до 750 | 2000 |  |  | 1,25-4,00 | 1900-5000 | 800-2000 |

В таблицах вместо наименований показателей приведены следующие обозначения:

- установленная мощность приводного двигателя, N;

- ширина ленты, В;

- насыпная плотность транспортируемого груза, ;

- диаметр роликов, D;

- скорость ленты, V;

- производительность конвейера с желобчатой лентой, Qж;

- производительность конвейера с плоской лентой, Qп.

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

Конвейеры ленточные передвижные изготавливаются с изменяющейся фиксированной высотой разгрузки определенных типоразмеров с шириной ленты 500 и 650 мм.

| Обозначение | Тип роликоопоры | Размеры, мм | Мин. скорость ленты, м/с | Производительность, м3/ч | Привод | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В* | Н* | L* |  |  |  |  |
| КЛП65-00 | желобчатая | 500 | 2000 1200 | 5000 | 0,71 | 63 | Мотор-барабан МБ3-600-2,2-0,71 | 564 |
| -01 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 513 |
| -02 | желобчатая |  | 3500 2400 | 10000 |  | 63 |  | 850 |
| -03 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 754 |
| -04 | желобчатая |  | 4000 2500 | 15000 |  | 63 |  | 1165 |
| -05 | плоская |  |  |  |  | 34 |  | 1027 |
| -06 | желобчатая | 650 | 2000 1200 | 5000 |  | 114 | Мотор-барабан МБ3-750-3,0-0,71 | 693 |
| -07 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 666 |
| -08 | желобчатая |  | 3500 2400 | 10000 |  | 114 |  | 999 |
| -09 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 940 |
| -10 | желобчатая |  | 4000 2500 | 15000 |  | 114 |  | 1331 |
| -11 | плоская |  |  |  |  | 43 |  | 1252 |
| *Примечание: В - ширина ленты конвейера; Н – высота разгрузки (максимальная и минимальная); L – длина конвейера по центрам барабанов. |

ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Приводные станции комплектуются одним или двумя приводными механизмами, состоящими из редукторов (1Ц2У, 1Ц2Н, Ц2Н, РМ, КЦ), электродвигателей, муфт и тормозов типа ТКГ (остановов храповых для РМ). Приводные станции изготовляются левого и правого расположения.

Приводные барабаны изготовляются футерованными или не футерованными, с одной или двумя консолями.

| ПРИВОДНЫЕ СТАНЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ |
| --- |
|  | Ширина ленты, мм | Диаметры барабанов, мм |
|  | 400 | 250; 315; 400 |
|  | 500 | 250; 315; 400; 500; 630 |
|  | 650 | 250; 315; 400; 500; 630 |
|  | 800 | 400; 500; 630; 800 |
|  | 1000 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 |
|  | 1200 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
|  | 1400 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
|  | 1600 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
|  | 2000 | 630; 800; 1000; 1250 |

| Ширина ленты, мм | Диаметры барабанов, мм |
| --- | --- |
| 400 | 250; 315; 400 |
| 500 | 250; 315; 400; 500; 630 |
| 650 | 250; 315; 400; 500; 630 |
| 800 | 400; 500; 630; 800 |
| 1000 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 |
| 1200 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1400 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 1600 | 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 |
| 2000 | 630; 800; 1000; 1250 |

| Приводные барабаны диаметром 250 и 315 – не футерованные, диаметром 1000 – 1600 – футерованные резинотканевой конвейерной лентой, остальные барабаны могут быть и футерованными, и не футерованными. |
| --- |
| Приводная станция с двумя приводами типа Ц2, РМ, Ц2Н | Приводная станция с одним приводом и редуктором типа Ц2, РМ и ЦДН | Приводная станция с одним приводом и редуктором типа КЦ |

НАТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

Применяются винтовые, тележечные грузовые, тележечные грузовые полиспастные, рамные грузовые и рамные грузовые полиспастные натяжные устройства.

| Винтовые натяжные устройства применяются для конвейеров длиной до 60 метров |
| --- |
|  | Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм |
|  | 400 | 250; 315 |
|  | 500 | 250; 315; 400 |
|  | 650 | 250; 315; 400; 500 |
|  | 800 | 315; 400; 500; 630 |
|  | 1000 | 315; 400; 500; 630 |
|  | 1200 | 315; 400; 500; 630 |
|  | 1400 | 315; 400; 500; 630 |
|  | 1600 | 315; 400; 500; 630 |
|  | 2000 | 315; 400; 500; 630 |
| У натяжных винтовых устройств с диаметрами барабанов 250 и 315 мм и шириной ленты до 2000 мм длина хода натяжки может быть 320 и 500 мм. У натяжных устройств с диаметрами барабанов 400; 500 и 630 мм – длина хода натяжки 500 и 800 мм. На ширину ленты 2000 мм ход натяжки составляет 800 и 1200 мм. |
| Тележечные грузовые и тележечные грузовые полиспастные натяжные устройства применяются для конвейеров с длиной более 60 м. |
|  | Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм |
|  | 500 | 315; 400; 500 |
|  | 650 | 315; 400; 500 |
|  | 800 | 400; 500; 630; 800 |
|  | 1000 | 500; 630; 800; 1000 |
|  | 1200 | 630; 800; 1000 |
|  | 1400 | 630; 800; 1000 |
|  | 1600 | 630; 800; 1000 |
|  | 2000 | 800; 1000 |
| Тележечное грузовое устройство устанавливается горизонтально на месте концевого барабана. Усилие натяжки обеспечивается за счет расчетного количества грузов. При большом количестве грузов рекомендуется применять полиспастное грузовое устройство. |
| Рамные грузовые и рамные полиспастные натяжные устройства. Применяются аналогично тележечным грузовым устройствам, с той лишь разницей, что устанавливаются под рамой конвейера. Выбор того или иного грузового натяжного устройства зависит от конкретной трассы конвейера, условий эксплуатации и габаритов окружающего его пространства. |

| РОЛИКООПОРЫ И РОЛИКИ |
| --- |
| Роликаопоры верхние желобчатые таблица А |  |
| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| ЖГ 40-102-30 | 400 | 620 | 160 | 102 | 150,5 | ЖГ 100-159-30 | 1000 | 1300 | 380 | 159 | 195,5 |
| ЖГ 40-89-30 | 400 | 620 | 160 | 89 | 150,5 | ЖГ 120-133-30 | 1200 | 1550 | 460 | 133 | 151,5 |
| ЖГ 50-102-30 | 500 | 720 | 200 | 102 | 150,5 | ЖГ 120-159-30 | 1200 | 1550 | 460 | 159 | 195,5 |
| ЖГ- 50-89-30 | 500 | 720 | 200 | 89 | 150,5 | ЖГ 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 | 159 | 205,5 |
| ЖГ65-102-30 | 650 | 870 | 250 | 102 | 150,5 | ЖГ 140-194-30 | 1400 | 1750 | 530 | 194 | 205,5 |
| ЖГ 65-89-30 | 650 | 870 | 250 | 89 | 150,5 | ЖГ 160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 | 159 | 212.5 |
| ЖГ 80-127-30 | 800 | 1100 | 310 | 133 | 151,5 | ЖГ200-159-30 | 2000 | 2400 | 750 | 159 | 260,5 |
| ЖГ 80-159-30 | 800 | 1100 | 310 | 159 | 195,5 |  |  |  |  |  |  |
| ЖГ 100-127-30 | 1000 | 1300 | 380 | 133 | 151,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры верхние

желобчатые амортизирующие (табл. Б)

Таблица Б

| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖА 80-127-30 | 800 | 1100 | 310 | 133 | 151,5 | ЖА 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 | 159 | 205,5 |
| ЖА 80-159-30 | 800 | 1100 | 310 | 159 | 195,5 | ЖА 140-194-30 | 1400 | 1750 | 530 | 194 | 243 |
| ЖА 100-127-30 | 1000 | 1300 | 380 | 133 | 151,5 | ЖА 160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 | 159 | 205,5 |
| ЖА 100-159-30 | 1000 | 1300 | 380 | 159 | 195,5 | ЖА 160-194-30 | 1600 | 1950 | 600 | 194 | 205,5 |
| ЖА 120-127-30 | 1200 | 1550 | 460 | 133 | 151,5 | ЖА 200-159-30 | 2000 | 2400 | 750 | 159 | 260,5 |
| ЖА 120-159-30 | 1200 | 1550 | 460 | 159 | 195,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры нижние плоские (табл. В)

Таблица В

| ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм | ШИФР | В мм | А мм | L мм | d мм | h мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НГ 40-89 | 400 | 620 | 500 | 89 | 109,5 | НГ 100-127 | 1000 | 1300 | 1150 | 133 | 123,5 |
| НГ 40-102 | 400 | 620 | 500 | 102 | 109,5 | НГ 100-159 | 1000 | 1300 | 1150 | 159 | 139,5 |
| НГ 50-89 | 500 | 720 | 600 | 89 | 109,5 | НГ 120-133 | 1200 | 1550 | 1400 | 133 | 123,5 |
| НГ 50-102 | 500 | 720 | 600 | 102 | 109,5 | НГ 120-159 | 1200 | 1550 | 1400 | 159 | 139,5 |
| НГ 65-89 | 650 | 870 | 750 | 89 | 109,5 | НГ 140-159 | 1400 | 1750 | 1600 | 159 | 139.5 |
| НГ 65-102 | 650 | 870 | 750 | 102 | 109,5 | НГ 160-159 | 1600 | 1950 | 1800 | 159 | 139,5 |
| НГ 80-127 | 800 | 1100 | 950 | 133 | 123,5 | НГ 200-159 | 2000 | 2400 | 2200 | 159 | 157.5 |
| НГ 80-159 | 800 | 1100 | 950 | 159 | 139,5 |  |  |  |  |  |  |

Роликоопоры верхние

желобчатые центрирующие (табл. Г)

Таблица Г

| ШИФР | В | А | L | ШИФР | В | А | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЦГ 65-89-30 | 650 | 870 | 250 | ЖЦГ 100-127-30 | 1000 | 1300 | 380 |
| ЖЦГ 65-102-30 | 650 | 870 | 250 | ЖЦГ 120-127-30 | 1200 | 1550 | 460 |
| ЖЦГ 80-127-30 | 800 | 1100 | 310 | ЖЦГ 140-159-30 | 1400 | 1750 | 530 |
|  |  |  |  | ЖЦГ160-159-30 | 1600 | 1950 | 600 |

Роликоопора гирляндная РВЛ-100

1.3.3.2 Ролики ленточных конвейеров

| Обозначение по ГОСТ | Рис. | Размеры, мм | Тип подш. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | d | L | L1 | L2 | a | s |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-500 мм |
| Г-102х200-9х13 | 1 | 102 | 17 | 200 | 204 | 222 | 9 | 13 | 203 | 3,5 |
| Н-102х600-11х13 | 1 | 102 | 17 | 600 | 604 | 626 | 11 | 13 | 203 | 8,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-650 мм |
| Г-102х250-9х13 | 1 | 102 | 17 | 250 | 254 | 272 | 9 | 13 | 203 | 4,2 |
| Н-102х750-11х13 | 1 | 102 | 17 | 750 | 754 | 776 | 11 | 13 | 203 | 10,7 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-800 мм |
| Г-102х310-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 203 | 5,8 |
| А-127х310-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 203 | 8,3 |
| Г-127х310-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 310 | 314 | 332 | 9 | 13 | 304 | 6,8 |
| Н-127х950-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 950 | 954 | 976 | 11 | 13 | 203 | 17,2 |
| А-159х310-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 310 | 313 | 333 | 10 | 16 | 305 | 12,7 |
| Г-159х310-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 310 | 313 | 333 | 10 | 16 | 305 | 10,4 |
| Н-159х950 |  | 159 |  | 950 |  |  |  |  | 2х205 | 24 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1000 мм |
| Г-102х380-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 6,7 |
| А-127х380-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 10 |
| Г-127х380-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 380 | 384 | 402 | 9 | 13 | 203 | 7,9 |
| Н-127х1150-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 1150 | 1154 | 1176 | 11 | 13 | 203 | 20,4 |
| А-159х380-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 380 | 383 | 403 | 10 | 16 | 305 | 14,8 |
| Г-159х380-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 380 | 383 | 403 | 10 | 16 | 305 | 12 |
| Н-159х1150 |  | 159 |  | 1150 |  |  |  |  | 2х205 | 27,6 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1200 мм |
| Г-102х460-9х13 | 1,2 | 102 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 7,8 |
| А-127х460-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 11,3 |
| Г-127х460-9х13 | 1,2 | 127 | 17 | 460 | 464 | 482 | 9 | 13 | 203 | 9,2 |
| Н-127х1400-11х13 | 1,2 | 127 | 17 | 1400 | 1404 | 1426 | 11 | 13 | 203 | 24,6 |
| А-159х460-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 460 | 473 | 503 | 10 | 16 | 305 | 18 |
| Г-159х460-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 460 | 473 | 503 | 10 | 16 | 305 | 13,9 |
| Н-159х1400 |  | 159 |  | 1400 |  |  |  |  | 2х205 | 32,5 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1400 мм |
| А-159х530-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 530 | 534 | 554 | 10 | 16 | 305 | 19,5 |
| Г-159х530-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 530 | 534 | 554 | 10 | 16 | 305 | 15,5 |
| Н-159х1600 |  | 159 |  | 1600 |  |  |  |  | 2х205 | 41 |
| А-194х530-10х20 | 2 | 194 | 25 | 530 | 535 | 555 | 10 | 20 | 7306 | 31,1 |
| Г-194х530-10х20 | 2 | 194 | 25 | 530 | 535 | 555 | 10 | 20 | 7306 | 30 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-1600 мм |
| А-159х600-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 600 | 604 | 624 | 10 | 16 | 305 | 21,5 |
| Г-159х600-10х16 | 1,2 | 159 | 20 | 600 | 604 | 624 | 10 | 16 | 305 | 17,2 |
| Н-159х1800 |  | 159 |  | 1800 |  |  |  |  | 2х205 | 43 |
| Конвейеры ленточные стационарные шириной ленты В-2000 мм |
| Г-127х750-9х16 | 1,2 | 127 | 20 | 750 | 758 | 776 | 9 | 16 | 305 | 19,5 |
| А-159х750-12х20 | 2 | 159 | 20 | 750 | 758 | 782 | 12 | 20 | 7306 | 27 |
| Г-159х750-12х20 | 2 | 159 | 20 | 750 | 758 | 782 | 12 | 20 | 7306 | 29,5 |
| Н-159х2200-16х20 | 1 | 159 | 20 | 2200 | 2208 | 2240 | 16 | 20 | 407 | 83,5 |