| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРОВ ШНЕКОВЫХ (ВИНТОВЫХ) |
| --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ ДЛЯ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЗ-БКШ-160; 200; 250; 315; 400 |
| Типоразмер конвейера | РЗ-БКШ-160 | РЗ-БКШ-200 | РЗ-БКШ-250 | РЗ-БКШ-315 | РЗ-БКШ-400 |
| Назначение | Для транспортирования зерна и продуктов его переработки в комплекте с высокопроизводительным мельничным оборудованием |
| Диаметр винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Шаг винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Частота вращения винта, об/мин | 100; 140 | 80; 90; 100; 112; 140 | 90; 100; 112; 140 | 80; 100; 140 | 90; 100 |
| Длина транспорти-рования, м (max) | 30 |
| Производительность по зерну, т/ч | 3,6-70 | 5,3-14,0 | 16-30 | 22-45 | 20-75 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зави-симости от длины конвейера и вида продукта) | 0,75; 1,5 | 0,75-4,0 | 1,5-4,0 | 4,0-5,5 | 7,5-11,0 |
| Конвейеры поставляются унифицированными секциями, имеющими в зависимости от требований заказчика загрузочные и разгрузочные патрубки. Могут поставляться системы конвейеров, состоящие из двух или трех конвейеров, расположенных в горизонтальной плоскости, либо из трех конвейеров, расположенных по треугольнику. |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 38 | 52 | 62 | 87 | 132 |
| ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
| Типоразмер конвейера | Диаметр винта, мм | Шаг винта, мм | Максимальная производительность, т/ч | Максимальная длина транспортирования, м |
| РЗ-ДКВ-160 | 160 | 160 | 5 | 6 |
| РЗ-ДКВ-200 | 200 | 200 | 14 | 10 |
| РЗ-ДКВ-250 | 250 | 250 | 30 | 6 |
| РЗ-ДКВ-400 | 400 | 400 | 100 | 10 |
| КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ РЗ-ДКВ-Т-160; 200; 250; 315; 400 |
| Типоразмер конвейера | РЗ-ДКВ-Т-160 | РЗ-ДКВ-Т-200 | РЗ-ДКВ-Т-250 | РЗ-ДКВ-Т-315 | РЗ-ДКВ-Т-400 |
| Назначение | Для транспортирования сыпучих продуктов комбикормовой промышленности в горизонтальном и наклонном (до 400) направлении |
| Производительность по зерну, т/ч при угле наклона 300 | 2,0-3,0 | 3,0-4,4 | 5,7-7,0 | 12,0-17,0 | 23,6-33 |
| Длина транспорти-рования, м (max) | 6,0 |
| Частота вращения, об/мин | 100-140 |
| Диаметр винта, мм | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
| Шаг винта, мм | 85; 160 | 160; 200 | 130; 185; 250 | 250; 315 | 300; 400 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зави-симости от длины конвейера и вида продукта) | 0,75-1,5 | 1,5-4,0 | 2,2-4,0 | 3,0-7,5 | 5,5-11 |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 40 | 62 | 72 | 110 | 160 |
| КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Г1-20-16П; Г1-32-25П; Г1-40-30П; Г1-50-40П |
| Типоразмер конвейера | Г1-20-16П | Г1-32-25П | Г1-40-30П | Г1-50-40П |
| Назначение | Для транспортирования в горизонтальном или наклонном (до 200) различного направления сыпучих грузов |
| Диаметр винта, мм | 200 | 315 | 400 | 500 |
| Шаг винта, мм | 160 | 250 | 300 | 400 |
| Производительность, м3/ч | 1,5-6,4 | 5,8-24,8 | 11,3-48 | 44-88 |
| Длина транспортиро-вания, м (max) | 30 |
| Частота вращения винта, об/мин | 40; 56; 71 | 75 |
| Номинальная мощ-ность, кВт (в зависи-мости от длины конве-йера и вида продукта) | 1,5-5,5 | 2,2-7,5 | 5,5-15,0 | 4,0-45,0 |
| Масса 1 пог. м, кг (без привода) | 58 | 111 | 145 | 196 |
| По согласованию с заводом-изготовителем возможно изготовление винтовых конвейеров в трубе, а также диаметром меньше 200 мм. |
| КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КВП |
|  | Производительность, т/ч | 10-27 |
|  | Диаметр винта, мм | 250 |
|  | Шаг винта, мм | 185 |
|  | Угол наклона конвейера, град. | 10; 15; 20; 25;30. |
|  | Макс. высота подъема, м | 5,2 |
|  | Мощность привода, кВт | 4,0 |
|  | Частота вращения винта, об/мин | 140 |
|  | Масса, кг | 810 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙРОВ (ПИТАТЕЛЕЙ) ВИНТОВЫХ |
| Универсальный конвейер винтовой в жалобе УКВ наклон до 20 С. |
| Технические характеристики | УКВ106 | УКВ150 | УКВ200 | УКВ250 | УКВ320 | УКВ400 | УКВ500 |
| Производительность т/ч. | 2 | 7 | 40 | 50 | 80 | 120 | 160 |
| Диаметр винта мм. | 106 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Мощность кВт. | 2,2 | 4 | 7,5 | 11 | 18,5 | 30 | 37 |
| Длина конвейера м. | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Универсальный конвейер винтовой в трубе УКВ наклон до 60 С. |
| Технические характеристики | УКВ106 | УКВ150 | УКВ200 | УКВ250 | УКВ320 | УКВ400 | УКВ500 |
| Производительность т/ч. | 3 | 10 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Диаметр винта мм. | 106 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Мощность кВт. | 2,2 | 4 | 7,5 | 11 | 18,5 | 30 | 37 |
| Длина конвейера м. | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Универсальный конвейер питатель в трубе УКП |
| Технические характеристики | УКП106 | УКП150 | УКП200 | УКП250 | УКП320 |  |  |
| Производительность т/ч. | 0,2 - 3 | 2 - 15 | 5 - 50 | 10 - 100 | 20 -100 |  |  |
| Диаметр винта мм. | 106 | 150 | 200 | 250 | 320 |  |  |
| Мощность кВт. | 2,2 | 4 | 7,5 | 11 | 15 |  |  |
| Длина конвейера м. | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| Питатель винтовой трубе ПВ |
| Технические характеристики | ПВ-106 | ПВ-150 | ПВ-200 | ПВ-250 | ПВ-320 |  |  |
| Производительность т/ч. | 2 | 10 | 40 | 80 | 120 |  |  |
| Диаметр винта мм. | 106 | 150 | 200 | 250 | 320 |  |  |
| Мощность кВт. | 2,2 | до 4 | до 15 | 250 | 250 |  |  |
| Длина конвейера м. | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| Конвейеры винтовые проектируются и изготавливаются в каждом случаи индивидуально. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШНЕКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ |
| ТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ СЕРИИ ТШ |
| Технические характеристики | ТШ-100 | ТШ-150 | ТШ-200 | ТШ-300 | ТШ-300 U |
| Длина м/п. | 2,3,4 | 2-10 | 2-9 | 3-10 | 3-10 |
| Диаметр корпуса, мм | 118 | 153 | 203 | 295 | 295 |
| Производительность т/час. | 2,5 | 10 | 30 | 50 | 50 |
| Энергопотребление кВт. | 1,1 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-9 |
| Исполнение | с бункером | с бункером из бурта | с бункером с патрубком из бурта | с бункером с патрубком из бурта | с патрубком |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШНЕКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ |
| ТРАНСПОРТЕРЫ ШНЕКОВЫЕ СЕРИИ ТШ |
| Технические характеристики | ТШ-100 | ТШ-150 | ТШ-200 | ТШ-300 | ТШ-300 U |
| Длина м/п. | 2,3,4 | 2-10 | 2-9 | 3-10 | 3-10 |
| Диаметр корпуса, мм | 118 | 153 | 203 | 295 | 295 |
| Производительность т/час. | 2,5 | 10 | 30 | 50 | 50 |
| Энергопотребление кВт. | 1,1 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-9 |
| Исполнение | с бункером | с бункером из бурта | с бункером с патрубком из бурта | с бункером с патрубком из бурта | с патрубком |

| ТРАНСПОРТЕРЫ ЩНЕКОВЫЕ СЕРИИ ТШ-Н |
| --- |
| Наименование | Мощность, кВт | Производительность т/час | Исполнение |
| ТШ-200/1-Н | 1,1-3 кВт | 30 т/час | с загрузочным бункером |
| ТШ-200/2-Н | 1,5-3 кВт | 30 т/час | загрузка из бурта |
| ТШ-200/3-Н | 1,1-3 кВт | 30 т/час | с загрузочным патрубком |
| ТШ-300/1-Н | 2,2-5,5 кВт | 50 т/час | с загрузочным бункером |
| ТШ-300/2-Н | 2,2-5,5 кВт | 50 т/час | загрузка из бурта |
| ТШ-300/3-Н | 2,2-5,5 кВт | 50 т/час | с загрузочным патрубком |
| ТШ-300 U-Н | 2,2-5,5 кВт | 50 т/час | U-образный корпус |
| Рассмотрим любые встречные предложения. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |