| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧАЮЩИХСЯ ПИТАТЕЛЕЙ |
| --- |
| Наименование оборудования | Макси-мальная круп-ность кусков питания, мм. | Ход лот-ка, мм. | Шири-на лотка, мм. | Зазор между колосниками, мм. | Производи-тельность, м³/ч | Ем-кость бун-кера, м³ | Номинальная мощность эл. двигателя, кВт | Габаритные размеры (с рамой), м. | Масса (без комплектующих изделий), т. |
| КМ ПК-3,9Б | 200 | 0…100 | 390 | 20/40/65 | 12 | 2 | 3 | 2,2х2,1х2,0 | 0,9 |
| КМ ПК-5,0 | 250 | 0…200 | 500 | - | 70 | - | 5,5 | 2,4х1,0х0,9 | 1,2 |
| КМ ПК-8,0 | 400 | 0…200 | 800 | - | 130 | - | 7,5 | 3,0х1,6х1,2 | 2,2 |
| КМ ПК-9,0Б | 450 | 0…200 | 900 | 80/230/380 | 100÷200 | 12 | 7,5 | 4,6х3,2х2,1 | 7,0 |
| Параметры качающегося питателя | ПК-1,2-8 | ПК-1,2-10 | ПК-1,2-12 |
| Производительность м.куб/час (т/ч) | 320 (385) | 420 (500) | 630 (755) |
| Ширина лотка, мм | 800 | 1000 | 1250 |
| Длина лотка, мм | 1800 | 2060 | 2500 |
| Ход лотка, мм, не более | 200 | 200 | 200 |
| Номинальная мощность двигателя. кВт, не более | 4 | 7,5 | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |  |  |
| Длина | 3600 | 4000 | 4400 |
| Ширина | 1600 | 1750 | 1950 |
| Высота | 1500 | 1500 | 1750 |
| Масса, кг, не более | 1500 | 1900 | 2500 |
| Рассмотрим любые встречные предложения на поставку ДСУ. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |