| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЕЙ ЛЕНТОЧНЫХ |
| --- |
| Наименование оборудования | Макс. круп-ность кусков питания, мм. | Шир-ина ленты, мм | Стандарт-ная скорость движе-ния ленты, м/с | Стандарт-ная длина транспор-тирования, м | Угол наклона питателя по трассе, º | Диапазон регулирования толщины слоя транспор-тируемого материала, мм | Производительность, при номинальной толщине слоя транспортируемого материала, м³/час | Стандартный объем бункера, м³ |
| КМ ПЛ-500Б | 200 | 500 | 0,25 / 0,5 / 0,8 | 1 / 3 / 5 / 8 | 0…10 | 0…300 с шагом 50мм | 25…100 | 3 / 5 / 7,5 |
| КМ ПЛ-650Б | 250 | 650 |  |  |  |  | 40…160 | 5 / 7,5 / 12 |
| КМ ПЛ-800Б | 350 | 800 |  |  |  |  | 75…290 | 5 / 7,5 / 12 / 15 / 20 |
| КМ ПЛ-1000Б | 450 | 1000 |  |  |  | 0…350 с шагом 50мм | 120…490 | 12 / 15 / 20 / 30 |
| КМ ПЛ-1200Б | 500 | 1200 |  |  |  |  | 140…590 | 15 / 20 / 30 |
| ПАРАМЕТРЫ ЛЕНТОЧНОГО ПИТАТЕЛЯ | МОДЕЛЬ |
|  | ПЛ-500 | ПЛ-650 | ПЛ-1000 | ПЛ-1200 |
| Ширина ленты, мм | 500 | 650 | 1000 | 1200 |
| Производительность, м3/ч, до | 6 | 12,5 | 55 | 150 |
| Крупность транспортируемого продукта, мм |
| сыпучего, до | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Скорость движения ленты, м/с | от 1,0 до 2,0 |
| Установленная мощность, кВт | от 2,2 до 15 |
| Угол наклона, град. | от 0 до 18 |
| Тип натяжного устройства | винтовой |
| Габаритные размеры, мм |
| длина (между барабанами)*, до | 5000 | 3500 | 8000 | 2900 |
| ширина (по приводу) | 1670 | 1450 | 3300 | 1990 (без привода) |
| высота (по патрубкам) | 850 | 800 | 1560 | 1550 |
| Масса, кг, до | 1035 | 1200 | 450 | 3400 (без привода |
| Рассмотрим любые встречные предложения на поставку ДСУ. Возможна доставка продукции Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |