Коммерческое предложение

| Описание Легкий компактный пресс, выполненный в алюминиевом корпусе. Предназначен для вулканизации(стыковки) конвейерных лент различной ширины, толщины и профиля, применяемых на дробильно–сортировочном оборудовании, а также конвейерах различного назначения. Автономный, так как включает в себя систему пневматического давления, систему нагрева и охлаждения. Состоит из двух частей, верхней и нижней, в которые интегрированы нагревательные элементы, охлаждающий контур из нержавеющей стали, пневмоподушка. |  |
| --- | --- |
| Процесс вулканизации полностью автоматизирован: |
| Система подачи давления на пневмоподушку При помощи пневмоподушки происходит равномерное распределение усилия по всей поверхности стыкуемой ленты. Регулятором можно выставить различные значения давления. Максимальное давление: 8 кг/см2. |
| Система нагрева и вулканизации Полностью автоматизированы. |
| Система охлаждения Способствует быстрому снижению температуры нагревающего элемента. Система охлаждения имеет замкнутый контур из нержавеющей стали, в который вода подаётся с помощью водяного насоса, погружённого в резервуар. |
| Технические характеристики оборудования Материал Алюминий Пульт управления автоматический процесс; ATRS(Автоматич. Система Управления Температурой) Давление мембрана на нижнем элементе; max 8кг/см2 Бар(К7) Нагревание max температура 200 ˚С Охлаждение вода Шир. л/длина стыка До 1000мм/500мм Угол стыка 15˚ | Комплектация кол-во Пресс ВП 1000x500 1шт Пульт управления 1шт Компрессор 1шт Водяной насос 1шт Комплект кабелей 1шт |

# Text boxes

Пресс для стыковки конвейерных лент

Модель ВП 1000 х 500

Стоимость модели ВП 1000x500 включая обучение.