| JIANGYIN DELIGHT IMPORT AND EXPORT CO.,LTD выпускает пресса вулканизационные предназначенные для соединения и ремонта резинотросовых, резинотканевых, гладких конвейерных лент методом горячей вулканизации. |
| --- |
| Технические характеристики |
| Наименование основных параметров и размеров | Исполнение |
|  | CGLHJ-1000*600 | CGLHJ-1200*800 | CGLHJ-1600*1000 |
| Ширина конвейерной ленты, мм, до | 1000 | 1200 | 1600 |
| Длина вулканизируемого участка, мм | 1400 | 1600 | 1900 |
| Нагревательная плита мм. | 600*1267*31 | 800*1431*31 | 1000*1867*31 |
| Водяная система охлаждения мм. (максимальное давление =1,5МРА) | 600*1267*26 | 800*1431*26 | 1000*1867*26 |
| Теплоизоляционная плита мм. | 600*1267*18 | 830*1431*18 | 1000*1867*18 |
| Шкаф управления | 380V 50HZ 3 фазы | 380V 50HZ 3 фазы | 380V 50HZ 3 фазы |
| Силовой каркас мм. (максимальное давление =1,5МРА) | L1480*W162*H220 12 шт. | L1680*W162*H250 12 шт. | L2140*W162*H270 10 шт. |
| Стяжной болт, гайка, прокладка | 12 шт. | 12 шт. | 10 шт. |
| Ключ шт. | 2 ручки | 2 ручки | 2 ручки |
| Первичные провода кабеля с разъемами мм. | 10000 | 10000 | 10000 |
| Вторичные провода кабеля с разъемами мм. | 5000 | 5000 | 5000 |
| Водяной насос | 1 | 1 | 1 |
| Температура вулканизации, С | 145 ± 5 | 145 ± 5 | 145 ± 5 |
| Рабочее давление на ленту, Мпа | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 |
| Время нагрева до температуры вулканизации, мин. | 60 | 60 | 60 |
| Напряжение питающей сети, В | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
| Масса нажимной балки, кг | 55 | 55 | 55 |
| Угол вулканизационной плиты градусов С | 20 | 20 | 20 |
| Позвонить нашему специалисту с 08:00 до 18:00 Вы можете по телефону: +7 (495) 508 67 64 Вы можете сделать заказ, отправив письмо на электронный адрес: e-mail: 5086764@mail.ru |