| ВУЛКАНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕССА ФИРМЫ WAGENER SCHWLM ГЕРМАНИЯ |
| --- |
| Выпускает вулканизационные пресса изготовленные из высококачественной стали в соответствии с европейскими нормами EN 50014 и EN 50018. |
| Вулканизационные пресса типа "КЛИВ модуль" предназначены для вулканизации конвейерных лент шириной до 1400 мм. |
| Вулканизационные пресса типа "КЛИВ комби" предназначены для вулканизации конвейерных лент шириной до 3200 мм. |
| Вулканизационные пресса типа "КЛИВ-Ш" эксплуатации в подземных условиях угольных шахт выпускается серийно 10 типоразмеров вулканизационных прессов " предназначены для вулканизации конвейерных резинотканевых и резинотросовых лент шириной до 1600 мм. |
| Технические характеристики |
|  | 800 мм | 900 мм | 1.050 мм | 1.200 мм |
| Размер пресса | 540 х 940 мм | 540 х 1.095 мм | 540 х 1.270 мм | 540 х 1.457 мм |
| Мощность пресса | 10 кВ | 11 кВ | 12 кВ | 14 кВ |
| Вес нагревательного элемента | 140 кг | 150 кг | 195 кг | 240 кг |
| Размер ленты | 800 мм / 32" | 900 мм / 36" | 1.050 мм / 36" | 1.200 мм /48" |
| Размер пресса в дюймах | 21 ¼ х 37" | 21 ¼ х 43 | 21 ¼ х 50" | 21 ¼ х 55" |
| Полный вес | 140 кг/ 310 кг | 150 кг/330 кг | 195 кг/430 кг | 240 кг/530 кг |
| Размер нагревательного элемента пресса | 500 х 900 мм | 500 х 1.015 мм | 500 х 1.170 мм | 500 х 1.350 мм |
| Размер пресса в дм/см. | 19 1/2 х 35" 500 х 900 мм | 19 1/2 х 40" 500 х 1.015 мм | 19 1/2 х 46" 500 х 1.170 мм | 19 1/2 х 51" 500 х 1.350 мм |