РОЛИКООПОРА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ОДНОГО РОЛИКА

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАХАТЕЛИ РОЛИКООПОР |
| --- |
| B | E | Размеры (мм) | Масса общая (кг) |
|  |  | D | L | b | H | L1 | s | ( |  |
| 400 | 700 | 63,89,76 | 500 | 140 | 106 | 510 | 14 | 10-14 | 4,6 |
| 500 | 800 | 63,89,76 | 600 | 140 | 106 | 610 | 14 | 10-14 | 4,9 |
| 650 | 950 | 63,89,76 | 750 | 140 | 146 | 760 | 14 | 10-14 | 5,7 |
| 800 | 1150 | 89,108 | 950 | 140 | 146 | 958 | 14 | 10-14 | 6,5 |
| 1000 | 1350 | 133 | 1150 | 160 | 183,5 | 1158 | 14 | 12-16 | 12,5 |
| 1200 | 1600 | 108,133 | 1400 | 160 | 183,5 | 1408 | 14 | 12-16 | 13,7 |
| 1400 | 1800 | 133 | 1600 | 160 | 183,5 | 1608 | 14 | 12-16 | 14,6 |
| Кронштейны роликоопоры закреплены на несущей конструкции накладками и оцинкованными болтами с гайками, которые позволяют закрепление на любом месте. Поверхностная отделка роликоопоры грунтована, по желанию заказчика может окрашена. Пример заказа: РОВ-800-108- 100 шт. ( Роликоопора верхнея с роликом длинною 800 мм. и диаметром 108 мм. в количестве 100 штук.) |

РОЛИКООПОРА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ОДНОГО РОЛИКА

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАХАТЕЛИ РОЛИКООПОР |
| --- |
| B | E | Размеры (мм) | Масса общая (кг) |
|  |  | D | L | b | H | L1 | s | ( |  |
| 400 | 700 | 89 | 500 | 510 | 115,5 | 140 | 12 | 10-14 | 4,6 |
| 500 | 800 | 89 | 600 | 610 | 115,5 | 140 | 12 | 10-14 | 5 |
| 650 | 950 | 89 | 750 | 760 | 155,5 | 140 | 12 | 10-14 | 5,8 |
| 800 | 1150 | 89 | 950 | 958 | 155,5 | 140 | 12 | 10-14 | 6,4 |
|  | 1100 | 89 | 900 |  | 155,5 | 140 | 12 | 10-14 | 6,2 |
|  | 1100 | 108 | 900 |  | 146 | 140 | 14 | 10-14 | 6,3 |
| 1000 | 1300 | 133 | 1100 |  | 183,5 | 160 | 16 | 10-14 | 12,1 |
| 1200 | 1550 | 133 | 1350 |  | 183,5 | 160 | 16 | 10-14 | 13,3 |
| Кронштейны роликоопоры закреплены на несущей конструкции накладками и оцинкованными болтами с гайками, которые позволяют закрепление на любом месте. Поверхностная отделка роликоопоры грунтована, по желанию заказчика может окрашена. Пример заказа: РОВ-800-108- 100 шт. ( Роликоопора верхнея с роликом длинною 800 мм. и диаметром 108 мм. в количестве 100 штук.) |

РОЛИКООПОРА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДВУХ РОЛИКОВ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАХАТЕЛИ РОЛИКООПОР |
| --- |
| B | E | Размеры (мм) | Масса общая (кг) |
|  |  | D | L | b | H | L1 | s | ( |  |
| 400 | 700 | 63,76,89 | 250 | 258 | 88 | 223 | 110 | 140 | 14 |
| 500 | 800 | 63,76,89 | 315 | 323 | 88 | 242 | 100 | 140 | 14 |
| 650 | 950 | 63,76,89 | 380 | 388 | 113 | 290 | 113 | 160 | 14 |
| Кронштейны роликоопоры закреплены на несущей конструкции накладками и оцинкованными болтами с гайками, которые позволяют закрепление на любом месте. Поверхностная отделка роликоопоры грунтована, по желанию заказчика может окрашена. Пример заказа: РОВ-800-108- 100 шт. ( Роликоопора верхнея с роликом длинною 800 мм. и диаметром 108 мм. в количестве 100 штук.) |

РОЛИКООПРА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ДВУХ РОЛИКОВ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАХАТЕЛИ РОЛИКООПОР |
| --- |
| B | E | Размеры (мм) | Масса общая (кг) |
|  |  | D | L | b | H | L1 | s | ( |  |
| 400 | 700 | 89 | 250 | 258 | 77 | 213 | 110 | 140 | 12 |
| 500 | 800 | 89 | 315 | 323 | 77 | 230 | 100 | 140 | 12 |
| 650 | 950 | 89 | 380 | 388 | 101 | 280 | 113 | 140 | 12 |
| Кронштейны роликоопоры закреплены на несущей конструкции накладками и оцинкованными болтами с гайками, которые позволяют закрепление на любом месте. Поверхностная отделка роликоопоры грунтована, по желанию заказчика может окрашена. Пример заказа: РОВ-800-108- 100 шт. ( Роликоопора верхнея с роликом длинною 800 мм. и диаметром 108 мм. в количестве 100 штук.) |

РОЛИКООПОРА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ТРЕХ РОЛИКОВ α = 20°, 25°, 30°

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАХАТЕЛИ РОЛИКООПОР |
| --- |
| B | E | Размеры (мм) | Масса общая (кг) |
|  |  | D | L | L1 | H | J | K | b | s | α | [ |  |
| 400 | 700 | 63,76,89 | 160 | 170 | 100 |  |  | 140 | 14 | 20° | 10-14 | 6,0 |
| 500 | 800 | 63,76,89 | 200 | 210 | 100 | 211 | 89 | 140 | 14 | 20° | 10-14 | 6,5 |
| 650 | 950 | 63,76,89 | 250 | 260 | 121 | 276 | 101 | 140 | 14 | 25° | 10-14 | 10,4 |
| 800 | 1150 | 89,108 | 315 | 323 | 126 | 340 | 131 | 160 | 14 | 30° |  | 13,9 |
| 1000 | 1350 | 108,133 | 380 | 388 | 150 | 411 | 138 | 220 | 14 | 30° | 12-16 | 23,5 |
| 1200 | 1400 | 108,133 | 465 | 473 | 150 | 452 | 153 | 220 | 14 | 30° | 12-16 | 25,8 |
| 1400 | 1600 | 133 | 530 | 538 | 150 | 483 | 172 | 220 | 14 | 30° | 12-16 | 27,3 |
| 650 | 950 | 63,76,89 | 250 | 258 | 121 | 253 | 95 | 160 | 14 | 20° | 10-14 | 10,3 |
| 800 | 1150 | 89,108 | 315 | 323 | 121 | 286 | 112 | 160 | 14 | 20° | 10-14 | 11,8 |
| 1000 | 1350 | 108,133 | 380 | 388 | 150 | 369 | 118 | 220 | 14 | 20° | 12-16 | 22,8 |
| 1200 | 1600 | 108,133 | 465 | 473 | 150 | 379 | 125 | 220 | 14 | 20° | 12-16 | 25,4 |
| 1400 | 1800 | 133 | 530 | 538 | 150 | 404 | 133 | 220 | 14 | 20° | 12-16 |  |
| Кронштейны роликоопоры закреплены на несущей конструкции накладками и оцинкованными болтами с гайками, которые позволяют закрепление на любом месте. Поверхностная отделка роликоопоры грунтована, по желанию заказчика может окрашена. Пример заказа: РОЖ-800-108- 30°-100 шт. ( Роликоопора верхнея с роликом длинною 800 мм. и диаметром 108 мм. 30° - градусов наклон роликов в количестве 100 штук.) |

РОЛИКООПРА ВЕРХНЯЯ ДЛЯ ТРЕХ РОЛИКОВ α = 20°, 25°, 30°

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАХАТЕЛИ РОЛИКООПОР |
| --- |
| B | E | Размеры (мм) | Масса общая (кг) |
|  |  | D | L | L1 | H | J | K | b | s | α | [ |  |
| 400 | 700 | 89 | 160 | 170 | 107 |  |  | 140 | 12 | 20° | 10-14 | 5,45 |
| 500 | 800 | 89 | 200 | 210 | 107 | 218 | 91 | 140 | 12 | 20° | 10-14 | 6,85 |
| 650 |  | 89 | 250 | 260 | 128 | 254 | 94 | 140 | 12 | 20° | 10-14 | 9,20 |
| 800 | 1100 | 89 | 300 | 310 | 126 | 225 | 115 | 160 | 12 | 30° | 10-14 |  |
|  | 1100 | 108 | 300 | 310 | 121 | 330 | 117 | 160 | 14 | 30° | 10-14 |  |
|  | 1150 | 89 | 315 | 323 | 121 | 330 | 125 | 160 | 12 | 30° | 10-14 |  |
| 1000 | 1300 | 108 | 370 | 380 | 150 | 390 | 124 | 220 | 14 | 30° |  |  |
|  |  | 133 | 370 | 380 | 150 | 402 | 127 | 220 | 16 | 30° |  |  |
|  | 1550 | 108 | 465 | 473 | 150 | 440 | 116 | 220 | 14 | 30° |  |  |
| 1200 |  | 133 | 450 | 460 | 150 | 445 | 135 | 220 | 16 | 30° |  |  |
| 1400 | 1750 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 133 |  | 510 | 150 | 468 | 173 | 220 | 16 | 30° |  | 28,8 |
| 800 | 1100 | 89 | 300 | 310 | 128 | 272 | 98 | 160 | 12 | 20° | 10-14 | 10,85 |
| 800 | 1100 | 108 | 300 | 310 | 121 | 281 | 101 | 160 | 14 | 20° | 10-14 |  |
| 800 | 1150 | 89 | 315 | 323 | 121 | 283 | 109 | 160 | 12 | 20° | 10-14 |  |
| 1000 | 1300 | 108 | 370 | 380 | 150 | 333 | 102 | 220 | 14 | 20° | 12-16 |  |
| 1000 | 1300 | 133 | 370 | 380 | 150 | 345 | 104 | 220 | 16 | 20° | 12-16 |  |
| Кронштейны роликоопоры закреплены на несущей конструкции накладками и оцинкованными болтами с гайками, которые позволяют закрепление на любом месте. Поверхностная отделка роликоопоры грунтована, по желанию заказчика может окрашена. Пример заказа: РОЖ-800-108- 30°-100 шт. ( Роликоопора верхнея с роликом длинною 800 мм. и диаметром 108 мм. 30° - градусов наклон роликов в количестве 100 штук.) |

РОЛИКООПОРА НИЖНЯЯ С ОДНИМ РОЛИКОМ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАХАТЕЛИ РОЛИКООПОР |
| --- |
| B | E | Размеры (мм) | Масса общая (кг) |
|  |  | D | L | b | H | L1 | s | ( |  |
| 400-800 | 700-1150 | 63,76,89,108 | 500-950 | 510-960 | 84 | 100 | 20 | 14 | 10-14 |
| 1000-1400 | 1350-1800 | 108,133 | 1150-1600 | 1160-1610 | 106 | 120 | 20 | 14 | 12-16 |
| Кронштейны роликоопоры закреплены на несущей конструкции накладками и оцинкованными болтами с гайками, которые позволяют закрепление на любом месте. Поверхностная отделка роликоопоры грунтована, по желанию заказчика может окрашена. Пример заказа: РОН-800-108- 100 шт. ( Роликоопора верхняя с роликом длинною 800 мм. и диаметром 108 мм. в количестве 100 штук.) |