Барабан конвейерный приводной:

В  — Ширина ленты (мм);

D  — Диаметр барабана (мм);

D1  — Диаметр консоли (мм);

Lобщ  — Общая длина вала (мм);

L  — Длина обечайки барабана (мм);

L1  — Длина консоли (мм);

L2  — Длина шпонки (мм);

b  — Ширина проточки под шпонку (мм);

h  — Глубина проточки под шпонку (мм);

dp  — Диаметр подшипника (мм);

А  — Присоединительный размер к раме конвейера (мм)



Барабан конвейерный не приводной:

В  — Ширина ленты (мм);

D  — Диаметр барабана (мм);

L  — Длина обечайки барабана (мм);

А  — Присоединительный размер к раме конвейера (мм);

dp  — Диаметр подшипника (мм)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАРАБНОВ КОНВЕЙЕРНЫХ |
| --- |
| Ширина ленты B, мм | Типоразмер барабана | Размеры, мм |
|  |  | D | A | L | L1 |
| 400 | 400-DГ(Ф)-dp | 220, 250, 315, 400 | 730 | 500 | Зависит от типа редуктора |
| 500 | 500-DГ(Ф)-dp | 220, 250, 315, 400, 500, 630 | 850 | 600 |  |
| 650 | 650-DГ(Ф)-dp | 220, 250, 315, 400, 500, 630 | 1000 | 750 |  |
| 800 | 800-DГ(Ф)-dp | 315, 400, 500, 630, 800 | 1350 | 950 |  |
| 1000 | 1000-DГ(Ф)-dp | 400, 500, 630, 800, 1000 | 1580 | 1150 |  |
| 1200 | 1200-DГ(Ф)-dp | 400, 500, 630, 800, 1000 | 1900 | 1400 |  |
| 1400 | 1400-DГ(Ф)-dp | 400, 500, 630, 800, 1000 | 2000 | 1600 |  |
| 1600 | 1600-DГ(Ф)-dp | 400, 500, 630, 800, 1000 | 2200 | 1800 |  |
| 2000 | 2000-DГ(Ф)-dp | 630, 800, 1000 | 2800 | 2200 |  |

1.   Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа  – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа.

2.    Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой.

3.    Гарантия качества: После капитального ремонта  даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем.