ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР -  РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ

Мотор - редукторы планетарные одно - и двухступенчатые серии МР предназначены для приводов перемешивающих устройств, для химической, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. Они могут использоваться также для приводов машин общего назначения.

| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОР-РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ |
| --- |
| Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выход ноговала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L,мм |
|  |  |  |  |  |  | Редукторной части | Мотор -редуктора | Тип | Мощность, кВт |  |
| МР2-315-15-80 | Ф1В, Ф2В, Ф1П, Щ | 18,6 | 80 | 3440 | 12000 | 410 | 550 | 4А180М4 | 30 | 1375 |
| МР2-315-16-80 |  |  |  | 2120 |  |  | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 |
| МР2-315-26-80 |  |  |  |  |  |  | 600 | В160М4 |  | 1410 |
| МР2-315-46-80 |  |  |  | 1950 |  |  | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 |
| МР2-315-15-64 |  | 22,8 | 64 | 4300 |  |  | 550 | 4А180М4 | 30 | 1375 |
| МР2-315-16-64 |  |  |  | 2650 |  |  | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 |
| МР2-316-26-64 |  |  |  |  |  |  | 600 | В160М4 |  | 1410 |
| МР2-316-46-64 |  |  |  | 2435 |  |  | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 |
| МР2-315-16-50 |  | 29,6 | 50 | 3390 |  |  | 510 | 4А160М4 | 18,5 | 1340 |
| МР2-315-26-50 |  |  |  |  |  |  | 600 | В160М4 |  | 1410 |
| МР2-315-46-50 |  |  |  | 3115 |  |  | 560 | ВАО 62-4 | 17 | 1330 |
| МР2-315-15-40 |  | 22,8 | 40 | 4240 |  |  | 550 | 4А180М6 | 18,5 | 1375 |
| МР2-315-16-40 |  |  |  | 3440 |  |  | 510 | 4А160М6 | 15 | 1340 |
| МР2-315-26-40 |  |  |  |  |  |  | 600 | В160М6 |  | 1410 |
| МР2-315-46-40 |  |  |  | 2980 |  |  | 560 | ВАО 62-6 | 13 | 1330 |
| МР2-315-16-32 |  | 29,6 | 32 | 4300 |  |  | 510 | 4А160М6 | 15 | 1340 |
| МР2-315-26-32 |  |  |  |  |  |  | 600 | В160М6 |  | 1410 |
| МР2-315-46-32 |  |  |  | 3725 |  |  | 560 | ВАО 62-6 | 13 | 1330 |
| МР2-315-16-25 |  |  | 25 | 4035 |  |  | 510 | 4А160М8 | 11 | 1340 |
| МР2-315-26-25 |  |  |  |  |  |  | 600 | В160М8 |  | 1410 |
| МР2-315-46-25 |  |  |  | 3665 |  |  | 560 | ВАО 62-8 | 10 | 1330 |
| МР2-315У-14-80 | Ф1В, Ф1П | 18,6 | 80 | 5160 | 12000 | 410 | 685 | 4A200L4 | 45 | 1475 |
| МР2-315У-25-80 |  |  |  | 3440 |  |  | 710 | В180М4 | 30 | 1470 |
| МР2-315У-34-80 |  |  |  | 4585 |  |  | 735 | АО2 81-4 | 40 | 1495 |
| МР2-315У-23-80 |  |  |  |  |  |  | 840 | ВАО 81-4 |  | 1475 |
| МР2-315У-14-64 |  | 22,8 | 64 | 6300 |  |  | 685 | 4A200L4 | 45 | 1475 |
| МР2-315У-25-64 |  |  |  | 4300 |  |  | 710 | В180М4 | 30 | 1470 |
| МР2-315У-34-64 |  |  |  | 5730 |  |  | 735 | АО2 81-4 | 40 | 1495 |
| МР2-315У-23-64 |  |  |  |  |  |  | 840 | ВАО 81-4 |  | 1475 |
| МР2-315У-14-50 |  | 29,6 | 50 | 6300 |  |  | 645 | 4А200М4 | 37 | 1435 |
| МР2-315У-25-50 |  |  |  | 5500 |  |  | 710 | В180М4 | 30 | 1470 |
| МР2-315У-14-40 |  | 22,8 | 40 | 6300 |  |  | 685 | 4A200L6 | 30 | 1475 |
| МР2-315У-25-40 |  |  |  | 4240 |  |  | 710 | В180М6 | 18,5 | 1470 |
| МР2-315У-34-40 |  |  |  | 6300 |  |  | 735 | АО2 81-6 | 30 | 1495 |
| МР2-315У-23-40 |  |  |  |  |  |  | 840 | ВАО 81-6 |  | 1475 |
| МР2-315У-14-32 |  | 29,6 | 32 | 6300 |  |  | 645 | 4А200М6 | 22 | 1435 |
| МР2-315У-25-32 |  |  |  | 5300 |  |  | 710 | В180М6 | 18,5 | 1470 |
| МР2-315У-35-32 |  |  |  | 6300 |  |  | 610 | АО2 72-6 | 22 | 1355 |
| МР2-315У-45-32 |  |  |  |  |  |  | 670 | ВАО 72-6 |  | 1445 |
| МР2-315У-14-25 |  |  | 25 | 6300 |  |  | 645 | 4А200М8 | 18,5 | 1435 |
| МР2-315У-25-25 |  |  |  | 5500 |  |  | 710 | В180М8 | 15 | 1470 |
| МР2-315У-35-25 |  |  |  | 6235 |  |  | 610 | АО2 72-8 | 17 | 1365 |
| МР2-315У-45-25 |  |  |  |  |  |  | 670 | ВАО 72-8 |  | 1445 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОР-РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ |
| Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Масса, кг | Двигатель | L,мм |
|  |  |  |  |  |  | Редукторной части | Мотор -редуктора | Тип | Мощность, кВт |  |
| МР2-500-11-80 | Ф1В, Ф1П | 18,6 | 80 | 15125 | 25000 | 840 | 1765 | 4A280М4 | 132 | 2115 |
| МР2-500-21-80 |  |  |  | 12605 |  |  | 1895 | В280S4 | 110 | 2075 |
| МР2-500-12-80 |  |  |  | 10315 |  |  | 1455 | 4А250М4 | 90 | 1780 |
| МР2-500-22-80 |  |  |  |  |  |  | 1755 | В250М4 |  | 2030 |
| МР2-500-11-64 |  | 22,8 | 64 | 15760 |  |  | 1725 | 4А280S4 | 110 | 2075 |
| МР2-500-21-64 |  |  |  |  |  |  | 1900 | B280S4 |  | 2075 |
| МР2-500-12-64 |  |  |  | 12890 |  |  | 1460 | 4А250М4 | 90 | 1780 |
| МР2-500-22-64 |  |  |  |  |  |  | 1760 | В250М4 |  | 2030 |
| МР2-500-13-64 |  |  |  | 7880 |  |  | 1250 | 4А225М4 | 55 | 1665 |
| МР2-500-23-64 |  |  |  |  |  |  | 1405 | ВАО 82-4 |  | 1725 |
| МР2-500-12-50 |  | 29,6 | 50 | 16500 |  |  | 1465 | 4А250М4 | 90 | 1780 |
| МР2-500-22-50 |  |  |  |  |  |  | 1765 | В250М4 |  | 2030 |
| МР2-500-13-50 |  |  |  | 10085 |  |  | 1265 | 4А225М4 | 55 | 1665 |
| МР2-500-23-50 |  |  |  |  |  |  | 1410 | ВАО 82-4 |  | 1725 |
| МР2-500-15-50 | Ф1В, Ф2В, Щ |  |  | 5500 |  |  | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 |
| МР2-500-25-50 |  |  |  |  |  |  | 1270 | В180М4 |  | 1695 |
| МР2-500-45-50 |  |  |  |  |  |  | 1305 | ВАО 72-4 |  | 1670 |
| МР2-500-12-40 | Ф1В, Ф1П | 37,8 | 40 | 17190 |  |  | 1450 | 4A250S4 | 75 | 1795 |
| MP2-500-22-40 |  |  |  |  |  |  | 1715 | B250S4 |  | 2000 |
| МР2-500-13-40 |  |  |  | 12605 |  |  | 1275 | 4А225М4 | 55 | 1720 |
| МР2-500-23-40 |  |  |  |  |  |  | 1445 | ВАО 82-4 |  | 1780 |
| МР2-500-15-40 | Щ |  |  | 6875 |  |  | 1190 | 4А180М4 | 30 | 1635 |
| МР2-500-25-40 |  |  |  |  |  |  | 1315 | В180М4 |  | 1695 |
| МР2-500-45-40 |  |  |  |  |  |  | 1305 | ВАО 72-4 |  | 1670 |
| МР2-500-13-32 | Ф1В, Ф1П | 44,8 | 32 | 15755 |  |  | 1280 | 4А225М4 | 55 | 1720 |
| МР2-500-23-32 |  |  |  |  |  |  | 1450 | ВАО 82-4 |  | 1780 |
| МР2-500-15-32 | Ф1В, Ф2В, Щ |  |  | 8595 |  |  | 1145 | 4А180М4 | 30 | 1635 |
| МР2-500-25-32 |  |  |  |  |  |  | 1270 | В180М4 |  | 1695 |
| МР2-500-45-32 |  |  |  |  |  |  | 1305 | ВАО 72-4 |  | 1670 |
| МР2-500-13-25 | Ф1В, Ф1П | 37,8 | 25 | 13570 |  |  | 1285 | 4А225М6 | 37 | 1720 |
| МР2-500-23-25 |  |  |  | 14670 |  |  | 1455 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 |
| МР2-500-13-20 |  | 44,8 | 20 | 16960 |  |  | 1290 | 4А225М6 | 37 | 1720 |
| МР2-500-23-20 |  |  |  | 18000 |  |  | 1450 | ВАО 82-6 | 40 | 1780 |
| МР2-500-15-20 | Щ |  |  | 8480 |  |  | 1190 | 4А180М6 | 18,5 | 1635 |
| МР2-500-25-20 |  |  |  |  |  |  | 1315 | В180М6 |  | 1695 |
| МР2-500-45-20 |  |  |  | 10085 |  |  | 1305 | ВАО 72-6 | 22 | 1670 |
| МР2-500-13-16 | Ф1В, Ф1П |  | 16 | 17190 |  |  | 1290 | 4А225М8 | 30 | 1720 |
| МР2-500-23-16 |  |  |  |  |  |  | 1450 | ВАО 82-8 |  | 1780 |
| МР2-500-15-16 | Щ | 44,8 | 16 | 8595 | 25000 | 840 | 1190 | 4А180М8 | 15 | 1635 |
| МР2-500-25-16 |  |  |  |  |  |  | 1315 | В180М8 |  | 1695 |
| МР2-500-45-16 |  |  |  | 9740 |  |  | 1305 | ВАО 72-8 | 17 | 1670 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мотор - редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 часов в сутки;

- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;

- вращение выходных валов в любую сторону;

- внешняя среда – неагрессивная, невзрывоопасная при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;

- климатические исполнения – У, Т (категории размещения 2,3), по ГОСТ 15150 – 69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;

- допускается работа мотор - редуктора на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;

- двигатели мотор - редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с производителем допускается изготовление мотор - редукторов на другие стандартные напряжения.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МР1-500-У -12 -125 - Ф1П – У 2, 380В:

- МР 1 – тип мотор - редуктора одноступенчатый;

- 500 - условный диаметр водила, мм;

- У – усиленный;

- 12 - исполнение по двигателю;

- 125 - частота вращения выходного вала, об/мин;

- Ф1П - исполнение по способу монтажа;

- У 2 - климатическое исполнение и категория;

- 380В - напряжение в сети, В;

- Ф1В - вертикальное, выходным валом вниз, с цилиндрическим концом выходного вала;

- Ф2В - горизонтальное, с цилиндрическим концом выходного вала;

- Ф1П - вертикальное, выходным валом вниз, конец выходного вала выполнен в виде полумуфты со встроенном зубчатым компенсатором;

- Щ – горизонтальное, на опорных лапах.