## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР - РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ ЗУБЧАТЫХ МПЗ 31,5, МПЗ 2-31,5, МПЗ-40, МПЗ 2-40, МПЗ 3-40, МПЗ -50, МПЗ 2-50, МПЗ 2-80.

Мотор - редукторы планетарные зубчатые одно-, двух- и трехступенчатые типа МПз, МПз2 и МПз3 являются электромеханическими приводами общего назначения. Мотор - редукторы предназначены для эксплуатации в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 чесов в сутки в следующих условиях.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР - РЕДУКТОРОВ ПЛАНЕТАРНЫХ ЗУБЧАТЫХ МПЗ 31,5, МПЗ 2-31,5, МПЗ-40, МПЗ 2-40, МПЗ 3-40, МПЗ -50, МПЗ 2-50, МПЗ 2-80. |
| --- |
| Тип | L | L1 | H | B | L2 | A | B1 | A1 | H1 | H2 | h | d |
|  | не более |
| МПз-31,5 | 585 | 162 | 272 | 250 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | 25 | 15 | 15 |
| МПз2-31,5 | 477 | 162 | 252 | 200 | 85 | 130 | 190 | 155 | 100 | - | 15 | 15 |
| МПз-40 | 650 | 210 | 348 | 300 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | 38 | 22 | 19 |
| МПз2-40 | 560 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 |
| МПз3-40 | 540 | 210 | 250 | 220 | 110 | 170 | 220 | 180 | 112 | - | 22 | 19 |
| МПз-50 | 821 | 260 | 265 | 350 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | 43 | 30 | 19 |
| МПз2-50 | 710 | 260 | 368 | 265 | 146 | 210 | 265 | 220 | 132 | - | 30 | 19 |
| МПз2-80 | 1000 | 400 | 390 | 405 | 185 | 335 | 405 | 335 | 200 | - | 40 | 28 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ |
| Тип | Номин. частота вращения выходного вала, об/мин | Номин. крутящий момент на выходном валу, Нм | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | КПД мотор-редуктора | Масса, кг | Корр-ный уровень звуковой мощности, дБА | Двигатель |
|  |  |  |  |  | Исп. на лапах | Исп. на фланце |  | Тип | Мощность, кВт |
| МПз-31,5 | 112 | 117 | 1400 | 0,72 | 42 | 43 | 86 | АИР90L6 | 1,5 |
|  | 140 | 148 |  | 0,72 | 42 | 43 | 89 | АИР90L4 | 2,2 |
|  | 180 | 114 |  | 0,72 | 42 | 43 | 89 | АИР90L4 | 2,2 |
|  | 280 | 132 |  | 0,83 | 52 | 53 | 89 | АИР100S2 | 4,0 |
| МПз2-31,5 | 18 | 124 | 2800 | 0,54 | 32 | 33 | 86 | АИР71B8 | 0,25 |
|  | 22,4 | 110 |  | 0,54 |  |  |  | АИР71B8 | 0,25 |
|  | 28 | 120 |  | 0,63 |  |  |  | АИР71A6 | 0,37 |
|  | 35,5 | 150 |  | 0,68 |  |  |  | АИР71A4 | 0,55 |
|  | 45 | 120 |  | 0,68 |  |  |  | АИР71A4 | 0,55 |
|  | 71 | 142 |  | 0,75 |  |  |  | АИР71B2 | 1,1 |
|  | 90 | 117 |  | 0,75 |  |  |  | АИР71B2 | 1,1 |
| МПз-40 | 100 | 284 | 2500 | 0,8 | 59 | 62 | 89 | АИР112MA6 | 3,0 |
|  | 112 | 246 | 2500 | 0,8 | 59 | 62 | 89 | АИР112MA6 | 3,0 |
|  | 125 | 230 | 2500 | 0,8 | 59 | 62 | 89 | АИР112MA6 | 3,0 |
|  | 140 | 273 | 2500 | 0,8 | 64 | 67 | 89 | АИР112MB6 | 4,0 |
|  | 140 | 96 | 2000 | 0,8 | 45 | 48 | 86 | АИР80В4 | 1,5 |
|  | 160 | 246 | 2500 | 0,8 | 64 | 67 | 89 | АИР112MB6 | 4,0 |
|  | 180 | 278 | 2500 | 0,83 | 64 | 67 | 93 | АИР112M4 | 5,5 |
|  | 224 | 239 | 2500 | 0,83 | 64 | 67 | 93 | АИР112M4 | 5,5 |
|  | 224 | 62 | 2000 | 0,83 | 45 | 48 | 86 | АИР80В4 | 1,5 |
|  | 280 | 233 | 2500 | 0,85 | 66 | 69 | 93 | АИР112M2 | 7,5 |
|  | 280 | 69 | 2500 | 0,85 | 42 | 45 | 89 | АИР80В4 | 2,2 |
| МПз2-40 | 18 | 296 | 4000 | 0,65 | 39,5 | 41,5 | 86 | АИР71B | 0,55 |
|  | 22,4 | 224 |  | 0,65 | 39,5 | 41,5 | 86 | АИР71B6 | 0,55 |
|  | 28 | 244 |  | 0,67 | 39 | 44 | 86 | АИР80A6 | 0,75 |
|  | 35,5 | 293 |  | 0,72 | 42 | 44 | 86 | АИР80A4 | 1,1 |
|  | 45 | 235 |  | 0,72 | 42 | 44 | 86 | АИР80A4 | 1,1 |
|  | 56 | 254 |  | 0,74 | 45 | 47 | 89 | АИР90L4 | 1,5 |
|  | 71 | 288 |  | 0,80 | 45 | 47 | 89 | АИР80B2 | 2,2 |
|  | 90 | 230 |  | 0,80 | 45 | 47 | 89 | АИР80B2 | 2,2 |
| МПз3-40 | 3,55 | 375 | 4000 | 0,64 | 42 | 45 | 86 | АИР71В8 | 0,25 |
|  | 5,6 | 375 |  | 0,50 |  |  |  | АИР71А6 | 0,37 |
|  | 7,1 | 375 |  | 0,61 |  |  |  | АИР71А6 | 0,37 |
|  | 9 | 330 |  | 0,61 |  |  |  | АИР71А6 | 0,37 |
|  | 12,5 | 375 |  | 0,65 |  |  |  | АИР71А4 | 0,55 |
|  | 16 | 330 |  | 0,65 |  |  |  | АИР71В2 | 1,10 |
| МПз-50 | 112 | 455 | 2700 | 0,81 | 111 | 111 | 86 | АИР132М2 | 5,5 |
|  | 140 | 510 |  | 0,83 | 116 | 116 |  | АИР132М6 | 7,5 |
|  | 180 | 570 |  | 0,86 | 116 | 116 |  | АИР132М4 | 11 |
|  | 224 | 450 |  | 0,86 | 116 | 116 |  | АИР132М4 | 11 |
| МПз2-50 | 18 | 573 | 5600 | 0,68 | 78 | 78 | 86 | АИР90LB8 | 1,1 |
|  | 22,4 | 596 |  | 0,74 | 78 | 78 | 86 | АИР100L8 | 1,5 |
|  | 28 | 484 |  | 0,74 | 72 | 72 | 86 | АИР90L6 | 1,5 |
|  | 35,5 | 576 |  | 0,79 | 80 | 80 | 89 | ИР100L6 | 2,2 |
|  | 45 | 467 |  | 0,79 | 72 | 72 | 89 | АИР90L4 | 2,2 |
|  | 56 | 497 |  | 0,80 | 80 | 80 | 89 | АИР100S4 | 3,0 |
|  | 71 | 600 |  | 0,85 | 80 | 80 | 89 | АИР100L2 | 5,5 |
|  | 90 | 571 |  | 0,85 | 78 | 78 | 93 | АИР100L2 | 5,5 |

##### ПРИМЕНЕНИЕ:

- вращение выходных валов - в любую сторону;

- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;

- климатическое исполнение У (категории размещения 3) по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;

- допускается работа мотор - редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;

- двигатели мотор - редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с

- частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление мотор - редукторов на другие стандартные напряжения.

##### УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МПЗ 2 -31,5 -28 -110 П-С-У3 ,380В:

- МПЗ – тип мотор – редуктора планетарного зубчатого;

- 2 - число ступеней;

- 31,5 - радиус расположения осей сателлитов;

- 28 - частота вращения выходного вала, об/мин;

- 110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;

- П - с полым валом (может быть Ц- цилиндрический, К- конический);

- С - заправлен полужидкой смазкой "Трансол-200";

- У3 - климатическое исполнение категория размещения;

- 380В - номинальное напряжение сети переменного тока.

ВАРИАНТ СБОРКИ (мотор-редуктор с лапами мотор-редуктор с фланцами).