ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР - РЕДУКТОРОВ ЦЕЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ МЦ2С-63, МЦ2С-80, МЦ2С-100, МЦ2С-125

Цилиндрический двухступенчатый мотор-редуктор типа МЦ2С является электромеханическим приводом и предназначен для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183-74 от сети переменного тока с частотой 50 Гц.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОТОР - РЕДУКТОРОВ ЦЕЛИНДРИЧЕСКИХ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ МЦ2С-63, МЦ2С-80, МЦ2С-100, МЦ2С-125 |
| --- |
| Типоразмер | Номин.частота вращения выходного вала, об/мин | Размеры, мм |
|  |  | Lmax | l | l1 | l2 | a | a1 | Bmax | Hmax | h1 | h | d |
| МЦ2С-63 | 28;35,5;40;45;63;71;31,5;50;80; 90;100;56;112;140;180. | 487 517 538 | 160 | 15 | 48 | 110±0,55 | 150±0,55 | 200 | 265 275 | 140-0,5 | 16 | 12 |
| МЦ2С-80 | 28;31,5;35,5;40;45;50;56;63;71; 80;90;100;112;125;140;160;180. | 590 635 | 175 | 22 | 75 | 115±0,7 | 180±0,7 | 225 | 305 317 | 170-0,5 | 18 | 15 |
| МЦ2С-100 | 45;28;56;31,5;35,5;40;45;63;71; 80;90;100;112;125;140;160;180. | 645 675 700 | 195 | 20 | 110 | 130±1 | 210±1 | 255 | 380 400 400 | 212-0,5 | 22 | 15 |
| МЦ2С-125 | 28;31,5;45;50;35,5;40;56;63;71; 80;90;100;112;125;140;160;180. | 740 765 815 870 913 | 235 | 25 | 105 | 160±0,7 | 280±0,7 | 335 335 350 350 350 | 450 450 480 530 530 | 265-1 | 28 | 19 |

ПРИМЕНЕНИЕ:

- вращение выходных валов - в любую сторону;

- внешняя среда - неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3;

- климатическое исполнение У (категории размещения 3) по ГОСТ 15150-69 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;

- допускается работа мотор - редукторов на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183-74;

- двигатели мотор - редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В. По согласованию с изготовителем допускается изготовление мотор -редукторов на другие стандартные напряжения.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧКНИЕ МЦ2С-63-28-0,55-G110-КУ3 ТУ2-056-243-86:

- МЦ2С - тип мотор – редуктора цилиндрического двухступенчатого;

- 63 - межосевое расстояние, мм.;

- 28 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин.;

- 0,55 - мощность двигателя, кВт;

- G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;

- К - конический конец выходного вала;

- У3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.

ВАРИАНТ СБОРКИ G110,G120,G140,G150,G160 - мотор-редуктор с лапками 
                                 G310,G320 - мотор-редуктор с фланцами