| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИНДРИЧЕСКИХ МОТОР РЕДУКТОРОВ |
| --- |
| Тип | Обозначение барабана | Мощность электродвигателя кВт | Муфта тихоходная | Размеры, мм |
|  |  |  |  | L | B | H | h | L1 | L2 |
| 1Ц2У-125 | 5025-40 6525-40 | 1,5 | КДН-120 38/45 | 766 | 470 | 390 | 252 | 272 | 460 |
|  |  | 2,2 |  | 836 |  | 405 |  |  |  |
|  |  | 3,0 |  | 854 |  | 415 |  |  |  |
|  | 5031,5-50 6531,5-50 | 3,0 | КДН-120 45/45 |  |  |  |  | 327 |  |
|  |  | 2,2 | КДН-160 45/45 | 836 |  | 405 |  | 333 |  |
|  |  | 3,0 |  | 854 |  | 415 |  |  | 510 |
|  |  | 4,0 |  | 884 |  |  |  |  |  |
| 1Ц2У-160 |  | 3,0 | КДН-160 45/55 | 898 | 560 | 453 | 290 | 351 | 610 |
|  |  | 4,0 |  | 928 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,5 |  | 988 |  | 488 |  |  |  |
|  | 5040-60 6540-60 | 5,5 | КДН-160 55/55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,0 | КДН-200 55/55 | 928 |  | 453 |  | 354 |  |
|  |  | 5,5 |  | 988 |  | 488 |  |  |  |
|  |  | 7,5 |  | 1016 |  | 508 |  |  |  |
| 1Ц2У-200 |  | 5,5 | КДН-200 55/70 | 1105 | 650 | 530 | 332 | 390 | 710 |
|  |  | 7,5 |  | 1133 |  | 550 |  |  |  |
|  |  | 11,0 |  | 1183 |  |  |  |  |  |
|  | 5050-80 6550-80 | 7,5 | КДН-200 70/70 | 1133 |  |  |  | 435 |  |
|  |  | 11,0 |  | 1183 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15,0 |  | 1247 |  | 602 |  |  | 810 |
|  |  | 18,5 |  | 1290 |  |  |  |  |  |
| 1Ц2У-250 |  | 11,0 | КДН-250 70/90 | 1298 | 822 | 603 | 385 | 478 | 900 |
|  |  | 15,0 |  | 1362 |  | 655 |  |  |  |
|  |  | 18,5 |  | 1435 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,0 |  | 1430 |  | 675 |  |  |  |

План расположения отверстий под фундаментные болты.

.

# Text boxes

H

L

h

Bh

Привод исп.I (исп. II – зеркальное отражение) с редуктором 1Ц2У-160

Привод исп.I (исп. II – зеркальное отражение) с редуктором 1Ц2У-125

L1

Ось отв. для крепления под-

шипника приводн. барабана

Ось отв. для крепления под-

шипника приводн. барабана

L1

140

6 отв.    17

140

6 отв.    17

Ось прив. барабана

20

430

215

Ось двигат.

20

Ось прив. барабана

117,5

520

152,5

Ось двигат.

L2

20

215

L2

20

Ось отв. для крепления под-

шипника приводн. барабана

L1

220

6 отв.    17

180

Ось прив. барабана

20

6 отв.    17

Ось отв. для крепления под-

шипника приводн. барабана

20

610

L1

200

Ось двигат.

Ось прив. барабана

L2

20

782

232

185

Ось двигат.

280

20

L2

Привод исп.I (исп. II – зеркальное отражение) с редуктором 1Ц2У-250

Привод исп.I (исп. II – зеркальное отражение) с редуктором 1Ц2У-200