| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ |
| --- |
| СКРЕБКИ ГРУБОЙ (ПЕРВИЧНОЙ) ОЧИСТКИ Особенности и характеристики: Ширина ленты 500-2000мм. Скорость ленты 3.5 м/с. Рабочая температура от -40 С до +90С. Влажность материала 15%. Прижимной механизм. Высота ножа (H) для тяжелых условий эксплуатации - 250 мм |
| Модель | Ширина ленты, мм | Ширина ножа, мм L | Длина штанги, мм L2 | Высота ножа, мм H | G |
| P-PU-50 | 500 | 500 | 1400 | 182/250* | В зависимости от конструкции конвейера |
| P-PU-65 | 650 | 650 | 1600 | 182/250* |  |
| P-PU-80 | 800 | 800 | 1800 | 182/250* |  |
| P-PU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 182/250* |  |
| P-PU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 182/250* |  |
| P-PU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 182/250* |  |
| P-PU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 182/250* |  |
| P-PU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 182/250* |  |
| P-PU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 182/250* |  |
| СКРЕБКИ ГРУБОЙ (ПЕРВИЧНОЙ) ОЧИСТКИ Особенности и характеристики: Ширина ленты 500-2000мм. Скорость ленты 3.5 м/с. Рабочая температура от -40 С до +90С. Влажность материала 15%. Прижимной механизм. Высота ножа (H) для тяжелых условий эксплуатации - 200 мм |
| Модель | Ширина ленты, мм | Ширина ножа, мм L | L2 | Длина штанги, мм L3 | Высота ножа, мм H |
| S-PU-50 | 500 | 500 | В зависимости от конструкции конвейера | 1400 | 130/200* |
| S-PU-65 | 650 | 650 |  | 1600 | 130/200* |
| S-PU-80 | 800 | 800 |  | 1800 | 130/200* |
| S-PU-100 | 1000 | 1000 |  | 2000 | 130/200* |
| S-PU-120 | 1200 | 1200 |  | 2200 | 130/200* |
| S-PU-140 | 1400 | 1400 |  | 2400 | 130/200* |
| S-PU-160 | 1600 | 1600 |  | 2600 | 130/200* |
| S-PU-180 | 1800 | 1800 |  | 2800 | 130/200* |
| S-PU-200 | 2000 | 2000 |  | 3000 | 130/200* |
| V-ОБРАЗНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛЕНТЫ Особенности и характеристики: Ширина ленты 500-2000мм. Скорость ленты 3.5 м/с. Рабочая температура от -40 С до +90С. Влажность материала 15%. Прижимной механизм. Высота ножа (H) для тяжелых условий эксплуатации - 250 мм |
| Модель | Ширина ленты, мм | L1, мм | Длина штанги, мм L | H, мм | M, мм | d, мм |
| V-P-50 | 500 | 322 | 1000 | 315 | 55 | 50 |
| V-P-65 | 650 | 395 | 1100 | 315 | 55 | 50 |
| V-P-80 | 800 | 460 | 1300 | 315 | 55 | 50 |
| V-P-100 | 1000 | 566 | 1500 | 315 | 55 | 50 |
| V-P-120 | 1200 | 672 | 1700 | 315 | 55 | 50 |
| V-P-140 | 1400 | 772 | 1900 | 315 | 55 | 50 |
| V-P-160 | 1600 | 866 | 2100 | 368 | 70 | 60 |
| V-P-180 | 1800 | 972 | 2300 | 368 | 70 | 60 |
| V-P-200 | 2000 | 1072 | 2500 | 368 | 70 | 60 |
| ЩЕТКА С ВЫНОСНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Особенности и характеристики: Для гладких, шевронных лент и лент с перегородками. Ширина ленты: 500-1400мм. Для сухого и мелкого материала (влажность материала 5%). Рабочая температура: от -25С до +80С. |
| Ширина ленты (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | Вес (кг) |
| 500 | 500 | 850 | 68,2 |
| 650 | 650 | 1300 | 74,6 |
| 800 | 800 | 1300 | 80,1 |
| 1000 | 1000 | 1590 | 87,3 |
| 1200 | 1200 | 1750 | 94,6 |
| 1400 | 1400 | 2130 | 116,4 |
| Рассмотрим любые встречные предложения. Возможна доставка продукции. Возможна отсрочка платежа. Оперативные сроки выполнения заказа. Оптимальная цена каждая позиция обсуждается индивидуально. 1. Сроки исполнения заказа: Примерный срок исполнения заказа – 10-45 рабочих дней, с момента подтверждения заказа. 2. Порядок расчётов: Предварительная оплата в размере 50% и 50% по факту выполнения заказа после уведомления (фотографии по электронной почте) о готовности перед отгрузкой. 3. Гарантия качества: После капитального ремонта даётся гарантия 6 месяцев с момента продажи и подписания отгрузочных документов, при условии соблюдения рабочих параметров и эксплуатации условий, указанных в заявке. На новый даётся гарантия 12 месяцев, но не более 15 месяцев со дня получения потребителем. |