| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКРЕБКОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ |
| --- |
| Nr. по каталогу | Наименование | Ширина ленты |
| 5789310 | REMACLEAN HM-U8 | 800 мм |
| 5789311 | REMACLEAN HM-U8 | 1 000 мм |
| 5789312 | REMACLEAN HM-U8 | 1 200 мм |
| 5789313 | REMACLEAN HM-U8 | 1 400 мм |
| 5789314 | REMACLEAN HM-U8 | 1 600 мм |
| 5789315 | REMACLEAN HM-U8 | 1 800 мм |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАТЕЛИ СКРЕБКОВ ОЧИСТИТЕЛЕЙ |
| Ширина ленты(мм) | Длина поперечного бруса (мм) | Ширина основания сегментов (мм) | Общая ширина, охватываемая пластинами (мм) | Максимальная длина твердосплавных пластин (мм) | Высота натяжного узла (мм) | Количество сегментов (в одномочистителе) |
|  | ”A” | ”B” | ”C” | ”D” | ”E” |  |
| 800 | 1430 | 700 | 720 | 170 | 240 | 7 |
| 1000 | 1650 | 900 | 920 | 170 | 240 | 9 |
| 1200 | 1870 | 1100 | 1120 | 170 | 240 | 11 |
| 1400 | 2090 | 1300 | 1320 | 170 | 240 | 13 |
| 1600 | 2310 | 1500 | 1520 | 170 | 240 | 15 |
| 1800 | 2530 | 1700 | 1720 | 170 | 240 | 17 |