ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОЛИКОВ КОНВЕЙЕРНЫХ НАПРОВЛЯЮЩИХ (ДИФЛЕКТОРНЫХ)

Ролики направляющие ( D x L

| Размер ролика направляющего ( D x L / ( d | Размеры (мм) | Подшипник | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d1 | t |  |  |
| 89x160/17 | 15 | 3 | 6204/6204 | 2,1 |
| 89x200/17 | 15 | 3 | 6204/6204 | 2,5 |
| 108x160/20 | 17 | 3,5 | 6204/6204 | 2,5 |
| 108x200/20 | 17 | 3,5 | 6204/6204 | 3 |
| 108x160/28,5 | 26 | 4 | 6306/6204 | 3,8 |
| 108x200/28,5 | 26 | 4 | 6306/6204 | 4,5 |
| 133x200/28,5 | 26 | 4,5 | 6306/6204 | 5,7 |
| 133x250/28,5 | 26 | 4,5 | 6306/6204 | 6,7 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки от 2,5 до 4 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики направляющие ( D х L

Х

| Размер ролика направляющего ( D x L / ( d | Размеры (мм) | Подшипник | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L 1 | d | t |  |  |
| 108x160/28,5 | 80 | 28,5 | 4 | 6306/6204 | 3,9 |
| 108x200/28,5 | 80 | 28,5 | 4 | 6306/6204 | 4,6 |
| 133x200/38,5 | 85 | 38,5 | 6,3 | 6308/6305 | 10,6 |
| 133x250/38,5 | 85 | 38,5 | 6,3 | 6308/6305 | 11,9 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки от 2,5 до 4 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |

Ролики направляющие ( DxL/M вал с наружной резьбой M

| Размер ролика направляющего ( D x L / ( d | Размеры (мм) | Подшипник | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L 1 | L 2 | t | M |  |  |
| 63x100/M16 | 45 | 47 | 2,5 | 16 | 6204/6204 | 1,1 |
| 63x125/M16 | 50 | 52 | 2,5 | 16 | 6204/6204 | 1,2 |
| 63x150/M16 | 45 | 47 | 2,5 | 16 | 6204/6204 | 1,4 |
| 63x200/M16 | 45 | 47 | 2,5 | 16 | 6204/6204 | 1,7 |
| 76x100/M16 | 40 | 50 | 3 | 16 | 6204/6204 | 1,4 |
| 89x100/M16 | 45 | 47 | 3 | 16 | 6204/6204 | 1,5 |
| 89x150/M16 | 45 | 47 | 3 | 16 | 6204/6204 | 1,9 |
| 89x160/M16 | 60 | 62 | 3 | 16 | 6204/6204 | 2,1 |
| 89x200/M16 | 60 | 62 | 3 | 16 | 6204/6204 | 2,5 |
| 108x160/M20 | 100 | 102 | 3,5 | 20 | 6204/6204 | 2,6 |
| 108x200/M20 | 100 | 102 | 3,5 | 20 | 6204/6204 | 3 |
| 133x130/M30 | 50 | 65 | 4,5 | 24 | 6204/6306 | 4,3 |
| Корпус ролика из стальной трубы с толщиной стенки от 2,5 до 4 мм. Двухступенчатое лабиринтное уплотнение с жировой передней камерой. Ролики изготавливаются по ГОСТ 22646-77. Каждая партия роликов сопровождается паспортом качества. Гарантийный срок эксплуатации роликов, при соблюдении правил, 12 месяцев. Ролики конвейерные могут, изготавливается по индивидуальным размерам. Поверхностная отделка грунтовая окраска или полиэфирная окраска в порошке. |